ИНСTРУKЦИЯ

по эксплуатации

подвесных лодочных моторов TOHATSU

30А4D2

Уважаемый покупатель,

Мы благодарны за то, что Вы приобрели одно из изделий TОНАTSU. Вы стали владельцем прекрасного подвесного мотора, который будет служить Вам долгие годы.

Устройство аварийного выключения мотора:

Это устройство выключает мотор, когда вытягивается шнур. Данный шнур может закрепляться к одежде водителя, он позволяет защитить его от возможных травм, нанесенных винтом при выпадении водителя из лодки в воду.

Мы настоятельно рекомендуем вам пользоваться этим устройством. Вместе с тем, необходимо помнить, что резкие движения, вызванные сильными порывами ветра, качкой или волнами, могуг привести к остановке мотора, что опасно само по себе, т.к. лодка может остаться на какое-то время без управления.

Для того, чтобы избежать такой опасности, предлагается шнур длиной 50 см, который также может быть удлинен до 130 см.

Внимание!

Каждый водитель лодки несет персональную ответственность за безопасность тех, кто находится на борту его лодки, а также тех лиц, находящихся на борту других судов в непосредственной близости от Вашей лодки. Водитель должен знать соответствующие правила управления лодкой.

Строгое соблюдение правил эксплуатации и обслуживания позволит Вам успешно эксплуатировать мотор в течение длительного времени при минимальных расходах на его обслуживание.

# Tехнические характеристики

| Mодель | 30А4 |
| --- | --- |
| Длина, мм | 884 |
| Ширина, мм | 412 |
| Высота, мм | 1116 |
| Высота дейдвуда, мм | 435 |
| Высота транца лодки | 380 |
| Вес, кг | 51 |
| Mощн., кВт | 22,1 |
| Mакс.об/мин | 5,150~5,850 |
| Kол-во цилиндров | 2 |
| Объем цилиндров, см³ | 428,5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 68Х59 |
| Система выхлопа | через винт |
| Система смазки | смесь масла с бензином |
| Охлаждающая система | принудительное охлаждение водой |
| Система запуска | ручной |
| Зажигание | магнето на маховике, постоянног тока, электронное |
| Свечи зажигания | NGK В7НS-10/ВR7НS-10 или СНАMРIОN L82С/RL82С (gар 1.0 mm) |
| Генератор V:W | 12:80 |
| Уровни дифферента | 6 |
| Соотношение бензин / масло | неэтилированный бензин 50:оригинальное масло для двухтактных моторов 1 |
| Масло д / трансмиссии | Gепuiпе Gеаг Оil АРI GL5, SАЕ #80-90, прибл. 280 мл |
| Емкость топливного бака, л | 25 |
| Передаточное число | 12:23 |

2. Наименование частей мотора

3. Установка мотора

Внимание!

Большинство лодок изготавливаются с расчетом на определенную мощность мотора, что должно быть

указано в инструкции к лодке. Не начинайте эксплуатацию лодки до тех пор, пока мотор надежно не закреплен, так как это описывается ниже:

3.1. Установка мотора (ов) на лодку.

| Положение над линией киля: - установите мотор по центру лодки (см. Рис.1) - расстояние между двумя моторами должно быть приблизительно 580 мм. (2) Совмещение транца. Проверьте, чтобы антикавитационная плита мотора находилась ниже уровня воды, в режиме полного газа (см. Рис.2) |  |  |
| --- | --- | --- |
| (3) - Для того, чтобы закрепить мотор на лодке, затяните винты зажимов, поворачивая их за ручки, а также затяните болты (см. Рис.З); - Чтобы избежать несчастных случаев, убедитесь, что мотор прочно зафиксирован. См. рис.4 |  |  |

4. Подготовка мотора к работе.

4.1 Бензин и моторное масло

Внимание!

Пары бензина и случайная искра, могут вызвать пожар, поэтому:

- не курите вблизи от мотора

- не проливайте бензин на мотор. При попадании бензина на мотор, незамедлительно вытрите пятна бензина.

- выключайте мотор каждый раз перед заправкой бензина в бак.

Tребования по бензину:

- бензин должен быть неэтилированным с октановым числом не менее 87,

- использование бензина с более низким октановым числом может усложнить запуск и сократить срок службы мотора.

- Имейте также в виду, что бензин, содержащий спирт (метанол, метил и т.д.) или этанол (этил), ацетон или бензол может привести к:

  - износу и разрушению подшипников, цилиндра, поршня и поршневых колец,

  - коррозии металлических частей,

  - износу резиновых деталей и пластиковых частей.

(2)  Не пользуйтесь бензином, содержащим более 10% этанола и более 5% метанола.

(3)  Все неисправности, возникшие из-за использования сорта бензина, не рекомендованного к применению данной инструкцией, не подлежат устранению по гарантии.

Моторное масло:

Пользуйтесь оригинальным моторным маслом или тем, что рекомендует завод- изготовитель, т.е. TСWЗ.

Мы не можем рекомендовать какого-либо иного типа масла для двухтактного мотора.

Внимание!

Ни в коем случае не смешивайте различные марки масел. Подобная смесь может вызвать образование желеобразной массы. которая забьет экраны фильтров. Это в свою очередь. может привести к серьезной поломке мотора из-за недостаточной смазки.

Соотношение компонентов смеси - 50:1, т.е. неэтилированный бензин (50) и оригинальное или рекомендованное моторное масло TСWЗ (1).

Примечанuе: Вы должны произвести обкатку мотора в течение 10 часов на смеси с соотношением  25:1.

4.2. Обкатка.

Время   ~0 минут   ~10 минут                         ~1 час                              ~2 часа                           ~10 часов

| Режим работы | Холостой ход | Заслонка открыта менее чем на 1/2 (ок. 3000 об/ мин) | Заслонка открыта менее чем на ¾ (ок. 4000 об/ мин) | Заслонка открыта на ¾ (ок. 4000 об) | Нормальный режим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условия | Движение на мин. скорости |  | Работа с полностью открытой заслонкой разрешена на 1 мин. через каждые 10 мин | Работа с полностью открытой заслонкой разрешена на 2 мин. через каждые 10 мин |  |

5. Эксплуатация мотора

5.1. Запуск

Внимание:

Убедитесь, что шнур выключателя мотора прикреплен к одежде водителя!

Примечание: Мотор не будет запускаться, пока выключатель мотора не установлен должным образом. Эксплуатация мотора запрещена при отсутствии охлаждающей воды!

| Ослабьте гайку с вентиляционным отверстием. |  |
| --- | --- |
| Присоедините топливный шнур к мотору. Стрелка на клапане подкачки топлива должна быть направлена к мотору. |  |
| Подайте топливо в карбюратор, сжимая клапан на топливном шланге, пока он не станет твердым. |  |
| (4) Установите переключатель в нейтральное положение - Nеutrаl (N). Прежде чем запускать мотор, проверьте, чтобы переключатель находился в нейтральном положении. Данная модель имеет функцию, которая воспрепятствует запуску мотора, если переключатель находится во включенном положении. Внимание: |  |

Если двигатель заводится при включенной передаче («Вперед» или «Назад») – не пользуйтесь им.

| (5) Поверните ручку газа до тех пор, пока отметка на поверхности ручки не совпадет с треугольником, изображенным на ручке управления. (6) Вытяните полностью кнопку холодного пуска (при теплом двигателе нет необходимости пользоваться этой функцией). |  |
| --- | --- |
| (7) Вытягивайте ручку стартера медленно, пока не почувствуете сопротивление. Затем вытягивайте ручку быстрее. Примечание: Если Вы используете ручку холодного пуска для запуска мотора, верните ее на место после того, как мотор начнет работать. |  |
| Если ручной стартер или электростартер не работает: снимите верхнюю крышку мотора и ручного стартера и прямо на себя вытяните шнур, для удерживания шнура удобно воспользоваться 10-мм гаечным ключом. |  |

Внимание!

Следите за тем, чтобы ваша одежда не зацепилась за ручной стартер или другие части мотора.

После запуска мотора верните шнур на прежнее место, а мотор закройте верхней крышкой.

| 5.2. Прогрев мотора Прогревайте мотор на низких оборотах в течение около 3 минут. Это позволит маслу обеспечить смазку всех частей мотора. Эксплуатация мотора без предварительного прогрева сокращает срок его службы. |  |
| --- | --- |

Примечание: Во время прогрева мотора проверьте, выходит ли вода из контрольного отверстия.

Отсутствие выходящей воды может привести к перегреву мотора.

Скоростные режимы работы мотора.

Обороты холостого хода разогретого двигателя при включенной трансмиссии – 800 об/мин., при выключенной  - 950 об/мин.

Выбор винта.

Выбор винта должен производиться таким образом, чтобы обороты мотора в режиме движения на максимальной скорости находились в рекомендуемых ниже пределах: 5,150~5,850 об/мин

5.3. Движение вперед и назад

Внимание!

Переключение режимов движения может быть опасным при высоких оборотах мотора.

Уменьшите обороты мотора или переведите его в режим холостого хода перед переключением передач.

| Примечание: Не увеличивайте обороты мотора при движении задним ходом более чем это необходимо. Перед тем, как запустить двигатель, убедитесь в том, что рычаг стопора подъема двигателя находится в положении “LОСK” («вниз»). |  |
| --- | --- |
| (1) Вперед. Поверните рукоятку газа для снижения оборотов. Когда мотор перейдет на низкие обороты, быстро установите переключатель передач в положение "вперед" Fоrwаrd (F). (2) Назад. Как и при переключении вперед, сбросьте обороты мотора, затем быстро переведите рычаг в положение "назад" - Rеvеrsе(R) 5.4. Остановка мотора |  |
| Поверните ручку газа и сбросьте обороты мотора. Установите ручку дистанционного управления в нейтральное положение. Дайте мотору поработать в течение 2-3 минут на холостом ходу, если до этого он работал на максимальной скорости. (3) Нажмите на выключатель, чтобы заглушить мотор Примечания: - после остановки мотора затяните вентиляционную гайку на крышке топливного бака. - отсоедините топливный шланг со стороны мотора. |  |

5.5. Угол наклона.

| Угол наклона подвесного мотора можно отрегулировать так, чтобы он соответствовал наклону кормы и условиям нагрузки. Выберите соответствующий угол наклона мотора так, чтобы антикавитационная плита находилась параллельно поверхности воды во время движения. Правильный угол наклона. Положение распорного стержня считается правильным тогда, когда лодка находится в горизонтальном положении, как показано на Рис.1. Неправильные углы наклона. В случае, если распорный стержень установлен высоко, нос лодки поднимается, появляется нестабильный ход как показано на Рис.2. В случае, если распорный стержень установлен низко, лодка будет "нырять" под волну, как показано на Рис.3 5.6. Подъем и опускание двигателя |  |
| --- | --- |

Внимание!

При изменении угла наклона мотора, следите чтобы пальцы не попали между шарнирным и кормовым кронштейном. Подъем и опускание мотора должны осуществляться плавно.

Примечание: Перед подъемом мотора заглушите его.

| (1) Подъем двигателя. Нажмите на рычаг стопора подъема двигателя. Поднимайте мотор полностью до тех пор, пока он не будет закреплен в нужном положении. (2) Опускание двигателя Поднимите рычаг стопора подъема двигателя. Tеперь слегка приподнимите мотор и плавно опустите его на место. |  |  |
| --- | --- | --- |

5.7. Плавание на меководье

Внимание!

При изменении угла наклона мотора, следите чтобы пальцы не попали между шарнирным и кормовым кронштейном. Подъем и опускание двигателя должны осуществляться плавно.

Примечание: Перед тем, как мотор начнет работать на водоемах с небольшой глубиной, снизьте

скорость и переведите трансмиссию в нейтральное положение.

| (1) Подъем мотора. Поднимите рычаг стопора подъема двигателя, установите мотор так, чтобы можно было пользоваться лодкой при небольших глубинах. Опускание мотора. (2) Опустите тот же самый рычаг, слегка приподнимите мотор вверх, а затем опустите его на место. |  |  |
| --- | --- | --- |

Внимание!

Убедитесь, что водяной фильтр всегда находится под водой и что вода постоянно течет из контрольного отверстия для воды. При небольших глубинах не эксплуатируйте мотор на высоких оборотах. В противном случае, возможна потеря управления, что может вызвать повреждение защитного кожуха редуктора. Проверьте, чтобы мотор не ударялся о дно водоема, особенно при заднем ходе. Удары мотора о дно могут вызвать повреждения мотора и лодки.

6. Снятие и транспортировка мотора.

| 6.1. Снятие мотора с лодки. (1) Заглушите мотор. (2) Снимите мотор с корпуса лодки и полностью слейте воду из защитного кожуха. 6.2. Переноска мотора. При переноске мотора старайтесь сохранять его в вертикальном положении. Примечание: Если мотор переносится в горизонтальном положении, крышка мотора должна быть выше винта. 6.3. Хранение мотора. |  |
| --- | --- |
| Во время хранения мотор должен находиться в вертикальном положении. Примечание: Если вы храните мотор в горизонтальном положении, уложите его так, чтобы ручки управления находились сверху. 7. Перевозка мотора |  |
| Внимание! При перевозке мотора, закрепленного на лодке, мотор должен находиться в полностью опущенном положении. В противном случае во время транспортировки можно повредить и мотор и лодку, если случайно из-за сильной тряски поднимется рычаг стопора подъема мотора. Если транспортировка мотора в наклоненном вниз положении невозможна, прочно закрепите мотор с помощью специального устройства (например, защитной перекладины транца) и зафиксируйте мотор, подняв его вверх. 8. Регулировка |  |
| (1) Регулировка усилия управления Степень усилия, прилагаемого при управлении мотором можно отрегулировать с помощью поворота регулировочного болта: для более жесткого управления поверните болт по часовой стрелке, для более мягкого - против часовой стрелки. Примечание: Регулировочный болт не предназначен для фиксации рычага управления. При чрезмерно затянутом болте может произойти повреждение шарнирного кронштейна. |  |
| (2) Регулировочный анод Если при плавании на лодке не достигается необходимая курсовая устойчивость, отрегулируйте регулировочный анод на антикавитационной плите. Если при движении лодка отклоняется вправо, поверните регулировочный анод в направлении А. Если при движении лодка отклоняется влево, поверните регулировочный анод в направлении В. |  |

9. Проверка и обслуживание

Для сохранения Вашего подвесного мотора в наилучшем рабочем состоянии проводите ежедневное и периодическое обслуживание так, как рекомендовано ниже.

Внимание!

Ваша личная безопасность и безопасность Ваших пассажиров во многом зависит от того, насколько тщательно Вы отнесетесь к обслуживанию мотора. Внимательно прочтите порядок обслуживания, приведенный далее.

Периоды обслуживания даны с учетом того, что мотор находится в условиях нормальной эксплуатации. Если мотор используется в водоемах с соленой водой, обслуживание следует проводить через более короткие интервалы. Настоятельно рекомендуем Вам пользоваться только оригинальными деталями и смазками, рекомендованными заводом-изготовителем. На все замены, произведенными запчастями иного происхождения, гарантия не распространяется.

9.1. Ежедневная проверка

| Система | Точки проверки | Действия |
| --- | --- | --- |
| Tопливная система | Проверьте количество топлива в баке. Проверьте наличие грязи или воды в топливных фильтрах. Проверьте герметичность топливных шлангов | Дозаправьте Очистите Замените |
| Электрооборудо-вание | Проверьте правильность работы выключателя, проверьте исправность стопора выключателя. Проверьте надежность соединений в проводке и наличие каких-либо внешних повреждений. Проверьте свечи зажигания (грязь, нагар, износ) | Устраните неисправность, замените Исправьте, замените Очистите,замените |
| Карбюратор | Проверьте правильность работы соленоида карбюратора и клапана карбюратора. Проверьте правильность работы карбюратора и магнето при повороте ручки газа. Осмотрите, не ослабли ли соединения. | Замените Исправьте |
| Стартер | Проверьте тросы на износ и внешние повреждения. Проверьте работу защелки. | Замените Исправьте или замените |
| Трансмиссия и винт | Проверьте правильность включения трансмиссии при повороте ручки реверса. Визуально осмотрите винт на наличие повреждений. Проверьте, затянута ли гайка винта, а также наличие шплинта. | Отрегулируйте Замените |
| Установка мотора | Проверьте прочность затяжки всех болтов, закрепляющих мотор. Проверьте установку распорного стержня | Затяните |
| Система охлаждения | После запуска мотора проверьте наличие струи воды из контрольного отверстия. |  |
| Инструменты и запчасти | Проверьте наличие инструмента, необходимого для замены свечей и винта |  |
| Система управления | Проверьте работу ручки «газ-реверс» |  |
| Другие детали | Проверьте надежность закрепления анода. Проверьте наличие коррозии или деформации анода. | Отремонтируйте, если нужно. Замените |

А.Промывка.

После работы моторы в морской или сильнозагрязненной воде, а также после длительного хранения, промойте водой внешние части мотора. С помощью чистой воды промойте систему охлаждения.

Внимание!

Перед промывкой снимите винт. Никогда не запускайте мотор в помещении или плохо вентилируемых местах. Выхлопной газ содержит вредные вещества, которые могут оказать отрицательное влияние на Ваше здоровье.

| Снимите пробку для воды с мотора и вверните приспособление для промывки (адаптер для шланга). Подсоедините шланг к системе промывки. Обязательно закройте пленкой фильтр для воды и подводный фильтр, расположенный в кожухе трансмиссии. При нейтральном положении (N) ручки реверса, дайте мотору поработать на низких оборотах, пока производится промывка. |  |
| --- | --- |
| Б. Замена винта. Изношенный винт ухудшит работу мотора и может привести к его повреждению. Внимание! Перед тем как демонтировать винт, снимите колпачки свечей, чтобы защитить винт от повреждения. Снимите шплинт, а затем отверните гайку винта и шайбу. Потяните винт на себя и снимите его. Перед установкой нового винта смажьте его специальным маслом |  |
| Замена свечей. Если электрод свечи согнут или на нем есть нагар, почистите свечу или замените. 1. Снимите верхнюю крышку мотора. 2. Выверните свечу, поворачивая ее против часовой стрелки (с помощью свечного ключа 21 мм). |  |

Используйте свечи  NGK В7НS-10 или ВR7НS-10, или СНАMРIОN L 82С или RL 82 С с 1-мм зазором.

| Г. Замена анодов. Анод защищает подвесной мотор от электролитической коррозии, возникающей из-за незначительного электричества. Три анода установлены в кожухе трансмиссии, на установочном кронштейне. Когда износ анодов составит более 2/3, замените их незамедлительно. |  |
| --- | --- |
| Примечание: Никогда не покрывайте анод смазкой или краской. Во время каждой проверки затяните заново фиксирующий болт, т.к. он также подвержен коррозии. 9-2 Периодическая проверка. |  |

Очень важно регулярно производить осмотр и обслуживание мотора. Периодичность таких операций приведена в таблице. Частота обслуживания определяется количеством мото-часов или сроком службы мотора в месяцах, в зависимости от того, что какой срок наступит раньше.

Примечание: Через 300 мото-часов рекомендуется провести тщательный осмотр и техобслуживание мотора в специализированном техническом центре.

| Наименование | Интервалы обслуживания | Действия |
| --- | --- | --- |
|  | 10 часов или 1 месяц | 50 часов или 3 месяца | Kаждые 100 часов или 6 месяцев |  |
| Tопливная система | Карбюратор Топливный фильтр Топливные шланги Топливный бак | + + + + | + + + | + + + + | Снимите, очистите и отрегулируйте. Регулировка холостых оборотов. Проверьте, прочистите. Проверьте и замените. Очистите |
| Зажигание | Свечи зажигания Распределение момента зажигания | + | + | + + | Проверьте зазоры. Снимите нагар. Замените. Отрегулируйте зажигание |
| Система пуска | Шнур стартера | + | + | + | Проверьте износ или возможные повреждения. |
| Нижняя часть двигателя | Винт Tрансмиссионное масло Водяная помпа* | + + + | + + + | + + + | Проверьте, не погнуты ли лопасти, нет ли повреждений или износа Замените или долейте, проверьте, нет ли попадания воды. Проверьте на износ и внешние повреждения |
| Болты и гайки |  | + | + | + | Затяните |
| Подвижные детали** |  |  | + | + | Нанесите или закачайте смазку |
| Навесное оборудование |  | + | + | + | Проверить на наличие коррозии |
| Анод** |  | + | + | + | Проверьте коррозию и деформацию |
| Примечания к таблице: * - Меняйте крыльчатку через каждые 12 месяцев. ** - Замените. А. Замена трансмиссионного масла. (1) Снимите пробки для масла (нижнюю и верхнюю), тщательно слейте трансмиссионное масло. (2) Вставьте тюбик с маслом в отверстие нижней пробки. Сжимая тюбик, залейте масло в отверстие до тех пор, пока масло не начнет вытекать наружу из отверстия верхней пробки. |  |
| (3) Плотно вверните верхнюю пробку, вытащите горловину тюбика и вверните нижнюю пробку. Примечание: Используйте оригинальное заводское масло или рекомендованную марку - АРI GL-5; SАЕ от # 80 до # 90. Требуемое количество масла: ок. 280 мл. |

Б. Очистка топливных фильтров и топливного бака.

Tопливные фильтры установлены как в топливном баке, так и в самом моторе.

| 1) Фильтр топливного бака Открутите штуцер, снимите его и прочистите фильтр. |  |
| --- | --- |
| 2) Фильтр на моторе. Снимите крышку, а затем прочистите фильтр на моторе. 3) Tопливный бак. Вода или грязь в топливном баке могут повредить мотор. Прочищайте бак в указанные сроки или после длительного хранения (более 3 мес.). |  |

9.3. Хранение мотора в межсезонье.

Внимание!

- снимите колпачки со свечей зажигания

- не запускайте мотор без охлаждающей воды.

- Mотор.

- Промойте внешние части мотора, а также систему охлаждения чистой водой. Tщательно слейте воду. Протрите корпус мотора промасленной тряпкой.

- Сухой тряпкой тщательно сотрите воду и соль с частей электрооборудования.

- Слейте остатки топлива из топливных шлангов, топливного насоса и карбюратора. Насухо протрите эти части. Бензин оставшийся в карбюраторе на длительное время, вызовет образование смолы и густого осадка, что приведет к залипанию клапана поплавка.

- Снимите свечи зажигания и залейте моторное масло в отверстия свечей. Проверните коленвал несколько раз, чтобы масло равномерно распределилось.

- Замените трансмиссионное масло.

- Нанесите смазку на вал винта.

- Нанесите смазку на все скользящие части, соединения, гайки и болты.

- Установите мотор вертикально и храните его в сухом месте.

9.4. Проверка перед началом сезона.

Tщательно проверьте работу трансмиссии и карбюратора.

Примечание: Проделайте следующую работу перед началом эксплуатации мотора после длительного зимнего хранения:

- Полностью заправьте топливный бак (25 л). Соотношение смеси: 25:1 (бензин- 25 и моторное масло- 1).Пользуйтесь неэтилированным бензином и оригинальным моторным маслом или рекомендованным моторным маслом для подвесных моторов NMMА TС-WЗ.

- Прогрейте мотор в течение 3 минут (выключатель находится в нейтральном положении).

- В течение 5 минут дайте мотору поработать на самых низких оборотах.

- В течение 10 минут - на средней скорости.

- Действия в п.п. 2 и 3 позволят использовать до конца масло, залитое в мотор для хранения в зимний сезон, что создаст условия для успешной последующей эксплуатации.

9.5. Mотор, побывавший под водой.

В таких случаях мотор лучше отвезти в ремонт в специализированный центр, тем не менее можно предпринять некоторые срочные меры и самому:

- Промыть мотор чистой водой, чтобы избавиться от грязи и соли.

- Снять свечи и полностью слить воду из мотора, провернув несколько раз стартером.

- Через отверстия для свечей залить масло для смазки картера. Проверните мотор несколько раз с помощью стартера, чтобы смазка равномерно распределилась.

9.6. Mеры предосторожности при работе в холодных условиях.

Если эксплуатация мотора производится при температуре ниже нуля, существует реальная опасность замерзания охлаждающей воды, что выведет из строя помпу, крыльчатку и т.д. Чтобы избежать этого, поднимите мотор и прокрутите его несколько раз стартером  для полного слива оставшейся воды.

9.7. Проверка мотора после столкновения с подводным объектом.

Удары о дно или подводные предметы могут привести к повреждению мотора.

В подобных случаев рекомендуем Вам обратиться в специализированный техцентр для тщательного осмотра и ремонта поврежденных частей.

10. Устранение неисправностей

Столкнувшись с какой-либо неисправностью, обратитесь к нижеприведенным таблицам для принятия необходимых мер.

| Мотор не запускается | Мотор запускается, но вскоре глохнет | Неустойчивый холостой ход | Резкое увеличение оборотов | Обороты мотора слишком высокие | Обороты мотора слишком низкие | Мотор не набирает высоких оборотов | Перегрев мотора | Возможная причина неполадки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Топливная система |
| + | + |  |  |  |  |  |  | Пустой топливный бак |
| + | + | + | + |  | + | + | + | Неправильное соединение топливной системы |
| + | + | + | + |  | + | + | + | Попадание воздуха в топливную систему |
| + | + | + | + |  | + | + | + | Деформирован или поврежден топливный шланг |
| + | + | + | + |  | + | + | + | Закрыта гайка вентиляционного отверстия на топливном баке |
| + | + | + | + |  | + | + | + | Забит топливный фильтр, топливный насос или карбюратор |
|  |  | + | + |  | + | + | + | Использование неправильной марки моторного масла |
| + |  | + | + |  |  | + | + | Использование неправильной марки бензина |
| + | + | + | + |  | + | + |  | Избыточное количество масла в смеси |
|  |  |  |  |  |  |  | + | Недостаток масла в смеси |
| + |  |  | + |  |  |  |  | Избыточная подача топлива |
| + | + | + | + |  | + | + | + | Плохая регулировка карбюратора |
| + | + | + | + |  |  | + | + | Разбита рециркуляционная трубка |
| + | + | + | + |  | + | + | + | Используются свечи не рекомендованных марок |
| + | + | + | + |  | + | + |  | Грязь, нагар и т.д. на свечах |
| Электрооборудование |
| + | + | + | + | + | + | + | + | Отсутствие свечи, неисправная свеча |
| + |  |  |  |  |  |  |  | Короткое замыкание выключателя мотора |
| + |  | + | + |  | + | + |  | Неправильная установка зажигания |
| + |  |  |  |  |  |  |  | Стопор выключателя не дает выключателю вернуться в положение "выкл" |
| Прочие системы |
| + |  | + | + |  | + | + |  | Неправильная регулировка штанги карбюратора |
|  |  |  |  |  |  | + | + | Недостаточный поток охлаждающей воды, забита или неисправна помпа |
|  |  | + |  |  |  | + | + | Неисправный термостат |
|  |  |  | + | + |  | + | + | Кавитация или вентиляция |
|  |  |  | + | + | + | + | + | Неправильно выбран винт |
|  |  | + | + | + | + | + | + | Поврежден или согнут винт |
|  |  |  | + | + |  | + | + | Неправильное положение распорного стержня |
|  |  |  | + | + | + | + | + | Несбалансированный груз на лодке |
|  |  |  | + | + | + | + | + | Транец слишком высоко или слишком низко |

11. Стандартная комплектация мотора

| Описание | Kол-во | Размеры, примечания |
| --- | --- | --- |
| Инструменты для обслуживания | Сумка для инструментов Пассатижи Гаечный ключ Гаечный ключ Рукоятка гаечного ключа Накидной ключ Отвертка с прямым наконечником | 1 1 1 1 1 1 1 | 10х 13 мм 21 мм |
| Запчасти | Запасной шнур Свеча зажигания Шплинт | 1 1 1 | NGK В7НS-10 или СНАМРIОN L82С (зазор: 1 мм) |
| Части в комплекте с мотором | Топливный бак Топливный шланг | 1 1 комп |  |

12. Выбор винта.

Мы рекомендуем пользоваться только оригинальными винтами TОНАTSU.

Винт должен выбираться таким образом, чтобы обороты мотора в режиме максимальной скорости, находились в рекомендованных пределах: 5150-5850 об/мин.

| Легкие лодки Тяжелые лодки |
| --- |
| Размер, указанный на винте | 14 | 13 | 9 | 8 |
| Размер винта, мм | 252х360 | 252х332 | 249х236 | 260х210 |
| Диаметр в дюймах | 9.9х14.2 | 9.9х13.1 | 9.8х9.3 | 10.2х8.3 |
| Кол-во лопастей | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Стандарт / опция | Опция | Стандарт | Опция | Опция |

- Аксессуары

| Спидометр 50 МРН | Спидометр 75 МРН | Вольтметр | Счетчик моточасов | Тахометр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Набор для подключения тахометра | Удлинительный шнур для лампы |
| Набор для фиксации ручки реверса | Приспособление для промывки | Краска | Моторное масло |
|  | Винт | Смазка 250 г | Трансмиссионное масло 500 мл |

14. Электрические схемы

Содержание

| 1.Технические характеристики-------------------------------------- 2. Наименование частей мотора------------------------------------- 3. Установка мотора---------------------------------------------------- 3.1.Установка мотора на лодку------------------------------------------ 4. Подготовка мотора к работе--------------------------------------- 4.1.Бензин и моторное масло-------------------------------------------- 4.2.Обкатка---------------------------------------------------------------- 5. Эксплуатация мотора----------------------------------------------- 5.1.Запуск------------------------------------------------------------------ 5.2.Прогрев мотора------------------------------------------------------- 5.3.Движение вперед и назад------------------------------------------- 5.4.Остановка мотора----------------------------------------------------- 5.5.Угол наклона---------------------------------------------------------- 5.6.Подъем и опускание мотора----------------------------------------- 5.7.Плавание на мелководье--------------------------------------------- 6. Снятие и транспортировка мотора------------------------------- 6.1.Снятие мотора с лодки----------------------------------------------- 6.2.Переноска мотора----------------------------------------------------- 6.3.Хранение мотора------------------------------------------------------ 7. Перевозка мотора--------------------------------------------------- 8. Регулировка----------------------------------------------------------- 9. Проверка и обслуживание----------------------------------------- 9.1.Ежедневная проверка------------------------------------------------ 9.2.Периодическая проверка-------------------------------------------- 9.3.Хранение мотора в межсезонье------------------------------------- 9.4.Проверка перед началом сезона------------------------------------ 9.5.Мотор, побывавший под водой-------------------------------------- 9.6.Меры предосторожности при работе в холодных условиях------ 9.7.Проверка мотора после столкновения с подводным объектом--- 10. Устранение неисправностей------------------------------------- 11. Стандартная комплектация мотора ---------------------------- 12. Выбор винта--------------------------------------------------------- 13. Аксессуары---------------------------------------------------------- 14. Электрические схемы--------------------------------------------- | 2 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 9 10 10 10 10 10 11 11 12 12 13 |
| --- | --- |

Отметка о продаже Мотор №____________________________ Дата продажи________________________ МП.