JS400ATV-2

Инструкция по эксплуатации

# Содержание

Содержание								1

Краткое вступление							2

Техника безопасности							4

Описание машины							9

Функция управления							14

Проверка перед работой						25

Эксплуатация								32

Периодическое техническое обслуживание/смазка			48

Основные характеристики и спецификация				70

Схема электроприборов						72

# КРАТКОЕ ВСТУПЛЕНИЕ

JS400ATV-2 – квадрацикл, выпускаемый компанией ОАО «Русская механика».

Квадрацикл JS400ATV-2 объединил в себе опыт лучших мировых разработок в области мотоциклостроения. Он оборудован одноцилиндровым четырехтактным двигателем с комбинированной системой воздушного охлаждения цилиндра и масляного радиатора, разработанным нашей компанией, а также снабжен вакуумным карбюратором, приводом через карданный вал на переднюю и заднюю ось, коробкой переключения скоростей, механизмами полного привода, заднего хода, стартером на ручном управлении с электрическим стартером в комбинации с электрической системой конденсаторного зажигания (CDI), системой разбрызгивающей смазки под давлением и прочими механизмами, эффективными в эксплуатации. Внешне эта модель отличается приятным дизайном, обтекаемым контуром и изящным оформлением. Она отвечает мировым стандартам, применимым к эксплуатации в загрязненной местности и бездорожье. Высокая мощность, надежность и выносливость модели делают ее идеальным транспортным средством для поклонников квадрациклов.

Правильная эксплуатация транспортного средства и забота о нем послужат гарантией безопасной езды, а также снизят риск поломок и позволят модели проявить себя в лучшем качестве. Внимательно прочитайте руководство, чтобы усвоить принцип действия машины, способы ее ремонта и технического обслуживания. Информация, содержащаяся в данной брошюре, относится к конкретной модели квадрацикла и может быть без предупреждения изменена нашей компанией в соответствии с требованиями рынка и автовладельцев. Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, обращайтесь к дилеру по продаже квадрациклов компании ОАО «Русская механика». Мы всегда рады помочь Вам советом и консультацией.

# ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая инструкция по эксплуатации включает в себя важную информацию по технике безопасности и эксплуатации вездеходной машины. При перепродаже машины следующему покупателю необходимо также передать настоящую инструкцию по эксплуатации, так как в ней содержится вся информация, которую должен знать пользователь. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед началом эксплуатации квадрацикла JS400ATV-2. Несоблюдение правил и незнание информации, приведенной в инструкции, может привести к серьезным повреждениям и смерти.

Внимание:

- Внимательно прочитайте инструкцию и следуйте правилам и методам эксплуатации, указанным в настоящей инструкции.

- Никогда не управляйте квадрациклом без ознакомления с инструкцией и надлежащей подготовки.

- Детям до 16 лет не рекомендуется управлять квадрациклом. Никогда не позволяйте водить квадрацикл лицам, которые не в состоянии управлять им безопасно.

Внимание:

Несоблюдение правил, указанных в инструкции, при управлении, осмотре и ремонте квадрацикла могут привести к серьезным повреждениям и смерти.

- Избегайте управления квадрациклом на любых мощеных поверхностях, в том числе – на пешеходных дорожках, площадках для парковок и улицах.

- Никогда не водите квадрацикл на улицах и магистралях города, даже на сильно загрязненных и покрытых гравием.

Никогда не водите квадрацикл без хорошо подходящего Вам мотоциклетного шлема.

Также необходимо иметь защиту для глаз (защитные очки или маску), перчатки, ботинки, куртку или рубашку с длинным рукавом и длинные штаны.

- Никогда не употребляйте алкоголь или наркотические средства перед или во время управления квадрациклом.

- Никогда не водите слишком быстро. При езде по загрязненной местности старайтесь держать низкую скорость.

- Перед каждым использованием рекомендуется проверить квадрацикл, чтобы убедиться в его пригодности к эксплуатации. Соблюдайте правила технического контроля и обслуживания; пользуйтесь схемами, приведенными в настоящей инструкции.

- Во время управления машиной всегда держите обе руки на руле и обе ноги на специальных подставках.

- На незнакомой местности будьте особенно бдительны и не превышайте скорость. Всегда будьте готовы к изменению поверхности и условий вождения.

- Никогда не используйте машину на чрезмерно неровных, скользких или зыбких поверхностях до тех пор, пока у Вас не будет достаточной практики вождения и навыков, необходимых для управления на такого рода поверхностях. Будьте всегда предельно осторожны при вождении на вышеупомянутых поверхностях.

- При выполнении поворотов всегда следуйте правилам, указанным в настоящей инструкции. Отработайте повороты на низкой скорости прежде, чем перейти к высоким скоростям. Не поворачивайте на очень высокой скорости.

- Никогда не управляйте квадрациклом на слишком крутых возвышенностях. Сначала попрактикуйтесь на низких возвышенностях, а потом переходите к более высоким. При езде по возвышенностям всегда следуйте правилам, описанным в настоящей инструкции. Внимательно осмотрите местность перед тем, как въехать на холм. Никогда не пытайтесь заехать на чрезмерно скользкую или зыбкую возвышенность. Переносите свой вес вперед. Не следует внезапно открывать дроссель или резко переключать передачи. Никогда не заезжайте на возвышенность на высокой скорости.

- Всегда следуйте правилам, описанным в настоящей инструкции, при спуске с возвышенностей и торможении на них. Внимательно проверьте местность перед спуском с возвышенности. Переносите свой вес назад. Никогда не съезжайте с возвышенности на высокой скорости. При съезде избегайте наклона под острым углом: это может привести к завалу машины на бок. По возможности спускайтесь с возвышенности по прямой.

- Всегда следуйте правилам, описанным в настоящей инструкции, при езде по склону возвышенности. Избегайте езды на слишком скользких или зыбких поверхностях. Переносите свой вес на ту сторону квадрацикла, которая находится ближе к возвышенности. Никогда не пытайтесь развернуть квадрацикл на возвышенности, пока Вы в совершенстве не овладеете техникой поворота на равнинной местности, приведенной в данной инструкции. По возможности избегайте езды по крутому склону возвышенности.

- Избегайте езды по крутым склонам.

- Всегда следуйте правилам, описанным в настоящей инструкции, если квадрацикл заглох или покатился назад при подъеме на возвышенность. Для того чтобы не глох двигатель при движении вверх по склону, следует подавать газ надлежащим образом и держать ровную скорость. Если же квадрацикл заглох или покатился назад, следуйте правилам торможения, описанным в данной инструкции.

- Перед ездой по неизвестной местности убедитесь в отсутствии препятствий. Никогда не пытайтесь преодолеть большие препятствия, такие, как крупные булыжники или упавшие деревья. При преодолении препятствий следуйте правилам, описанным в данной инструкции.

- Будьте предельно осторожны при скольжении. Научитесь безопасному скольжению, тренируясь на низкой скорости и ровной, гладкой поверхности. На очень скользких поверхностях (например, на льду) передвигайтесь медленно и будьте предельно внимательны, чтобы скольжение не вышло из-под контроля.

- Никогда не управляйте квадрациклом в водоемах с сильным течением, или в тех, глубина которых превышает рекомендованную в инструкции. Помните, что промокшие тормоза снижают контроль над торможением. Проверьте свои тормоза после обсушки. При необходимости примените торможение несколько раз подряд, чтобы высушить тормоза трением.

- При включении заднего хода, убедитесь, что сзади нет людей и препятствий. Убедившись в безопасности, начинайте медленное движение назад. Всегда поддерживайте необходимое давление воздуха в шинах, как указано в данной инструкции.

- Никогда не пытайтесь модифицировать квадрацикл путем установки ненормативных элементов или нестандартного использования имеющегося оборудования.

- Никогда не превышайте величину допустимой нагрузки для квадрацикла. Груз должен быть равномерно распределен и прочно закреплен.

- Следуйте правилам данной инструкции при перевозке груза и укреплении прицепа. Снизьте скорость и увеличьте дистанцию для торможения.

- Неправильное обращение с бензином может вызвать возгорание и служить причиной различных повреждений, смерти и прочих серьезных инцидентов. Никогда не заправляйтесь сразу после остановки двигателя, не давая ему остыть. Во время заправки нельзя курить, находиться рядом с искрами, открытым огнем или другими источниками возгорания. Во время транспортировки квадрацикла на другом транспортном средстве, убедитесь, что он ровно стоит на поверхности и топливный кран находится в положении «OFF». В противном случае топливо может вытечь из карбюратора или топливного бака.

- Никогда не заводите и не держите включенным двигатель в закрытом пространстве, это может плохо сказаться на Вашем самочувствии. Выхлопные газы ядовиты и могут вызвать потерю сознания и смерть за короткий промежуток времени.

# ОПИСАНИЕ МАШИНЫ И СПОСОБЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ

|  | Переднее колесо Передние фары Рычаг включения и выключения полного привода Педаль переключения передач Топливный бак Рычаг ручного стартера Задний фанарь Заднее колесо |
| --- | --- |

|  | Задний багажник Глушитель и выхлопная труба Сиденье Крышка топливного бака Педаль тормоза Передний багажник |
| --- | --- |

|  | Рычаг заднего тормоза Стояночный тормоз Главный выключатель Регулятор подачи топлива Рычаг переднего тормоза Переключатель Заслонка карбюратора |
| --- | --- |

#### Идентификационный цифровой код

Необходим при заказе запасных частей у уполномоченного дилера и для идентификации транспортного средства в случае угона. Запишите идентификационный номер ключа, идентификационный номер транспортного средства и информацию о фабричной марке в пустых графах, приведенных ниже.

- Идентификационный номер ключа

- Идентификационный номер транспортного средства

- Информация о фабричной марке

( (

#### Идентификационный номер ключа

| Идентификационный номер ключа должен быть нанесен на ключе, как это показано на рисунке. Этот номер может быть использован для заказа нового ключа. | 1. Ключ |
| --- | --- |

#### Идентификационный номер транспортного средства

| Идентификационный номер транспортного средства нанесен на правой стороне трубы рамы под передней частью двигателя. | 1. Идентификационный номер транспортного средства |
| --- | --- |

#### Структура и содержание идентификационного номера

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | W | T | M | J | S | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

поз.1-3:	«XWT» - международный код изготовителя (WMI):

ОАО «Русская механика», Российская Федерация

поз.4:		Отличительный признак мототранспортного средства по

ОСТ 37.001.269

поз.5-9:	Обозначение типа транспортного средства: JS400 –

JS400ATV-2

поз.10:		Код года выпуска по ОСТ 37.001.269

поз.11-17	Производственный номер транспортного средства

#### Фабричная марка

| Фабричная марка прикреплена к раме в районе передней части двигателя. Запишите информацию о марке в пустой графе. Эта информация понадобится при заказе запасных частей у дилера. | 1. Фабричная марка |
| --- | --- |

# ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

#### Главный выключатель

Ниже приведены функции основных позиций выключателя:

ON:

| Двигатель можно завести только в этой позиции, передние и задние фары так же могут включаться, если выключатель находится в позиции ON. OFF: Все электрические приборы выключены. Ключ может быть вынут только в этой позиции. |  |
| --- | --- |

#### Цифровое табло

|  | Индикатор заднего хода «R» Индикатор нейтральной передачи «N» 1-я скорость «1» 2-я скорость «2» 3-я скорость «3» 4-я скорость «4» 5-я скорость «5» Индикатор температуры масла «» Аварийный индикатор «» Индикатор правого поворота «» Индикатор дальнего света фар «» Индикатор левого поворота «» Индикатор сигнала четырехколесного привода «» |
| --- | --- |

- Индикатор заднего хода «R» – включен при движении назад.

- Индикатор нейтральной передачи «N» – коробка передач находится в нейтральном положении.

- 1-я скорость «1» – загорается при включении 1-й скорости.

- 2-я скорость «2» – загорается при включении 2-й скорости.

- 3-я скорость «3» – загорается при включении 3-й скорости.

- 4-я скорость «4» – загорается при включении 4-й скорости.

- 5-я скорость «5» – загорается при включении 5-й скорости.

- Индикатор температуры масла «» – когда температура масла достигает определенного градуса, загорается индикатор температуры масла, предупреждая, что температура масла слишком высока. Если индикатор температуры масла постоянно горит во время движения транспортного средства, необходимо заглушить двигатель. Оставьте двигатель в выключенном состоянии на 10 минут, чтобы он мог остыть.

- Аварийный индикатор «» – этот значок появляется на дисплее в случае аварийной ситуации.

- Индикатор правого поворота «» – этот значок загорается, когда переключатель указания направления поворота находится в правой позиции.

- Индикатор дальнего света фар «» – значок загорается при включенном дальнем свете фар.

- Индикатор левого поворота «» – этот значок загорается, когда переключатель указания направления поворота находится в левой позиции.

- Индикатор сигнала четырехколесного привода «» – значок загорается, когда транспортное средство находится в режиме четырехколесного привода.

1. Спидометр 2. Указатель пробега

#### Спидометр

Спидометр указывает скорость машины и величину пробега.

#### Переключатели на руле

|  | Переключатель света «» Переключатель звукового сигнала «» Пусковой переключатель «» Аварийная кнопка «» Указатели поворота «» Переключатель дальнего света фар «» Ручной дроссель |
| --- | --- |

1. Переключатель света

Когда переключатель находится в позиции «», включены задний фонарь, передние фары и подсветка табло. Когда переключатель находится в позиции «», включены задний фонарь и подсветка приборов. Когда переключатель находится в позиции «», задний фонарь, передние фары и подсветка табло выключены.

2. Переключатель звукового сигнала «»

При нажатии этой кнопки раздается звуковой сигнал.

3. Пусковой переключатель «»

Нажмите на эту кнопку, чтобы завести двигатель.

4. Аварийная кнопка «»

При нажатии этой кнопки 4 указателя поворота начинают зажигаться и гаснуть с интервалом в 1 секунду.

5. Указатели поворота «»

При постановке рычага в левое положение загораются огни на левой стороне и индикатор левого поворота на дисплее. При постановке рычага в правое положение загораются огни на правой стороне и индикатор правого поворота на дисплее. Когда рычаг находится в позиции «», боковые огни и индикаторы на дисплее выключены.

6. Переключатель дальнего света фар.

Когда рычаг находится в позиции «», включен дальний свет фар, когда находится в позиции «», включен ближний свет фар.

7. Ручной дроссель

Ручной дроссель закрыт, если переключатель находится в левом положении, и открыт, если переключатель – в правом положении.

#### Регулятор подачи топлива

| При включенном двигателе нажатие на регулятор подачи топлива вызовет увеличение оборотов двигателя. Регулируйте скорость квадрацикла путём переключения регулятора. В связи с тем, что регулятор пружинный, квадрацикл будет замедлять скорость, и мотор будет возвращаться в холостой режим всякий раз, когда рука будет отпускать рычаг регулятора. | Регулятор подачи топлива Тормоз передних колёс |
| --- | --- |

Перед тем, как завести двигатель, убедитесь, что рычаг плавно возвращается в начальную позицию сразу же после того, как рука его отпускает.

Проверьте действие регулятора перед тем, как завести двигатель. Если регулятор не работает плавно, ищите причину неполадки. Обязательно исправьте неполадку перед тем, как использовать квадрацикл. Проконсультируйтесь у уполномоченного дилера, если Вы не можете найти неполадку и решить эту проблему сами.

#### Ограничитель скорости

Ограничитель скорости удерживает регулятор подачи топлива от полного открытия даже в тот момент, когда он максимально выжат. Меняя положение настроечного винта, можно ограничить максимальную мощность двигателя и максимальную скорость квадрацикла.

Контргайка 2. Настроечный винт длиной 12мм (0.47 дюйма)

Внимание!

Не выворачивайте настроечный винт более чем на 12мм. Убедитесь, что регулятор подачи топлива имеет достаточно свободный ход (3…5 мм).

Передний тормоз

Передний тормоз расположен на руле справа. Для приведения тормоза в действие нужно потянуть рычаг тормоза по направлению к рулю.

#### Педаль и рычаг заднего тормоза

| 1. Педаль заднего тормоза | 1. Рычаг заднего тормоза 2. Стопор |
| --- | --- |

Педаль тормоза расположена с правой стороны машины, а рычаг тормоза находится на левой ручке руля. Потяните рычаг по направлению к рулю или нажмите на педаль, чтобы привести тормоза в действие.

#### Стояночный тормоз

| Когда Вы заводите двигатель или паркуете машину, особенно на склоне, используйте стояночный тормоз. Подтяните рычаг заднего тормоза на руле и нажмите на стопор, чтобы установить стояночный тормоз. Нажмите рычаг заднего тормоза для разблокировки стояночного тормоза. | 1. Стопор |
| --- | --- |

Внимание!

- Квадрацикл может неожиданно начать движение, если перед тем, как завести двигатель стояночный тормоз не был включен. Это может вызвать потерю управления или аварию.

- Езда с неснятым стопором может вызвать перегрев или разрушение тормозов, что может стать причиной аварии.

#### Как избежать аварии

Всегда ставьте стояночный тормоз перед тем, как завести двигатель. Постоянно следите за тем, чтобы перед началом движения стопор был снят.

Запомните:

При несоблюдении требований по управлению и обслуживанию транспортного средства, указанных в данной инструкции, квадрацикл может прийти в негодность.

#### Рычаг переключения двухколёсного/четырёхколёсного привода

| Чтобы переключиться с двухколёсного привода на четырёхколёсный, остановите квадрацикл и передвиньте рычаг переключения в позицию 4WD (четырёхколёсного привода). Чтобы переключиться с четырёхколёсного привода на двухколёсный, остановите квадрацикл и передвиньте рычаг переключения в позицию 2WD (двухколёсного привода). | 1. Рычаг переключения 2-х/4-х колесного привода |
| --- | --- |

Внимание:

Потенциальная опасность:

При переключении с двухколёсного привода на четырёхколёсный и наоборот, помните, что в двух этих режимах квадрацикл управляется по-разному. Переключение рычага двухколёсного/четырёхколёсного привода во время движения может вызвать проблемы в управлении и увеличит риск возникновения аварии.

#### Педаль переключения передач

| Данная модель имеет 5 передач с постоянным зацеплением. Педаль переключения передач находится слева от двигателя. Нейтральная передача расположена в самой нижней позиции. | 1. Педаль переключения передач |
| --- | --- |

#### Рычаг направления движения

| Рычаг направления движения используется для выбора движения квадрацикла вперед или назад. | 1. Рычаг направления движения |
| --- | --- |

#### Стартёр

| Крепко сожмите ручку и легко потяните, пока не почувствуете зацепление. Затем тяните сильнее, но будьте аккуратны, не вытяните трос полностью. | 1. Рычаг стартёра |
| --- | --- |

Внимание:

Убедитесь, что при включении двигателя квадрацикл стоит на нейтральной передаче со включённым стояночным тормозом.

#### Крышка топливного бака

Для снятия крышки топливного бака следует повернуть ее против часовой стрелки.

#### Индикатор топлива

| Индикатор топлива указывает на количество топлива, находящегося в топливном баке. Если стрелка индикатора указывает на красную линию, следует заправиться как можно быстрее. | Крышка топливного бака 2. Индикатор топлива |
| --- | --- |

#### Топливный кран

Через топливный кран топливо поступает из топливного бака в карбюратор. Топливный кран может находиться в трех позициях.

OFF:

Когда кран находится в этой позиции, топливо не поступает. Всегда поворачивайте кран в эту позицию при выключении двигателя.

| ON: Если кран находится в этой позиции, топливо поступает в карбюратор. Нормальное движение квадрацикла возможно только при такой позиции крана. |  |
| --- | --- |

RES:

Это положение означает резерв. Если во время движения у Вас закончилось топливо, поставьте кран в эту позицию. После заправки не забудьте вернуть кран в позицию ON.

#### Сиденье

| Чтобы снять сиденье, потяните вверх рычаг замка сиденья, а потом потяните само сиденье назад. | 1. Рычаг замка сиденья |  |
| --- | --- | --- |

| Для установки сиденья вставьте выступы, находящиеся в передней части сиденья, в специальные пазы и нажмите на заднюю часть сиденья. Убедитесь, что сиденье хорошо закреплено. |  |
| --- | --- |

#### Ящик для багажа

Максимальная нагрузка – 2 кг.

#### Передний багажник

Максимальная нагрузка – 40 кг.

#### Задний багажник

Максимальная нагрузка – 80 кг.

#### Задний амортизатор

Натяжение пружины амортизатора может регулироваться в зависимости от веса водителя и условий вождения.

#### Регулирование натяжения рессоры

| Для увеличения натяжения пружины амортизатора поверните рычаг в положение "а". Для уменьшения натяжения – в положение "b". Стандартная позиция: В. А – минимальная (мягкая), Е – максимальная (твердая) | а: Увеличение натяжения b: Уменьшение натяжения |
| --- | --- |

#### Резервное гнездо постоянного тока

| Это гнездо расположено на передней части квадрацикла с правой стороны и может использоваться для дополнительного освещения при работе, для радио, и т.д. Резервным гнездом можно пользоваться только при включённом двигателе. |  |
| --- | --- |

- Поверните выключатель света в положение OFF.

- Заведите двигатель.

- Откройте крышку резервного гнезда, затем вставьте штепсель в гнездо 1.

- Если резервное гнездо не используется, закройте его крышкой 2.

Максимальная сила тока в резервном гнезде – 12V, 125W (10A)

Внимание:

- Не используйте автоматическое освещение или запасные элементы, которые могут сжечь штепсель.

- Никогда не используйте запасные элементы с неизвестной максимальной мощностью.

# ПРОВЕРКА МАШИНЫ ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ

Перед эксплуатацией машины проверьте следующие позиции:

| ПОЗИЦИЯ | ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ | ЗАМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- |
| Тормоза | Проверьте работу, состояние и свободный ход |  |
|  | При необходимости отрегулируйте |  |
| Масло двигателя | Проверьте уровень масла |  |
|  | При необходимости долейте масло |  |
| Топливный бак | Проверьте уровень топлива |  |
|  | При необходимости долейте топливо |  |
| Масло трансмиссии | Проверьте утечку. |  |
|  | При необходимости долейте масло |  |
| Дроссель | Проверьте работу дросселя |  |
| Колеса и шины | Проверьте давление в шинах и убедитесь в отсутствии повреждений |  |
| Соединения и крепежные элементы | Проверьте соединения и крепёжные элементы |  |
| Освещение | Проверьте работу |  |
| Аккумулятор | Проверьте напряжение |  |

Проверяйте квадрацикл перед каждой поездкой, чтобы убедиться в его исправности. При проверке следуйте указаниям, описанным в инструкции.

#### Передние и задние тормоза

Проверяйте исправность всех тормозов перед каждой поездкой. Никогда не ездите на квадрацикле, если Вы нашли малейшую неисправность в работе тормозов. Если неполадки не могут быть устранены путём выполнения работ, указанных в данной инструкции, обратитесь к дилеру.

1. Рычаги и педали тормоза

Проверьте свободный ход рычагов и педали тормоза. Если Вы нашли какие-то неполадки, попробуйте устранить их способами, указанными в инструкции.

Проверьте работу рычагов и педали тормоза. Они должны работать плавно и чётко. Если возникли проблемы, обратитесь к дилеру.

2. Работа тормозов

Проверьте тормоза на низкой скорости, убедитесь в их нормальной работе. Если тормоза не работают должным образом, отрегулируйте их, как указано в инструкции.

#### Топливо

| Убедитесь в наличии достаточного количества топлива в баке. Рекомендуемое топливо: неэтилированный бензин. Объем топливного бака: Общий – 13 л. Резервный – 2,5 л. | 1. Трубка для заправки топливом 2. Уровень топлива |
| --- | --- |

Использование неэтилированного бензина продлит работу свечи и сократит расходы на содержание квадрацикла. Если неэтилированный бензин недоступен, то можно использовать обычный этилированный.

Внимание:

Топливо может пролиться, вызвав пожар и серьёзные повреждения. При нагревании объем топлива увеличивается. Если топливный бак переполнен, топливо может перелиться через край в связи с нагреванием двигателя или под воздействием солнечных лучей. Поэтому никогда не наполняйте топливный бак до краёв. Будьте аккуратны, не проливайте бензин, избегайте попадания топлива на двигатель или выхлопную трубу. При расплескивании топлива немедленно протрите поверхность. Убедитесь, что крышка топливного бака плотно закрыта. Не заправляйтесь сразу после остановки двигателя, дайте двигателю остыть.

#### Моторное масло

Убедитесь, что моторное масло налито до нужного уровня. Добавляйте масло по правилам, указанным в данной инструкции.

Рекомендуемое масло: SAE20W40: подходит при температуре воздуха от 5(С до 45°С SAE10W30: подходит при температуре воздуха от –10(С до 35°С SAE5W30: подходит при температуре воздуха от 0°С и ниже. Рекомендуемый тип моторного масла: Типы SE,SF,SG и выше

Количество масла: При регулярной замене масла: 2,9 л С заменой масляного фильтра: 3 л Общее количество: 3,5 л.

#### Масло для коробки передач

Убедитесь, что смазочное масло в коробке передач находится на нужном уровне. При необходимости добавляйте масло.

#### Рекомендуемое масло

SAE80 API GL Hypoid

#### Рычаг дросселя

Проверьте правильную работу рычага дросселя. Он должен плавно открываться и при отпускании самостоятельно возвращаться в начальную позицию. Исправьте неполадки в работе, если такие имеются.

#### Соединения и крепёжные элементы

Перед каждой поездкой проверяйте, плотно ли прилегают соединения и крепёжные элементы. При необходимости подтяните их, как указано в инструкции, или обратитесь в сервисную службу.

#### Световые приборы

Проверьте передние фары и задний фонарь, чтобы убедиться в их рабочем состоянии. Если необходимо, исправьте неполадки.

#### Выключатели

Проверьте работу передних фар, включение и выключение двигателя и другие кнопки. Если необходимо, исправьте неполадки.

#### Аккумулятор

- Аккумулятор квадрацикла закрыт, поэтому не требуется наполнять его водой.

- При зарядке не снимайте замок.

- При зарядке соблюдайте требования к напряжению и времени зарядки, указанные в таблице.

Требования к зарядке: Аккумулятор, заряженный на 10% ёмкости, следует заряжать от 5–и до 10–и часов; возможна быстрая зарядка аккумулятора при напряжении с 2А до 3А в течение 2–х часов.

#### Шины

Ниже приведён размер и тип (при низком давлении) шин, используемых для квадрацикла JS 400 ATV.

|  | Передние колеса | Задние колеса |
| --- | --- | --- |
| Размер | АТ25х8-10 | АТ25х10-10 |
| Тип | Zheng xin или Lixing | Zheng xin или Lixing |

Осторожно:

- Неправильный выбор шин для данного квадрацикла или езда на квадрацикле с неправильным давлением в шинах могут стать причиной аварии.

- Неправильный выбор шин для данного квадрацикла или езда на квадрацикле с неправильным давлением в шинах могут повлечь проблемы в управлении.

- При выборе шин обратите внимание на их размер и тип, следуйте указаниям инструкции, а также убедитесь, что давление отвечает необходимым нормам.

Давление в шинах должно отвечать указанным нормам.

Рекомендуемое давление:

Передние шины – 25 кПа (0.25 кгс/см2)

Задние шины – 25 кПа (0.25 кгс/см2)

- Проверяйте и изменяйте давление в остывших шинах

- Давление в левых и правых шинах должно быть одинаковым.

Если давление в шинах ниже позволенного минимума, шина может сдвинуться с обода при определенных условиях вождения.

Минимальное давление в шинах:

Передние шины – 22 кПа (0.22 кгс/см2)

Задние шины – 22 кПа (0.22 кгс/см2)

Накачивая шины, используйте следующее давление:

Передние шины – 25 кПа (0,25 кгс/см2)

Задние шины – 25 кПа (0,25 кгс/см2)

Если давление превысит необходимые показатели, это может вызвать взрыв шин. Накачивайте шины очень медленно и аккуратно. Быстрое накачивание может также вызвать взрыв.

#### Как измерить давление в шинах

| Используйте индикатор измерения давления в шинах. |  |
| --- | --- |

Внимание:

Произведите замер давления в шинах дважды и примите к сведению второй показатель. Пыль или грязь в индикаторе измерения давления могут вызвать погрешность в первом показателе.

Измеряйте давление только в холодных шинах. Показатели давления в шинах должны соответствовать следующим значениям:

|  | Рекомендованное давление | Минимум | Максимум |
| --- | --- | --- | --- |
| Передние | 25 кПа (0.25 кгс/см2) | 22 кПа (0.22 кгс/см2) | 28 кПа (0.28 кгс/см2) |
| Задние | 25 кПа (0.25 кгс/см2) | 22 кПа (0.22 кгс/см2) | 28 кПа (0.28 кгс/см2) |

#### Предельный износ шины

| Когда высота протектора уменьшается до 3 мм, следует менять шины. | а. 3 мм (0,12 дюйма) |
| --- | --- |

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Внимание:

- Не управляйте квадрациклом до тех пор, пока полностью не ознакомились со всеми рычагами управления.

- Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Если после прочтения остались какие-либо вопросы, касающиеся управления квадрациклом, обратитесь к дилеру.

#### Пуск двигателя

Внимание:

Никогда не управляйте квадрациклом в холодную погоду, пока не убедитесь, что все элементы управления работают нормально. Перед первым запуском внимательно прочитайте раздел, посвященный работе двигателя.

Пуск холодного двигателя:

- Установите стояночный тормоз.

- Поверните рычаг подачи топлива в режим ON.

- Поверните ключ в замке зажигания в позицию «».

- Поставьте коробку передач в нейтральное положение.

Внимание:

Двигатель можно заводить на любой передаче, если задействован рычаг задних тормозов. Однако рекомендуется перед пуском двигателя ставить квадрацикл на нейтральную передачу.

- Используйте стартёр, как показано на рисунке ниже.

Заметка:

- Если двигатель не заводится, отпустите пусковой включатель, а затем снова нажмите его. Перед следующей попыткой сделайте небольшой перерыв. Каждый запуск должен быть насколько возможно коротким, чтобы не разрядить аккумулятор. Каждая попытка завести двигатель должна длиться не дольше 10 секунд.

- Если аккумулятор разряжен, потяните трос стартёра

Пуск разогретого двигателя

При запуске разогретого двигателя дроссель должен быть открыт минимально.

#### Предварительный прогрев

Чтобы двигатель прослужил максимально долго, прогревайте двигатель перед движением. Никогда не разгоняйтесь при не разогретом двигателе.

#### Регулятор направления движения и задний ход

| Внимание: Веред тем, как переключиться, остановите машину и поверните рычаг дросселя в закрытое положение. В противном случае коробка передач может быть повреждена. | 1. Регулятор направления движения а. Вперед б. Назад |
| --- | --- |

- Полностью остановите машину и поверните рычаг дросселя в закрытое положение.

- Нажмите на педаль заднего тормоза.

- Включите первую передачу.

- Держа нажатым дроссель, отожмите рычаг направления движения на задний ход и держите так до остановки машины.

Заметка:

При движении назад должен загореться индикатор заднего хода. Если индикатор не загорелся, обратитесь к дилеру для осмотра машины

- Проверьте отсутствие людей и препятствий позади Вас и после этого отпустите педаль заднего тормоза.

- Открывайте дроссель постепенно, продолжайте смотреть назад во время движения.

Внимание:

При переключении на задний ход убедитесь, что за Вами нет людей и препятствий. После этого медленно начинайте движение.

#### Переключение передач

| Данное средство передвижения имеет 5 скоростей переднего хода и одну скорость – заднего, с центробежным автоматическим сцеплением. Для переключения в нейтральное положение во время движения верните рычаг дросселя в исходное положение и несколько раз нажмите на педаль переключения до тех пор, пока не загорится лампочка, обозначающая, что педаль находится в нейтральной позиции. | 1. Педаль переключения передач N – нейтральная R – задний ход |
| --- | --- |

Внимание:

Избегайте длительной езды по инерции с выключенным двигателем, а также буксировки машины на большие расстояния. Даже на нейтральной передаче, смазка правильно поступает в трансмиссию лишь при работающем двигателе. Неправильная смазка может повредить коробку передач.

Начало движения и ускорение

- Отпустите рычаг дросселя.

Внимание:

Всегда закрывайте дроссель при переключении передач. В противном случае возможны повреждения двигателя и ходовой части.

- Включите первую передачу и отпустите педаль переключения передач.

- Постепенно откройте дроссель. Как только машина наберёт достаточную скорость, отпустите рычаг дросселя.

- Включите вторую передачу и отпустите педаль переключения.

- Постепенно откройте дроссель. Повторяйте процедуру при каждом переключении на более высокую скорость.

#### Торможение

Для торможения и остановки отпустите дроссель и плавно нажмите на тормоза. Сбрасывая скорость, переключитесь на более низкую передачу. Перед переключением убедитесь, что двигатель достаточно сбросил обороты. Из-за неправильного торможения или неаккуратного переключения передач шины могут потерять сцепление с дорогой, что приведёт к потере управления и увеличит риск аварии.

#### Обкатка двигателя

Самый важный период в жизни вашей машины – первые 20 часов эксплуатации. В течение этого периода следует избегать длительной езды при полностью открытом дросселе и при любых условиях, которые могут вызвать перегрев двигателя. После каждого ускорения, при котором дроссель открывается полностью, следует сбавлять скорость, чтобы дать двигателю остыть – таким образом можно избежать перегрева. Если в этот период Вами будут замечены неполадки, обращайтесь за консультацией к уполномоченному дилеру.

- 0-10 часов:

Избегайте длительной езды с дросселем, открытым более, чем наполовину. После каждого часа эксплуатации делайте перерыв на 5-10 минут для охлаждения двигателя. Время от времени меняйте скорость движения. Не ездите с одним и тем же положением дросселя.

- 10-20 часов:

Избегайте длительной езды с дросселем, открытым более, чем на три четверти. Свободно переключайте скорости при езде, однако старайтесь реже открывать дроссель на полную мощность.

- После обкатки:

Избегайте длительной езды с полностью открытым дросселем. Следите за правильным переключением скоростей.

#### Парковка

| При парковке остановите двигатель и переключитесь на нейтральную передачу. Поставьте топливный кран в положение "OFF" и включите парковочный тормоз. | 1. Пластина замка |
| --- | --- |

Избегайте парковки на возвышенностях или склонах. При возникновении необходимости припарковаться на склоне, поставьте низкую передачу, включите парковочный тормоз и заблокируйте передние и задние колёса камнями или другими предметами. Не паркуйте квадрацикл на крутых возвышенностях, которые трудно преодолеть пешком.

- Примените торможение на низкой передаче, чтобы остановить машину.

- Остановите двигатель.

Аксессуары

Обратите внимание на этот раздел. Выбирайте только аксессуары, разработанные специально для вашей модели квадрацикла. У дилера в наличии достаточный выбор подлинных фирменных аксессуаров. Выбирайте подлинные аксессуары компании ОАО «Русская механика».

Внимание:

- Аксессуары требуют надёжной и безопасной установки.

- He устанавливайте аксессуары, которые могут ограничить Ваши возможности по управлению квадрациклом. Например, тяжёлые или громоздкие объекты на руле, которые могут затруднить вождение; предметы, ограничивающие свободу ваших движений на водительском кресле или сужающие угол обзора. При управлении квадрациклом с установленными дополнительными аксессуарами будьте особо бдительны.

#### Нагрузка

Не превышайте установленные нормативы по нагрузке. Перегруженный квадрацикл теряет устойчивость, при перевозке грузов или езде с прицепом руководствуйтесь здравым смыслом и разумным подходом. Помните о следующем:

Максимальная нагрузка Максимальная нагрузка на машину (груз, водитель и аксессуары): 210 кг Нагрузка на передний багажник: 40 кг Нагрузка на задний багажник: 80 кг Нагрузка на ящик для инструментов: 2 кг Вес буксируемого груза (прицепа с грузом): 410 кг Вертикальная нагрузка на буксирный крюк: 15 кг

- Не превышайте максимального веса буксируемого груза.

- Правильно распределяйте груз в прицепе.

- Груз должен быть расположен максимально ближе к центру квадрацикла. Размещайте груз в передней части заднего багажника. Размещайте груз в середине и надёжнее крепите к багажнику.

- Убедитесь, что груз в прицепе надёжно и безопасно закреплён. Иначе возможен риск аварии.

- Убедитесь, что груз не мешает управлению машиной и не ограничивает поле зрения.

- С грузом требуется ехать медленнее, чем обычно. Чем больше нагрузка, тем ниже должна быть скорость. Хотя условия вождения могут быть разными, не рекомендуется включать скорость выше 2-й при езде с тяжёлым грузом или с прицепом. Тормозной путь у тяжело нагруженной машины значительно увеличивается. Избегайте высоких скоростей и резких поворотов.

- Избегайте езды по возвышенностям и неровным местностям. Внимательно выбирайте местность. Тяжёлый груз влияет на равновесие машины и управление ею.

#### Соблюдайте осторожность при езде

- Тренируйтесь, если Вы недостаточно опытны.

Новички должны проходить обучение под руководством опытных водителей. На начальных этапах передвигайтесь на низких скоростях, чтобы привыкнуть к управлению. Даже при наличии опыта старайтесь не ездить на максимальной скорости, пока не освоите квадрацикл в совершенстве.

- Одежда

При езде всегда надевайте мотоциклетный шлем.

Также выбирайте следующие защитные средства: защитные очки или пыленепроницаемый экран, перчатки, ботинки, рубашку или куртку с длинным рукавом, длинные штаны.

| Шлем Защитная одежда Защитные очки Перчатки Ботинки |  |
| --- | --- |

- Не садитесь за руль после принятия алкоголя или лекарств с усыпляющим действием. Реакции водителя в таком состоянии могут быть замедлены.

- Проверяйте квадрацикл перед каждым применением, чтобы убедиться в его надёжности. Следуйте всем требованиям по контролю и уходу за квадрациклом, указанным в этой инструкции.

- Выбирайте шины такого типа и размера, которые указаны в инструкции для данной модели квадрацикла. Это гарантирует нормальное давление в шинах.

- Вентиль ограничителя скоростей

| Этот вентиль предназначен для новичков. Он ограничивает максимальную скорость машины. Чтобы увеличить максимальную скорость, поверните винт по часовой стрелке; чтобы уменьшить – против часовой. | 1. Контргайка 2. Настроечный винт |
| --- | --- |

- При езде всегда держите ноги на специальных подставках. Иначе Ваши ноги могут попасть под задние колёса.

Не пытайтесь выполнять прыжки или езду на задних колёсах, не имея соответствующих навыков.

- Ремонт

Неправильная установка аксессуаров или неправильный ремонт машины может усложнить управление и в некоторых ситуациях привести к аварии. Не устанавливайте и не используйте ненадёжные аксессуары. На данную модель следует устанавливать только оригинальные запчасти и аксессуары производства ОАО «Русская механика» или идентичные им компоненты, предназначенные для этого квадрацикла. Установка и эксплуатация этих элементов должна проводиться согласно рекомендациям дилера. Если у Вас возникнут вопросы, обращайтесь к компетентному дилеру.

- Глушитель

| При езде глушитель сильно нагревается. Во избежание ожогов, не прикасайтесь к выхлопной трубе. Паркуйте машины в стороне от прохожих и детей. | 1. Глушитель |
| --- | --- |

- Где лучше ездить

Данная модель квадрацикла предназначена для езды по неосвоенной местности. Езда на асфальтированных дорогах повышает риск потери управления.

Не ездите на квадрацикле по асфальтированным и мощёным дорогам, городским парковочным площадям и тротуарам. Не ездите на квадрацикле по улицам и шоссе.

#### Изучите местность перед ездой

При езде по пересечённой местности соблюдайте осторожность. Держитесь подальше от ям, камней или корней, иначе Вы рискуете перевернуть машину.

| При езде по местности, на которой Вас нелегко будет заметить (например, по дюнам или по холмам), закрепите на квадрацикле сигнальный флажок, чтобы избежать столкновений с другими водителями. |  |
| --- | --- |

Не заезжайте в районы, въезд в которые запрещён.

Не заезжайте на частную территорию.

#### Во время езды

Внимание:

При переключении скоростей всегда отпускайте дроссель. В противном случае Вы можете повредить двигатель или приводной механизм.

При торможении или остановке отпустите дроссель и плавно нажмите на тормоз. Притормозив, переключитесь на более низкую скорость.

Убедитесь, что двигатель достаточно сбавил обороты. Неправильная техника торможения или переключения передач может привести к скольжению шин и потере управления.

Необходимо дождаться снижения оборотов двигателя, прежде чем переключиться на более низкую передачу.

#### Поворот

Отработайте повороты на низкой скорости, прежде чем переходить к практике.

При выполнении поворота на квадрацикле следуйте инструкции. Прежде, чем перейти к выполнению поворотов на высокой скорости, нужно пройти тренировку.

Скорость при повороте не должна быть слишком высокой.

Приближаясь к повороту, притормозите. Перенесите центр тяжести на внешнюю подставку для ноги и наклонитесь в сторону поворота. При прохождении поворота поддерживайте равномерные обороты двигателя. Благодаря этому манёвру машина начнёт постепенно поворачивать в нужную сторону.

Отработайте технику поворота на ровной местности без препятствий. Неправильное выполнение приведёт к тому, что Ваш квадрацикл продолжит движение по прямой. Если повернуть не удаётся, остановитесь и попробуйте снова. Если поверхность слишком зыбкая или скользкая, перенесите Ваш вес вперёд.

Освоив эту технику, Вы сможете поворачивать на более высоких скоростях.

Резкое ускорение или торможение, неправильное положение тела и слишком большая скорость при повороте приведут к заносу. Если квадрацикл заносит при прохождении кривой, отпустите дроссель и перенесите центр тяжести тела в сторону, противоположную линии поворота. Таким образом, Вам удастся избежать переворота.

Помните: переходите на высокие скорости только после того, как полностью освоите технику вождения квадрацикла.

#### При въезде на холм

Не въезжайте на холм до тех пор, пока не освоите технику вождения квадрацикла. В противном случае Вы подвергаетесь большому риску. Для езды по холмам требуются необходимые навыки. При въезде на холм перенесите центр тяжести тела вперёд и следуйте указаниям, приведённым в инструкции. Въезжайте на холм в соответствии с методикой, приведённой в инструкции.

Внимательно проверьте местность перед тем, как въехать на неё.

Избегайте езды по скользкой или зыбучей поверхности.

Перенесите центр тяжести тела вперёд и избегайте резкого ускорения и переключения передач.

Въезжайте на холм на низкой скорости.

Внимание:

На другой стороне холма могут оказаться другие люди и транспортные средства.

Если Ваш квадрацикл не может въехать на холм, лучше развернитесь.

Отработайте технику поворота в соответствии с указаниями, приведёнными в инструкции. Не поворачивайте на склонах холма. Будьте особенно внимательны при повороте на склоне холма; по возможности, избегайте крутых склонов.

При въезде на холм старайтесь, чтобы квадрацикл не ехал под наклоном, держитесь подальше от скользких участков и соблюдайте правила, приведённые в инструкции.

Убедитесь, что квадрацикл не соскользнёт с холма после остановки.

Перемещение должно быть соответствующим и скорость должна быть стабильной при преодолении склона. При потере сцепления колес с грунтом, переместите центр тяжести тела вперед и остановите квадрацикл. После остановки поставьте квадрацикл на ручной тормоз.

#### Если квадрацикл скользит вниз

Переместите центр тяжести тела назад. Нажмите на педаль тормоза. После остановки поставьте квадрацикл на ручной тормоз

#### Спуск с холма

Переместите центр тяжести тела назад, когда квадрацикл едет с горки. Спускайтесь вниз на низкой скорости.

Примечание: применение тормозов имеет большое значение.

| Там, где возможно, спускайтесь по прямой линии. При выполнении поворота квадрацикл может опрокинуться. Не спускайтесь с большой скоростью, это даст Вам возможность вовремя среагировать и избежать аварийной ситуации. |  |
| --- | --- |

Внимание:

Притормаживайте при спуске с холма. Перед спуском внимательно осмотрите местность, переместите центр тяжести тела назад. Держите невысокую скорость. Не делайте резких поворотов руля, старайтесь спускаться по прямой.

#### Переезд углублений

| При переезде углублений сбалансируйте Ваш квадрацикл с центром тяжести тела. Необходимо ознакомиться с основными особенностями при переезде углублений. Требуется удерживать равновесие, чтобы не создать аварийной ситуации. |  |
| --- | --- |

Не выполняйте повороты на наклонных поверхностях. Будьте внимательны и осторожны при выполнении поворота на любой наклонной поверхности.

#### Проезд по наклонным поверхностям

При проезде по наклонным поверхностям всегда следуйте инструкции. Избегайте езды по скользкой или зыбучей поверхности. Перенесите центр тяжести тела в направлении уклона.

#### Езда по неровной поверхности

Ездить по неровной поверхности нужно с осторожностью. Старайтесь избегать препятствий, которые способны повредить квадрацикл или привести к переворачиванию или несчастному случаю. Всегда держите Ваши ноги твердо поставленными на подножки. Старайтесь избегать «перелетов» на квадрацикле препятствий, так как возможна потеря управляемости или повреждения квадрацикла.

#### Преодоление мелких водных преград

Квадрацикл может преодолевать небольшие водные преграды глубиной не более 35 см. Внимательно осмотрите место переезда через водную преграду. Поезжайте медленно и осторожно. Учтите, что промокшие тормоза снижают эффективность торможения.

Проверьте тормоза после выезда из воды. При необходимости несколько раз нажмите на тормоз во время движения. Это позволит просушить их с помощью трения.

#### Занос

| Квадрацикл может потерять управление при езде по неровной и скользкой поверхности. Переместив центр тяжести вперёд, Вы облегчите контроль над машиной при переднем заносе. При заднем заносе правильно выберите направление движения. Не тормозите, пока не справитесь с заносом. |  |
| --- | --- |

Отработайте технику управления заносом на низкой скорости. На очень скользких поверхностях – например, на льду – езжайте медленно, чтобы избежать потери управления.

Приведённые выше советы имеют лишь общий характер. Внимательно изучите их и действуйте по обстоятельствам.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И НАЛАДКА

Регулярное техническое обслуживание, наладка и смазка позволят Вам сохранить машину в безопасном и работоспособном состоянии. Методы проверки, наладки и смазки машины приведены в инструкции ниже.

Помните:

При проведении осмотра и технического обслуживания заглушите двигатель, если его работа не нужна. Если Вы не обладаете достаточными навыками в техническом обслуживании, пусть этим займётся дилер.

#### Инструкция и ящик с инструментами

Мы советуем Вам хранить эту инструкцию под сидением, в полиэтиленовом пакете. Всегда держите в багажнике ящик с инструментами и манометр.

Информация, содержащаяся в данной инструкции, позволит Вам самостоятельно выполнять элементарные процедуры по техническому обслуживанию и ремонту. Для этих целей Вам будет достаточно инструментов, хранящихся в вашем ящике. Для подтягивания гаек и болтов Вам понадобится торцевой ключ.

Помните:

Если Вы обнаружите, что у Вас нет торцевого ключа, покажите машину дилеру, чтобы тот проверил усилие затяжки болтов и гаек и, при необходимости, затянул их туже.

| Пункт | Порядок обслуживания | В начале эксплуатации | Через период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 6 мес. | 1 год |
| Клапаны | Проверить зазор клапанов. При необходимости отрегулировать. | ( |  | ( | ( |  |
| Свеча зажигания | Проверить состояние. Проверить зазор и очистить. При необходимости заменить. | ( | ( | ( | ( |  |
| Воздушный фильтр | Очистить. При необходимости заменить. | Каждые 20 – 40 часов (более часто во влажных или пыльных регионах) |
| Карбюратор | Регулировка холостого хода |  | ( | ( | ( |  |
| Впускная система головки цилиндра | Проверить впускную систему на наличие трещин и других повреждений. При необходимости заменить. |  |  | ( | ( |  |
| Выхлопная система | Проверить наличие подтеков. При необходимости подтянуть гайки или заменить прокладку. |  |  | ( | ( |  |
| Топливные шланги | Проверить топливные шланги на наличие трещин и повреждений. При необходимости заменить. |  |  | ( | ( |  |
| Масло двигателя | Заменить (требуется прогрев двигателя перед сливом масла). | ( |  | ( | ( |  |
| Маслофильтр двигателя | Очистить. | ( |  |  |  | ( |
| Масляная сеточка фильтра | Очистить. | ( |  |  |  | ( |

| Пункт | Порядок обслуживания | В начале эксплуатации | Через период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 6 мес. | 1 год |
| Масло коробки трансмиссии | Проверить уровень масла / утечки масла. Заменить. | ( |  |  |  | ( |
| Тормоза | Проверить. При необходимости отрегулировать. |  |  |  |  |  |
| Сцепление | Проверить. При необходимости отрегулировать. |  |  |  |  |  |
| Колеса | Проверить балансировку / повреждения / износ протектора. При необходимости заменить. | ( |  | ( | ( |  |
| Подшипники колес | Проверить состояние. При необходимости заменить. | ( |  | ( | ( | ( |
| Передняя и задняя подвеска* | Проверка. При необходимости отрегулировать. |  |  | ( |  |  |
| Рулевое управление | Проверка. При необходимости отрегулировать. Проверить схождение колес. При необходимости отрегулировать. | ( | ( | ( | ( |  |
| Труба рулевой колонки | Смазывать каждые 6 месяцев. (использовать смазку на литиевой основе) |  |  | ( | ( |  |
| Кронштейны и зажимы* | Проверить крепление всех кронштейнов и зажимов. При необходимости отрегулировать. | ( | ( | ( | ( |  |

* Работы по пунктам рекомендуется выполнять силами дилера.

#### Моторное масло

- Измерение уровня моторного масла

  - Установите машину на ровной поверхности. Прогрейте двигатель в течение нескольких минут и заглушите его. Подождите 10 минут, пока масло займет прежний уровень в картере двигателя, затем проводите измерение уровня.

| Масляный щуп Отметка максимального уровня Отметка минимального уровня |  |
| --- | --- |

  - Вытрите масляный щуп чистой тряпкой. Вставьте щуп в отверстие в картере.

  - Выньте щуп и осмотрите уровень масла.

  - Уровень масла должен быть ниже максимального и выше минимального. Если уровень низок, долейте масла.

| Сливная пробка Кольцевое уплотнение Нажимная пружина Масляный фильтр |  |
| --- | --- |

- Замена моторного масла и чистка элементов масляного фильтра

  - Установите машину на ровной поверхности. Прогрейте двигатель в течение нескольких минут и заглушите его. Разместите под двигателем ёмкость. Выньте масляный щуп и откройте сливную пробку, чтобы слить масло.

  - Снимите крышку масляного фильтра и сам фильтр. Очистите фильтр растворяющим веществом.

  - Осмотрите уплотнительную прокладку и при необходимости замените.

| Корпус фильтра Фильтр Уплотнительная прокладка |  |
| --- | --- |

  - Заново установите масляный фильтр и крышку масляного фильтра. Установите на место сетку маслозаборника, уплотнительную прокладку и сливную пробку. Затяните сливную пробку и крышку фильтра требуемым моментом затяжки.

Момент затяжки: Сливная пробка: 32 Н(м Крышка фильтра: 10 Н(м

  - Залейте масло в двигатель и вставьте масляный щуп.

Внимание:

Следите, чтобы в картер двигателя не попали инородные вещества и предметы.

  - Разогрейте двигатель в течение нескольких минут на холостом ходу. После разогрева проверьте отсутствие течи масла.

Внимание:

Если Вы обнаружите утечку масла, заглушите двигатель и найдите причину утечки.

#### Масло, подходящее для двигателя

Рекомендуемое масло: см. выше Количество масла в двигателе: Количество масла при регулярной замене: 2,9 л С заменой масляного фильтра: 3,0 л Итого: 3,5 л

- Проверка давления масла

| Болт канала для смазки Материя | Накройте цилиндр куском материи. Немного ослабьте болт канала для смазки в головке цилиндра. Заведите двигатель и держите его на холостом ходу до тех пор, пока масло не начнёт сочиться из канала для смазки. Если через минуту масло не появляется, остановите двигатель и найдите причину неполадки. Снова запустите двигатель и проверьте давление масла. |
| --- | --- |

  - После проверки затяните болт канала для смазки требуемым моментом затяжки – 7 Н(м

  - He забывайте проверять давление масла после каждой замены моторного масла.

#### Трансмиссионное масло в коробке трансмиссии

  - Измерение уровня трансмиссионного масла.

Установите квадрацикл на ровном месте. Откройте крышку маслоналивной горловины и проверьте уровень масла. Он должен достигать горловины заливного отверстия. Если масла недостаточно, долейте его до нужного уровня.

  - Закройте крышку маслоналивной горловины и затяните требуемым моментом затяжки: 23 Н(м.

|  | Трансмиссионное масло Правильный уровень масла Крышка маслоналивной горловины |
| --- | --- |

#### Замена трансмиссионного масла в картере трансмиссии

| 1. Картер трансмиссии | 1. Сливная пробка |
| --- | --- |

  - Снимите крышку картера трансмиссии.

  - Установите квадрацикл на ровной поверхности.

  - Установите ёмкость под картером трансмиссии.

  - Снимите крышку маслоналивной горловины и сливную пробку, чтобы слить масло.

  - Установите сливную пробку и затяните требуемым моментом затяжки: 23 Н(м.

  - Наполните картер трансмиссии маслом.

Рекомендуемое масло:

SAE 80 API "GL – 4" Гипоидное трансмиссионное масло

Количество масла:

Для периодической замены: 0,25 л

Общее количество: 0,27 л

  - Установите крышку маслоналивной горловины и затяните требуемым моментом затяжки: 23 Н(м.

  - Проверьте отсутствие течи. При обнаружении утечки найдите причину.

  - Установите заново крышку картера трансмиссии.

#### Трансмиссионное масло в коробке переднего привода

| 1. Крышка маслоналивной горловины | Установите квадрацикл на ровном месте. Откройте крышку маслоналивной горловины и проверьте уровень масла. Он должен достигать краёв отверстия. Если масла недостаточно, долейте его до нужного уровня. Закройте крышку маслоналивной горловины и затяните требуемым моментом затяжки: 12 Н(м. |
| --- | --- |

#### Замена трансмиссионного масла в коробке переднего привода

- Установите квадрацикл на ровной поверхности.

- Установите ёмкость под коробкой переднего привода.

- Снимите крышку маслоналивной горловины и сливную пробку, чтобы слить масло.

| 1. Сливная пробка | Установите сливную пробку и затяните требуемым моментом затяжки: 23 Н(м. Наполните коробку переднего привода маслом. |
| --- | --- |

Рекомендуемое масло:

SAE 80 API "GL – 4" Гипоидное трансмиссионное масло

Количество масла:

Для периодической замены: 0,35 л

Общее количество: 0,4 л

- Установите крышку маслоналивной горловины и затяните требуемым моментом затяжки: 12 Н(м.

- Проверьте отсутствие течи. При обнаружении утечки найдите причину.

#### Проверка свечей зажигания

Следует периодически вынимать и проверять свечи зажигания, поскольку на них отрицательно влияют жара и атмосферные осадки. Если уровень эрозии электрода слишком высок, следует заменить повреждённую свечу новой, такого же типа – D8REA.

| 1. Зазор между электродами |  | Перед установкой новой свечи, проверьте расстояние между электродами при помощи щупа и настройте его в соответствии с нормативами. Требуемое расстояние между электродами: 0,6 – 0,8 мм. При установке свечи зажигания |
| --- | --- | --- |

очистите поверхность уплотняющего кольца или замените его новым. Очистите резьбу от сажи и заверните до требуемого момента натяжения.

Требуемый момент затяжки свечи зажигания: 17,5 Н(м.

#### Чистка воздушного фильтра

| 1. Контрольный карман | Под воздушным фильтром располагается контрольный карман. Если в кармане накапливается пыль или вода, очистите его, а также – все составные части воздушного фильтра. |
| --- | --- |

- Снимите сиденье

- Снимите крышку воздушного фильтра.

| 1. Крышка воздушного фильтра |  |
| --- | --- |

| Фильтрующий элемент воздушного фильтра Кожух из пеноматериала | Выньте фильтрующий элемент. Снимите с него кожух из пеноматериала. Легко потрясите фильтрующий элемент, чтобы извлечь основную массу грязи и пыли. Остатки грязи удалите при помощи сжатого воздуха. Если фильтрующий элемент повреждён, замените его. |
| --- | --- |

- Аккуратно промойте кожух из пеноматериала водой или растворяющим веществом.

- Выжмите остатки воды или растворяющего вещества из кожуха, высушите его. При выжимании кожуха не перекручивайте его.

- Проверьте кожух из пеноматериала. Если он повреждён, замените его.

- Наденьте кожух на фильтрующий элемент.

- Установите заново воздушный фильтр и все его составные части.

Внимание:

Не запускайте двигатель после удаления воздушного фильтра. Не фильтрованный воздух увеличивает износ и может повредить двигатель. Кроме того, отсутствие фильтрующего элемента ослабит эффективность работы карбюратора и приведёт к перегреву двигателя.

Внимание:

Карбюратор прошёл множество испытаний. Если человек, не обладающий достаточными техническими навыками, попытается исправить что-то в его настройках, это может повредить работе двигателя и причинить ему ущерб.

#### Настройка карбюратора

Автовладелец может периодически проводить настройку холостого хода как часть повседневного ухода за машиной.

Настройка холостого хода

    - Запустите двигатель и разогрейте его в течение нескольких минут до 1000 – 2000 об/мин. Увеличьте число оборотов до 4000 – 5000 об/мин.

    - Установите холостой ход, соответствующий техническим требованиям путем настройки вентиля дроссельной заслонки. Поверните вентиль для увеличения оборотов и в обратную сторону для снижения оборотов.

| 1. Вентиль дроссельной заслонки | Технические требования к холостому ходу: 1450-1550 об/мин |
| --- | --- |

#### Регулировка клапанного зазора

Не отрегулированный клапанный зазор может привести к неправильному снабжению топливом/воздухом или к шуму двигателя. Для предотвращения указанных неполадок следует правильно отрегулировать клапанный зазор, однако, регулировка должна производиться при помощи специалиста.

#### Регулировка рычага подачи топлива

Внимание:

Перед регулировкой рычага подачи топлива настройте холостой ход.

- Ослабьте контргайку.

- Поворачивайте регулирующий болт до тех пор, пока зазор дроссельного рычага не составит 3-5 мм.

- Затяните контргайку.

|  | Регулирующий болт Контргайка a. 3–5 мм |
| --- | --- |

#### Проверка фрикционной колодки передних тормозов

| 1. Индикатор износа а. Лимит износа | При испытании тормозов проверьте индикатор износа. Если индикатор износа практически контактирует с круглым диском, обратитесь к уполномоченному дилеру с просьбой переустановить тормозную колодку. |
| --- | --- |

#### Проверка тормозной жидкости

| Сигнал "lower" указывает на минимальный объем жидкости | Недостаток тормозной жидкости может вызвать проникновение воздуха в тормозную систему, что станет причиной отсутствия работы тормозов. Перед началом езды проверьте уровень тормозной жидкости, он должен быть выше минимально допустимой отметки. По необходимости долейте тормозной жидкости той же марки. Рекомендованная тормозная жидкость: DOT 4 |
| --- | --- |

#### Замена тормозной жидкости

- Полная замена тормозной жидкости должна производиться уполномоченным дилером.

- В случае повреждения деталей или при плановой замене обратитесь к дилеру с просьбой о замене следующих компонентов:

  - Резиновые прокладки должны меняться каждые два года.

  - Трубки должны меняться каждые четыре года.

#### Регулировка передних тормозов

Зазор на конце рычага передних тормозов должен составлять 10 мм, если его величина больше, обратитесь к дилеру с просьбой о регулировке.

#### Проверка колодки заднего тормозного барабана

Индикатор износа установлен на каждом тормозе. Износ тормозной колодки может быть проверен при разборке тормозов. Если индикатор показывает предельный износ, обратитесь к дилеру с просьбой о замене колодки.

#### Регулировка заднего тормоза

- Регулировка тормоза

  - Полностью ослабьте регулировочную гайку на тормозном кабеле.

  - Поворачивайте гайку на стержне до тех пор, пока зазор не будет составлять 20-30 мм.

| Индикатор износа Предельный износ | 1. Регулирующая гайка тормозного кабеля 2. Регулирующая гайка тормозного рычага |
| --- | --- |
|  | а. 20-30 мм |

- Рычаг тормоза

  - Ослабьте контргайку и полностью заверните регулировочную гайку на руле.

  - Заверните регулировочную гайку на тормозном кабеле так, чтобы расстояние между рычагом и осью вращения составляло 0-1 мм.

| 1. Контргайка 2. Регулирующая гайка | 1. Регулирующий болт тормозного кабеля а. 0–1 мм |
| --- | --- |

  - Поверните регулирующий болт до расстояния зазора 5-7 мм.

  - Закрепите контргайку

|  | 1. Контргайка 2. Регулирующая гайка а. 5-7 мм |
| --- | --- |

Внимание:

После техобслуживания:

- Убедитесь в плавной работе тормозов и правильном расстоянии зазора.

- Убедитесь, что тормоза не пробуксовывают.

- Для замены тормозных компонентов требуются профессиональные навыки. В проведении этих работ Вам смогут помочь уполномоченные дилеры.

#### Регулировка сцепления

- Ослабьте контргайку.

- Медленно поворачивайте регулировочный болт против часовой стрелки, пока не почувствуете сопротивление. Затем поверните его на 1/8 поворота по часовой стрелке, т.е. на 45 градусов.

|  | Контргайка Регулирующий болт |
| --- | --- |

- Затяните контргайку до установленного значения.

Момент затяжки: 15 Н(м.

Внимание:

Поверните регулирующий болт против часовой стрелки для уменьшения зазора и по часовой – для увеличения.

#### Проверка тросиков и смазки

Повреждение внешней оболочки тросика управления может вызвать окисление и износ тросика.

Требования по эксплуатации тросиков должны четко соблюдаться во избежание инцидентов или повреждений.

Чаще проверяйте состояние тросиков и меняйте поврежденные тросики.

Смазывайте тросики и их соединения. Если тросик не работает нормально, обратитесь к дилеру и замените его.

Рекомендуемая смазка: SAE 10W3 0 Lubricant

#### Тормозная педаль и педаль переключения / смазка тормозного рычага

Смажьте осевые части каждого рычага и педали.

Рекомендуемая смазка: SAE 10W30 Lubricant

#### Смазка вертикальной трубы рулевой колонки

|  | Используйте шприц для смазки шарниров. Рекомендуемая смазка: Смазка на литиевой основе. |
| --- | --- |

#### Снятие колеса

|  | Поднимите колесо с помощью установки подходящей опоры под раму. Открутите колесные гайки. Снимите колесо. |
| --- | --- |

#### Установка колеса

Процедура установки колеса прямо противоположна процедуре снятия. Обратите внимание на следующие моменты:

|  | 1. Стрелка |
| --- | --- |

- Значок стрелки «», размещенный на шине, указывает на направление вращения колеса.

- Конические гайки колеса используются как для передних, так и для задних колес. Установите гайку коническим концом к колесу.

- Затяните колесные гайки.

| 1. Конические гайка | Сила затяжки гайки колеса: Переднее колесо: 50 Н(м. Заднее колесо: 55 Н(м. |
| --- | --- |

#### Аккумулятор

Внимание:

Избегайте контакта аккумулятора с кожей, слизистыми оболочками и одеждой. Предохраняйте глаза при работе с аккумулятором. Держите аккумулятор подальше от детей.

#### Эксплуатация и ремонт

- Не удаляйте крышку аккумулятора после использования батареи. При работе с аккумулятором следуйте указаниям инструкции.

- Если квадрацикл не используется в течение месяца и более, снимите аккумулятор и храните его в прохладном темном месте. Полностью зарядите его перед тем, как снова использовать его.

- Если аккумулятор хранится в указанных выше условиях, проверяйте заряд, по крайней мере, раз в месяц. Зарядите аккумулятор, если он заряжен менее чем на 12 вольт.

|  | Основной предохранитель Реле управления вентилятора Реле отключения Реле отключения управления |
| --- | --- |

#### Замена предохранителя

- Технические требования к предохранителю:

Основной предохранитель: 30А

Предохранитель для передних фар: 15А

Предохранитель зажигания: 10А

Предохранитель для дополнительного гнезда постоянного тока: 10А

Предохранитель аварийного сигнала: 10А

|  | Предохранитель передних фар Предохранитель зажигания Предохранитель для дополнительного гнезда постоянного тока Предохранитель аварийного сигнала Запасной предохранитель |
| --- | --- |

- Если предохранитель перегорел, отключите главный выключатель и замените перегоревший предохранитель новым, такого же типа. Если новый предохранитель сразу же перегорает, проконсультируйтесь у дилера.

Внимание:

Для предотвращения короткого замыкания отключите главный выключатель при проверке и замене предохранителя.

#### Замена лампы в передней фаре

При перегорании лампы в передней фаре, замените ее, следуя указаниям, приведённым ниже:

- Снимите фару

- Удалите крышку и выверните лампу против часовой стрелки.

- Установите новую лампу в цоколь.

- Установите крышку и крышку фары. При необходимости отрегулировать луч света фары.

| 1. Передние фары | 1. Винт (3 шт.) |
| --- | --- |
| 1. Колпачок патрона ламы | 1. Винт регулировки луча |

Внимание:

Дождитесь охлаждения лампы перед ее заменой.

#### Лампа заднего фонаря/стоп-сигнала

- Откройте ящик для хранения.

- Открутите гайки и шайбы

- Открутите патрон лампы против часовой стрелки и выньте патрон и лампу.

- Установите новые патрон и лампу.

- Установите гайки и шайбы.

| Гайка (2 шт.) Ящик для инструментов | Патрон Лампа |
| --- | --- |

#### Чистка глушителя

Установите квадрацикл в хорошо проветриваемое помещение, вдали от легковоспламеняющихся материалов. Убедитесь, что глушитель и выхлопная труба охлаждены.

| 1. Болт продувочного отверстия | Открутите болт Запустите двигатель и заткните конец глушителя полотенцем для того, чтобы увеличить скорость вращения вала двигателя. Выключите двигатель и остудите выхлопную трубу. Установите болт и закрутите его. |
| --- | --- |

#### Чистка и хранение

Чистый квадрацикл имеет более привлекательный внешний вид. Чистка улучшает эксплуатационные качества квадрацикла и увеличивает срок службы многих его деталей.

- Перед чисткой квадрацикла

  - Заткните выхлопную трубу полиэтиленовым пакетом или прочной резиновой лентой, чтобы предотвратить попадание воды в глушитель.

  - Колпачки свечей зажигания и масленки должны быть плотно надетыми.

- Если картер двигателя сильно загрязнён, отмойте его при помощи обезжиривающего средства. Не используйте обезжиривающее средство для мытья колёс.

- Смойте грязь водой и сотрите масляные пятна с гибкого шланга.

Внимание:

Чрезмерный напор воды может привести к просачиванию воды внутрь, испортить подшипники колес, тормоза, коробку передач и электрическое оборудование.

- При частом мытье используйте тёплую воду и мягкое моющее средство. Используйте старую зубную щётку или бутылочный ёршик для мытья труднодоступных мест.

- После мытья квадрацикла высушите все поверхности с помощью замшевой тряпки, чистого полотенца или мягкой впитывающей ткани.

- С особенной тщательностью чистите виниловую обивку сиденья: она должна сохранить эластичность и блеск.

- Натрите воском все хромированные плоскости. Избегайте использования комбинированных чистящих средств на восковой основе. После применения абразивных материалов на поцарапанных участках, на несколько минут запустите двигатель на холостой ход. После мытья тормозов высушите их при помощи многократного торможения на низкой скорости.

При длительном (60 дней и более) хранении квадрацикла необходимо выполнять ряд процедур для профилактики повреждений. После тщательного мытья квадрацикла, проведите следующие защитные меры:

- Добавьте свежее топливо в топливный бак.

- Добавьте одну столовую ложку моторного масла SAE 10W30 или 20W40 в отверстие для свечи зажигания, переустановите свечу. Заземлите провод свечи зажигания и несколько раз запустите двигатель, чтобы корпус цилиндра покрылся маслом.

- Смажьте все тросики.

- Поднимите двигатель, чтобы держать колеса над землёй.

- Оберните выхлопную трубу пластиковым пакетом, чтобы избежать проникновения грязи.

- При хранении квадрацикла во влажной или солёной среде накройте все открытые металлические поверхности масляной пластиковой пленкой. Не покрывайте маслом пластиковые поверхности и сиденье.

- Выньте аккумулятор и храните его в сухом месте. Температура в помещении, где хранится аккумулятор, должна быть не более 30(С и не менее 0(С.

# ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НОJSАТИВЫ

| Параметр | Норма | Параметр | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| Габариты: |  | Передаточное отношение: |  |
| Общая длина | 2120 мм | 1-я | 40/12 (3.333) |
| Ширина | 1125 мм | 2-я | 34/18 (1.889) |
| Высота | 1175 мм | 3-я | 30/22 (1.364) |
| Высота сиденья | 860 мм | 4-я | 25/26 (0.962) |
| Расстояние между осями | 1240 мм | 5-я | 19/27 (0.704) |
| Минимальный клиренс | 210 мм | Задний ход | 22/17х35/15 (3.020) |
| Минимальный радиус разворота | 3175 мм |  |  |
| Основной вес: |  | Рама |  |
| С маслом и полным баком | 297 кг | Тип рамы | Стальная труба |
| Двигатель | С воздушным охлаждением, 1-цилиндровый/ с масляным комбинированным охлаждением, 4-тактный | Угол продольного наклона | 4° |
|  |  | След | 21 мм |
| Рабочий объём двигателя | 387 см3 |  |  |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 83х71,6 мм | Шины |  |
| Степень сжатия | 8,7:1 | Тип | Вакуумные |
| Пусковая система | Педальный электрический стартёр | Размер: передние | АТ25х8-12 |
| Система смазки | Разбрызгивание под давлением | Размер: задние | АТ25х10-12 |

| Параметр | Норма | Параметр | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| Моторное масло: |  | Тормоза: |  |
| Для периодической замены | 2,9 л | Тип переднего тормоза | Гидравлический тормоз |
| С заменой масляного фильтра | 3,0 л | Управление | Управление правой рукой |
| Итого | 3,5 л | Тип заднего тормоза | Колодочный тормоз |
| Общее кол-во трансмиссионного масла | 0,23 л | Управление | Управление левой рукой или правой ногой |
| Вместимость топливного бака | 13 л | Подвески |  |
| Объем резервного топлива | 2,5 л | Передняя | Независимая рычажная |
|  |  | Задняя | Центральный амортизатор |
| Карбюратор: |  |  |  |
| Тип | Вакуумный тип | Ход колеса: |  |
| Тип свечей зажигания | D8REA | Передние | 150 мм |
| Зазор между электродами | 0,6 – 0,8 мм | Задние | 150 мм |
| Тип сцепления | Автоматическое, центробежное |  |  |
| Коробка передач: |  | Электроприборы: |  |
| Первичный редуктор | Цилиндрическая прямозубая шестерня | Система зажигания | бесконтактная, CDI |
| Пропорции первичного редуктора | 76/24 (3.167) | Генераторная система | Магнето переменного тока |
| Вторичный редуктор | Карданная передача | Тип аккумулятора / напряжение, ёмкость | 12N20 – BS 12V20Ah |
| Пропорции вторичного редуктора | 28/24x24/18х33/09 (5.704) | Передние фары | 12V, 35W/35Wх2 |
| Тип трансмиссии | Постоянное зацепление, 5 скоростей, 1 скорость заднего хода | Задние фары и стоп-сигналы | 12V, 5W/21Wх1 |
|  |  | Указатели поворота | 12V, 10WX4 |
| Переключение скоростей | Управление левой ногой |  |  |

# СХЕМА ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ

- Главный выключатель

- 4-сторонний предохранитель

- Корректирующий регулятор

- Магнето

- Звуковой сигнал

- Свеча зажигания

- Катушка зажигания

- Контроллер отключения тока

- Пусковой переключатель

- Переключатель сверхтока

- Внешняя электрическая розетка

- Нейтральный свет

- Выключатель заднего тормоза

- Выключатель переднего тормоза

- Выключатель дальнего и ближнего света

- Выключатель света

- Кнопка сигнала

- Нейтральный выключатель

- Узел задних огней

- Счетчик

- Узел передних огней

- Индикатор дальнего света

- Индикатор света

- Узел стартового реле

- Индикатор температуры масла

- Реле отключения тока

- Регулятор аварийного сигнала

- Переключатель поворотных огней

- Резервный звуковой индикатор

- Переключение скоростей

- Контроллер вентилятора

- Переключение заднего хода

- 1-я скорость

- 2-я скорость

- 3-я скорость

- 4-я скорость

- 5-я скорость

- Индикатор передач и переключатель передач

- Аккумулятор

- Запуск двигателя

- Температура масла в трансмиссии

- Охлаждающий вентилятор

- Индикатор аварийного сигнала

- Аварийный сигнал

- Левый указатель поворота

- Индикатор левого поворота

- Индикатор правого поворота

- Правый указатель поворота

Б – белый

Ч – черный

Кр – красный

С – синий

З – зеленый

К – коричневый

Ж – желтый

П – пурпурный

Р – розовый

Г – голубой

ТЗ – темно-зеленый

Сер – серый