Лодочные моторы

Руководство пользователя

T6BM T8BM T9.8BM

СЛОВО К ВЛАДЕЛЬЦУ ПОДВЕСНОГО ЛОДОЧНО-

ГО МОТОРА

Благодарим Вас за покупку подвесного лодочного мотора NEXUS-OUTBOARDS. Это руко-

водство по эксплуатации содержит важные сведения, необходимые для правильного обращения, ухода и обслуживания Вашего подвесного мотора. Если Вы тщательно разберётесь в предлагаемых простых инструкциях, то получите максимум удовольствия от работы Вашего NEXUS-OUTBOARDS. Если у Вас возникнут какие-то вопросы по поводу работы или обслуживания Вашего подвесного лодочного мотора, просим обращаться к местному дилеру/мастеру по обслуживанию товаров NEXUS-OUTBOARDS.

Особо важные сведения, содержащиеся в этом пособии, снабжены рядом условных значков.

Данный заголовок говорит о 	Данный заголовок говорит о 	Данный заголовок говорит о том, что при невыполнении 	том, что при невыполнении 	том, что при несоблюдении

предписаний возможны тя- 	предписаний возможны тя- 	предписаний 	возможны

желые травмы или смерть

желые травмы или смерть. При возникновении проблем с эксплуатацией необходимо связаться с авторизованным дилером.

травмы или выход оборудования из строя.

* Компания NEXUS-OUTBOARDS непрерывно совершенствует качество своей продукции. В связи с этим просим учитывать, что хотя данное пособие содержит самую последнюю информацию об изделии на момент печати, тем не менее между Вашим мотором и этим пособием могут иметь место небольшие несоответствия. Если у Вас возникнут какие-то вопросы по его содержанию, просим обращаться с ними к местному дилеру/мастеру по обслуживанию товаров NEXUS-OUTBOARDS.

2

Содержание

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ .................................................................................4

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА ..........................................................4 ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ .....................................................................5 ЗАПРАВКА ТОПЛИВОМ............................................................................7

ВЫБОР ГРЕБНОГО ВИНТА.......................................................................7 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ...................................................................................8 УСТАНОВКА МОТОРА ..............................................................................8 ОБКАТКА НОВОГО ДВИГАТЕЛЯ .............................................................11 ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ МОТОРА ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ................12 ЗАПРАВКА ТОПЛИВОМ..........................................................................12 ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ .............................................................................13 ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ПОСЛЕ ЗАПУСКА .......................15 ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ ....................................................................16 РУМПЕЛЬ ...............................................................................................17 ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ.......................................................................18

УГОЛ ДИФФЕРЕНТА ЛОДОЧНОГО МОТОРА..........................................19 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОТОРА НА МЕЛКОВОДЬЕ ........................................23 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОТОРА ПРИ ПРОЧИХ УСЛОВИЯХ.............................24 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ...........................................................25 ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ ................................25 СМАЗКА .................................................................................................26 ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ ................................26 ОСМОТР ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА ........................................................27 ПРОВЕРКА СКОРОСТИ ХОЛОСТОГО ХОДА ...........................................28 ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЗВЕНЬЕВ .......28 ПРОВЕРКА ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЫ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ...................28 ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ..........................28 ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ГРЕБНОГО ВИНТА..........................................29

СМЕНА ТРАНСМИССИОННОГО МАСЛА.................................................30 ПРОМЫВКА ТОПЛИВНОГО БАКА...........................................................31 ЧИСТКА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА..........................................................31 ОСМОТР И ЗАМЕНА АНОДА (АНОДОВ).................................................31 РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОТОРА .....................32 ПЕРЕВОЗКА И ХРАНЕНИЕ ....................................................................33

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ ...................................................................35 ВРЕМЕННЫЕ МЕРЫ В СЛУЧАЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ................39 АВАРИЙНЫЙ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ........................................................40

ЕСЛИ МОТОР УПАЛ В ВОДУ .................................................................40 СПЕЦИФИКАЦИЯ ...................................................................................42 ПАСПОРТ ...............................................................................................44

3

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ПОДВЕСНОГО

ЛОДОЧНОГО МОТОРА

Серийный номер подвесного лодочного мотора указан на наклейке изготовителя,

прикреплённой с левой стороны зажимного кронштейна.

Запишите серийный номер Вашего подвесного лодочного мотора в отведённое для этого место. Он понадобится Вам, когда Вы будете заказывать запасные части у местного дилерNEXUS OUTBOARDS, или для целей опознания, если у Вас украдут Ваш лодочный мотор.

НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ

1

(1) Серийный номер подвесного лодочного

мотора

Номер двигателя выдавлен на алюминиевом кожухе двигателя.

4

Основные компоненты

1. Верхний кожух двигателя

2. Стопорная защёлка верхнего кожуха двигателя

3. Анти-кавитационная пластина

4. Гребной винт

5. Входное отверстие для охлаждающей воды

6. Регулировочный прут угла дифферента

7. Зажимной кронштейн

8. Регулировочный винт рулевого трения

9. Румпель

10.Кнопка остановки двигателя/Аварийный выключатель зажигания с тро-

сом

11.Рукоятка стартера

12.Рукоятка переключения передач

13.Ручка акселератора

14.Регулятор дросселя

15.Зажимной винт транцевых тисков

16.Приспособление для крепления каната

17.Подпорная ручка для откидывания

18.Выходное отверстие для охлаждающей воды

19.Бензобак

5

ТОПЛИВНЫЙ БАК

Ваша модель подвесного лодочного мотора снабжена переносным топливным баком, он состоит из нескольких частей, которые выполняют следую-

щие функции:

2

(1) Крышка топливного бака

3

1

4

(2) Соединитель топливного шланга

(3) Болт вентиляционного отверстия (если имеется)

Топливный бак, входящий в комплект данного мотора, является специально предназначенным резервуаром для топлива и не должен использоваться для хранения другого рода горючего.

Соединитель топливного шланга

Этот штуцер предназначается для подсоединения и отсоединения топлив-

ного шланга.

Крышка топливного бака

Эта крышка применяется при заправке топлива. Чтобы снять её с бака, по-

верните её против часовой стрелки.

Болт вентиляционного отверстия

Этот болт находится на крышке топливного бака. Чтобы ослабить его, по-

верните его против часовой стрелки.

6

ЗАПРАВКА ТОПЛИВОМ

БЕНЗИН И ЕГО ПАРЫ ЛЕГКО

ВОСПЛАМЕНЯЮТСЯ И ВЗРЫВООПАСНЫ!

• При заправке топливом запрещается курить. Искры, пламя и другие

источники возгорания представляют опасность.

• Выключите двигатель перед тем, как заливать бензин в бензобак.

• Производите дозаправку в хорошо проветриваемом месте. Заливайте

бензин в переносные топливные баки только на удалении от лодки.

• Следите за тем, чтобы не пролить бензин. Если случайно прольёте, не-

медленно вытрите сухой ветошью.

• Никогда не переполняйте бензобак выше установленного предела. • Плотно закрутите крышку заливной горловины после дозаправки.

• Если Вы случайно проглотите немного бензина, наглотаетесь бензино-

вых паров, или бензин попадёт Вам в глаза, немедленно обратитесь к врачу.

• Если бензин случайно попадёт Вам на кожу, немедленно смойте его

водой с мылом. Если бензин прольётся Вам на одежду, переодень- тесь.

• Чтобы избежать электростатических искр, при заправке прикасайтесь

горловиной канистры к наливному отверстию бака или воронке.

Пользуйтесь только чистым свежим бензином, который хранится в чистых канистрах или баках, и который не был загрязнён водой или инородными веществами.

БЕНЗИН

Рекомендуемая марка бензина: неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 92. Если при использовании данной марки начнётся шум, пе-

рейдите на другую марку бензина или используйте высококачественное

неэтилированное топливо (с октановым числом не менее 95). Если у Вас нет возможности достать неэтилированный бензин, можно использовать этилированный бензин АИ-92.

При постоянном применении этилированного бензина необходимо осматривать клапана двигателя и другие связанные части механизма через каждые 100 часов его эксплуатации.

Смешиваем бензин и масло (TC-W3): Во время обкатки: масло/бензин: 1/25;

После обкатки: масло/бензин: 1/50.

7

ВЫБОР ГРЕБНОГО ВИНТА

На эксплуатационные качества Вашего подвесного лодочного мотора может оказать решающее влияние Ваш выбор гребного винта, так как неправильный выбор винта способен значительно ухудшить показатели работы мотора, а также нанести ему серьёзный ущерб.

Число оборотов двигателя зависит от размера гребного винта и нагрузки лодки. Если число оборотов двигателя слишком велико или мало для хороших показателей его работы, это отрицательно отразится на двигателе. Гребные винты, стандартно установленные на подвесных лодочных моторах NEXUS-OUTBOARDS, рассчитаны на устойчивую работу в различных условиях эксплуа- тации. При этом, однако, возможно наличие условий, при которых лучше было бы использовать гребной винт с другим шагом. Под увеличенную рабочую нагрузку больше подходит гребной винт с меньшим шагом, так как он позволяет поддерживать правильное число оборотов двигателя.

Напротив, гребной винт с большим шагом более применим для меньшей

рабочей нагрузки.

Использование

УСТАНОВКА МОТОРА

Неправильная высота навески мотора или препятствия плавному потоку воды (такие, как конструкция или состояние лодки или её принадлежности, напр., транцевые лесенки или преобразователи

глубиномеров) могут вызывать водяные брызги при плавании лодки.

При продолжительной эксплуатации мотора под воздействием водяных брызг двигателю может быть нанесён серьёзный ущерб.

При испытании лодки с мотором проверьте её плавучесть в состоянии покоя и при максимальной загрузке. Убедитесь при выключенном моторе, что неподвижный уровень воды на корпусе выхлопной системы находится на достаточно низком уровне, чтобы не допустить поступления воды в шпиндельную головку при повышении уровня воды в условиях волнения.

Неправильная установка подвесного лодочного мотора может привести

к возникновению опасных условий, таких как ненадлежащее обращение, потеря управления или вероятность возгорания.

Выполняйте следующие меры предосторожности:

• Сведения, излагаемые в этом разделе, носят общий характер.

8

Невозможно предоставить полные указания для всевозможных

сочетаний лодок и моторов. Правильная установка мотора отчасти

зависит от опыта оператора и от конкретного сочетания лодки и мотора.

• Моторы постоянной установки: Мотор должен устанавливать дилер,

продавший Вам мотор, или иное лицо, обладающее

соответствующим опытом в оснащении воднотранспортных средств.

Если Вы решили устанавливать мотор сами, Вы должны перед этим пройти инструктаж у опытного лица.

• Переносные моторы: дилер, продавший Вам мотор, или иное лицо,

обладающее соответствующим опытом в оснащении

воднотранспортных средств, должен показать Вам, как правильно устанавливать мотор.

Устанавливайте мотор по центральной (килевой) ли-

нии лодки. Убедитесь, что сама лодка хорошо сба-

лансирована. В противном случае лодкой будет трудно управлять. По вопросам установки подвесных моторов на бескилевых или асимметричных лодках по-

советуйтесь с местным дилером NEXUS-OUTBOARDS.

Высота установки мотора

Чтобы Ваша лодка показывала наилучшие результаты при эксплуатации, необходимо снизить до минимума сопротивление воды лодке и мотору. Высота установки подвесного лодочного мотора имеет огромное значение для снижения сопротивления воды.

Если мотор будет установлен на слишком большой высоте, то это приведёт к возникновению кавитации, что снизит поступательное движение (тягу).

Если концы лопастей гребного винта режут воздух, число оборотов двигателя возрастёт до ненормальных пределов, что приведёт к перегреву двигателя. Ес-

Оптимальная высота установки подвесного лодочного мотора зависит от сочетания лодки и мотора. Испытания работы мотора, установленного на различной высоте, помогут определить оптимальную высоту установки мотора.

9

ли мотор будет установлен слишком низко, то увеличится сопротивление

воды, что приведёт к ухудшению показателей работы двигателя.

Мотор следует устанавливать таким образом, чтобы антикавитационная пластина находилась не более чем на 25 мм ниже донной части лодки и параллельно ей.

КРЕПЛЕНИЕ МОТОРА ПРИ ПОМОЩИ ТРАНЦЕВЫХ ТИС-

КОВ

1) Вешайте лодочный мотор на транец так, чтобы он находился как можно

ближе к его центру. Затяните винты транцевых тисков равномерно и надёжно. При эксплуатации лодки время от времени проверяйте, насколько туго затянуты транцевые винты, так как затяжка ослабевает в связи с вибрацией двигателя.

Слабые винты транцевых тисков могут привести к тому, что мотор будет ездить по транцу или слетит с него. Это может привести к потере управления или серьёзной травме. Обязательно проверьте, чтобы винты транцевых тисков были надёжно затянуты.

При эксплуатации лодки время от времени проверяйте затяжку винтов.

Невыполнение операций, связанных с периодом обкатки, может сократить срок службы Вашего лодочного мотора и даже привести к нанесению ему серьёзного ущерба.

2) Пользуйтесь удерживающим кабелем или цепью для мотора. Закрепите

один конец за место крепления для удерживающего кабеля (цепи) на моторе, а другой конец закрепите за надёжную опору на борту лодки. В противном случае, если мотор случайно слетит с транца, он будет потерян. Закрепите зажимной кронштейн лодочного мотора за транец бол-

10

тами, поступившими в комплекте с мотором. Если у Вас есть вопросы,

обратитесь с ними к дилеру NEXUS-OUTBOARDS.

3) Прикрутите транцевые тиски к транцу лодки используя крепежные эле-

менты, идущие в комплекте с мотором. Совершите тестовую поездку и проверьте надежность закрепления мотора на лодке.

ОБКАТКА НОВОГО ДВИГАТЕЛЯ

Вашему новому двигателю необходимо пройти период обкатки, чтобы обеспечить равномерную приработку сопряженных поверхностей всех под- вижных частей механизма. Правильно отмеренное время обкатки поможет добиться наилучших результатов работы Вашего лодочного мотора и продлить срок его службы.

Время обкатки мотора: 10 часов

Опробуйте мотор под нагрузкой (с установленным гребным винтом) со-

гласно следующим инструкциям:

1) Первый час работы: Установите число оборотов двигателя на 2 тыс.

об/мин, или примерно на половину открытой дроссельной заслонки.

2) Второй час работы: Двигатель должен работать при 3 тыс. об/мин, или

при дроссельной заслонке, открытой примерно на три четверти. В течение этого времени давайте двигателю поработать при полностью открытом дросселе около одной минуты каждые десять минут.

3) Следующие восемь часов работы: Не эксплуатируйте мотор при полно-

стью открытом дросселе дольше, чем пять минут за один раз.

4) По истечении первых десяти часов обкатки: Можно эксплуатировать

двигатель в нормальном режиме.

Если какая-то часть из контрольного списка не работает, как положено, лодочный мотор эксплуатировать нельзя, пока эту часть не осмотрят и не починят.

В противном случае неполадка может привести к аварии.

Запрещается запускать двигатель, вынутый из воды. Это может привести к его перегреву и нанесению ему серьёзного ущерба.

11

КОНТРОЛЬНАЯ ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ

МОТОРА ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ

Топливо

• Убедитесь, что Вы располагаете достаточным количеством топлива для

целей Вашей поездки.

• Убедитесь в отсутствии утечек и паров бензина.

• Проверьте, чтобы все соединения топливного шланга были надёжно

подключены.

• Удостоверьтесь, что топливный бак находится на ровной поверхности и

в безопасном месте, что топливный шланг не перекручен и не расплющен, и что ему не угрожает соприкосновение с острыми предметами.

Рычаги управления

• Перед запуском двигателя проверьте работу дросселя, переключателя

передач и рулевого управления.

• Рычаги и переключатели должны ходить плавно, без заедания или из-

лишнего свободного хода.

• Проверьте все соединения на повреждения и слабину.

• Проверьте работу стартерного переключателя и выключателя остановки

двигателя при погружённом в воду моторе.

Двигатель

•	Проверьте состояние двигателя и прочность его навески.

•	Проверьте, не повреждён ли и не ослаб ли крепёж.

•	Проверьте гребной винт на наличие повреждений.

•	Убедитесь, что батарея находится в хорошем состоянии. Проверьте,

надёжно ли подсоединены ли к ней соединительные провода.

ЗАПРАВКА ТОПЛИВОМ

1) Открутите крышку топливного бака.

2) Осторожно наполните топливный бак го-

рючим согласно его ёмкости.

3) После заправки надёжно заверните крыш-

ку топливного бака. Вытрите топливо, если случайно пролили.

12

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

1) Если на крышке топливного бака имеется болт вентиляционного отвер-

стия, ослабьте его на два-три оборота.

2) Если в моторе имеется топливный соединитель, плотно подсоедините к

нему топливный шланг. Затем плотно подсоедините другой конец топливного шланга к соединительному штуцеру топливного бака.

Замечание:

Во время эксплуатации мотора топливный бак должен занимать горизон-

тальное положение, в противном случае горючее не сможет поступать из топливного бака.

3) Жмите на заливочную грушу до тех пор, пока не почувствуете, что она

стала твёрдой на ощупь. Выходной конец груши должен быть направлен вверх.

4) Переведите рычаг переключения передач в нейтральное положение.

5) Переведите рукоятку управления дроссельной заслонкой в положение

START (ПУСК).

6) Надёжно закрепите трос аварийного выключателя зажигания за одежду,

за руку или за ногу. Затем установите блокирующую пластинку с другого конца троса на аварийный выключатель зажигания.

13

7) Полностью вытащите ручку воздушной заслонки карбюратора. После то-

го как двигатель заведётся, верните её в первоначальное положение.

Замечание:

• Пользоваться воздушной заслонкой необязательно, если Вы снова за-

пускаете ещё тёплый двигатель.

• Если после того, как двигатель заведётся, Вы не вернёте ручку воздуш-

ной заслонки в первоначальное положение, двигатель заглохнет.

• Ваш трос должен быть надёжно закреплён за одежду, за руку или за

ногу, когда Вы управляете лодкой.

• Не закрепляйте трос за свободную одежду, которая может расстег-

нуться и слететь. Закрепляйте трос только таким образом, чтобы он не запутался и не потерял своего назначения.

• Следите за тем, чтобы с Вас при нормальных условиях управления

лодкой не слетел трос. Потеря мощности двигателя означает в большой степени потерю управления лодкой. Кроме того, при внезапном торможении, вызванном резким снижением мощности двигателя, на- ходящиеся на борту люди и предметы могут быть отброшены по ходу вперёд.

8) Медленно потяните за рукоятку запуска стар-

тера, пока не почувствуете сопротивление. Затем с силой резко потяните рукоятку на себя, чтобы запустить двигатель. Если нужно, повторите.

9) После того как двигатель заведётся, не вы-

пускайте сразу рукоятку запуска стартера, а медленно верните её в первоначальное положение.

10) Верните дроссельную заслонку в полностью

закрытое положение.

14

Встроенный ограничитель степени открытия дросселя позволяет запус-

тить двигатель только из нейтрального положения.

ПРОГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ

1) Перед началом эксплуатации дайте двигателю 3 минуты поработать в

режиме холостого хода, чтобы он прогрелся. Невыполнение этой рекомендации может значительно сократить срок службы двигателя.

2) Проверьте, равномерным ли напором выливается вода из контрольного

отверстия для охлаждающей воды.

Осторожно:

• Непрерывная струя воды из контрольного отверстия говорит о том, что

водяной насос качает воду через каналы для охлаждающей воды. Если при работающем двигателе вода не вытекает постоянным напором из контрольного отверстия, прекратите эксплуатацию мотора. В противном случае он перегреется, и ему будет нанесён серьёзный ущерб. Если вода не будет вытекать, как положено, остановите двигатель и проверьте, не забилось ли входное отверстие в нижней части корпуса. Если Вы не способны сами определить и ликвидировать поломку, обратитесь к местному мастеру NEXUS-OUTBOARDS.

ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ПОСЛЕ ЗАПУСКА

• После того как двигатель хорошо прогрелся, проверьте, чтобы число его

оборотов на холостом ходу было постоянным. • Проверьте, равномерным ли напором вылива-

ется вода из контрольного отверстия для охлаждающей воды.

15

Если при работающем двигателе вода не вытекает постоянным напором

из контрольного отверстия, прекратите эксплуатацию мотора. В противном случае он перегреется, и ему будет нанесён серьёзный ущерб. Остановите двигатель и проверьте, не забилось ли входное отверстие в нижнем корпусе. Если Вы сами не способны определить и ликвидиро- вать поломку, обратитесь к местному мастеру по ремонту моторов NEXUS-OUTBOARDS.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ

Перед тем, как изменить скорость или направление движения, убедитесь, что в воде рядом с Вашей лодкой нет препятствий или купальщиков.

Чтобы перейти с переднего хода на задний или наоборот, сначала закройте дроссельную заслонку, чтобы двигатель работал в режиме холостого хода или на малой скорости.

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД

1) Переведите рукоятку управления дроссельной заслонкой в положение

полностью закрытой заслонки.

2) Быстрым и твёрдым движением переведите рычаг переключения пере-

дач из нейтрального положения (Neutral) в положение Forward (Вперёд).

ЗАДНИЙ ХОД

1) Переведите рукоятку управления дроссельной заслонкой в положение

полностью закрытой заслонки.

16

В режиме заднего хода нельзя развивать большую скорость. Не откры-

вайте дроссельную заслонку более чем наполовину. В противном случае лодка может потерять устойчивость, что может привести к потере управ- ления и к несчастному случаю.

2) Убедитесь, что рычаг автоматической блокировки откидывания в режи-

ме заднего хода заблокирован.

3) Быстрым и твёрдым движением переведите рычаг переключения пере-

дач из нейтрального положения (Neutral) в положение Reverse (Задний ход).

Румпель

1. Маневрирование

Для того, чтобы изменить направление, переместите рукоятку румпеля в лево или вправо насколько это необходимо.

2. Смена скорости

Поверните рукоятку против часовой стрелки для того, чтобы увеличить скорость, или по часовой стрелке, чтобы уменьшить скорость.

3. Индикатор дросселя

Индикатор дросселя находится на рукоятке румпеля. Кривая расхода топлива показывает относительное количество топлива, потребляемое при различных положениях дросселя. Выбирайте положение дросселя, обеспечивающее оптимальное соотношение мощности и экономичности в соответствии с текущей нагрузкой.

17

4. Регулятор хода дросселя

Регулятор хода дросселя находится на рукоятке румпеля. С его помощью Вы можете настроить ход рукоятки дросселя.

Для того, чтобы сделать ход рукоятки более тугим, поверните регулятор по часовой стрелке. Для уменьшения сопротивления, поверните регулятор против часовой стрелки. При движении с постоянной скоростью затяните регулятор для поддержания постоянного по-

ложения дросселя.

Не перетягивайте регулятор. Если ход рукоятки дросселя слишком тугой, может быть затруднительно изменять положение дросселя, что может привести к аварии.

ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

Дайте двигателю перед выключением поработать в режиме холостого хода или на малых оборотах, чтобы он немного остыл.

Останавливать двигатель сразу после работы на больших оборотах не рекомендуется.

1) Нажмите на кнопку для остановки двигателя или переведите основной

переключатель в положение OFF (ВЫКЛЮЧЕНО).

2) Если на корпусе установлены топливные соединители, отсоедините то-

пливный шланг от мотора после остановки двигателя.

3) После того как двигатель остановился, заверните болт вентиляционно-

го отверстия на крышке топливного бака.

18

Двигатель также можно остановить, если потянуть за трос аварийного

выключателя зажигания и снять с выключателя блокирующую пластинку.

УГОЛ ДИФФЕРЕНТА ЛОДОЧНОГО МОТОРА

Угол дифферента подвесного лодочного мотора помогает определить положение носовой части лодки в воде. Правильно выбранный угол дифферента поможет улучшить качество работы двигателя и увеличить его экономичность, сняв с него лишнюю нагрузку. Правильный угол дифферента определяется сочетанием лодки, двигателя и гребного винта.

На правильный угол дифферента также оказывают влияние ряд переменных факторов, таких как загрузка лодки, условия состояния водной поверхности и скорость хода.

Более подробно об изменении угла дифферента читайте в разделе Дифферентовка лодочного мотора.

Чрезмерный дифферент при эксплуатации лодки, будь то вверх или вниз, может привести к неустойчивости лодки и осложнить управление ею. Подобные условия повышают вероятность несчастного случая. Если Вы почувствуете, что лодка начинает терять остойчивость или ею становится трудно управлять, замедлите ход и/или отрегулируйте угол дифферента мотора.

ДИФФЕРЕНТОВКА ЛОДОЧНОГО МОТОРА

Для регулировки угла дифферента лодочного мотора в зажимном кронштейне предусмотрены 4 или 5 отверстий.

1) Остановите двигатель.

2) Слегка наклонив мотор вверх, вытащи-

те из зажимного кронштейна регулировочный прут угла дифферента (1).

3) Переставьте регулировочный прут в

требуемое отверстие.

Чтобы приподнять носовую часть лодки, установите регулировочный прут дальше от транца.

Чтобы опустить носовую часть лодки, установите регулировочный прут ближе к транцу.

19

Испытайте лодку в движении, чтобы установить, какой угол дифферента

наиболее подходит для Вашей лодки и для конкретных условий её эксплуатации.

При перестановке регулировочного прута на одно отверстие угол дифферента лодочного мотора меняется примерно на 4°.

• Перед тем как изменить угол дифферента, остановите двигатель.

• Вынимая или устанавливая регулировочный прут, проявляйте осторож-

ность - берегите руки.

• Испытывая новый угол дифферента, проявляйте особую осторожность.

Увеличивайте скорость постепенно. Следите за признаками неустойчивости лодки и за тем, не возникают ли сложности с управлением. Неправильно выбранный угол дифферента может привести к потере управления лодкой.

Нос поднят

При скольжении лодки по воде приподнятая носовая часть означает меньшее сопротивление воды при движении, большую устойчивость и улучшенные скоростные показатели. Как правило, при этом килевая линия приподнята примерно на 3°-5°.При поднятой носовой части лодка имеет тенденцию отклоняться при движении в одну или другую сторону. Вы должны выравнивать её направление по ходу движения. Кроме этого, Вы можете подкрутить регулятор дифферента, чтобы снизить этот эффект.

Завышенный дифферент на корму означает слишком высоко задранный нос, что ведёт к ухудшению показателей хода и лишнему расходу горючего, т. к. корпус лодки испытывает сопротивление как воды, так и воздуха. Чрезмерный угол дифферента ведёт к тому, что гребной винт оказывается на воздухе, что ещё сильнее снижает рабочие показатели мотора. При чрезмерном дифференте лодка может «козлить», т. е. подпрыгивать на во- де, в результате чего оператор и пассажиры рискуют оказаться за бортом.

Нос опущен

При опущенной носовой части лодке легче взять разгон с места, что означает меньше времени на глиссирование. Завышенный дифферент на нос приводит к тому, что лодка начинает «пахать» воду, а это, в свою очередь, ведёт к перерасходу горючего и затрудняет попытки увеличить скорость.

Эксплуатация лодки при чрезмерном дифференте на нос на большой скорости также снижает остойчивость лодки. Сопротивление воды на носу резко возрастает, что увеличивает опасность «носового управления» и ос-

ложняет условия

эксплуатации лодки.

20

1	2	3

(1) Нос поднят (2) Нос опущен

(3) Наилучший угол дифферента

ОТКИДЫВАНИЕ МОТОРА ВВЕРХ / ВНИЗ

Если мотор не будет эксплуатироваться какое-то время, или если лодка будет стоять на якоре на мелководье, мотор необходимо откинуть вверх, чтобы защитить его корпус и гребной винт от возможного нанесения повреждений в результате столкновения с препятствиями и для снижения ущерба в результате воздействия солёной воды.

ОСТОРОЖНО __________________________

• Перед тем как откинуть мотор, выполните действия в порядке, описанном в разделе Остановка мотора. Никогда не откидывайте мотор при ра-

ботающем двигателе!

Это может привести к нанесению мотору серьёзного ущерба в результате его перегрева.

• Нельзя откидывать мотор вверх за рукоятку управления, так как она может сломаться.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОТКИДЫВАНИИ МОТОРА

ВВЕРХ

Убедитесь, что при дифферентовке рядом с лодочным мотором нет посторонних. Также проявляйте осторожность, чтобы не прищемить руки между приводом и кронштейном мотора.

Утечка топлива представляет опасность пожара. Если мотор будет находиться в откинутом положении дольше, чем на несколько минут, отсоедините топливный шланг (если на Вашей модели имеется топливный штуцер). В противном случае может иметь место утечка топлива.

1) Переведите рычаг переключения передач в нейтральное положение.

2) Затяните регулировочный винт рулевого трения, чтобы предотвратить

поворот мотора.

21

3) Отключите от мотора соединитель топливного шланга.

4) Переведите рычаг автоматической блокировки откидывания в режиме

заднего хода в положение Release (Разблокировать).

5) Придерживая заднюю часть верхнего кожуха рукой, полностью откиньте

мотор кверху.

6) Подпорный стержень для откидывания автоматически вернётся в забло-

кированное положение.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОТКИДЫВАНИИ МОТОРА ВНИЗ

1)Слегка откиньте мотор вверх, пока подпорный стержень для откидывания

не высвободится автоматически.

2)Плавно опустите мотор вниз до тех пор, пока рычаг автоматической бло-

кировки опрокидывания  не опустится в нижнее положение.

3)Ослабьте регулировочный винт рулевого трения и настройте рулевое

управление.

22

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОТОРА НА МЕЛКОВОДЬЕ

Ваш лодочный мотор можно частично откинуть вверх при плавании на малой глубине.

• Переведите рычаг переключения передач в нейтральное положение пе-

ред тем, как задействовать систему крейсерского плавания для мелко- водья.

• В режиме крейсерского плавания для мелководья эксплуатируйте лодку

на самой минимально возможной скорости. Механизм блокировки откидывания в режиме заднего хода не работает при включённой системе крейсерского плавания для мелководья. Если мотор натолкнётся на препятствие, он может подняться выше поверхности, что способно привести к потере управления лодкой.

• В режиме заднего хода проявляйте особую осмотрительность. Чересчур

сильная обратная тяга может привести к тому, что мотор поднимется выше поверхности воды, что увеличивает возможность несчастного случая и нанесения травмы.

• Как только лодка снова выйдет на глубину, сразу же верните мотор об-

ратно в нормальное положение.

1) Переведите рычаг переключения передач в нейтральное положение.

2) Переведите рычаг автоматической блокировки откидывания в режиме

заднего хода в открытое (разблокированное) положение.

3) Слегка откиньте мотор вверх. Подпорный стержень для откидывания

должен автоматически стать в заблокированную позицию, обеспечивая поддержку для мотора в частично приподнятом положении.

ВОЗВРАТ МОТОРА В ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1) Чтобы вернуть мотор в нормальное положение, переведите рычаг авто-

матической блокировки откидывания в режиме заднего хода в закрытое положение.

2) Слегка наклоняйте мотор вверх, пока подпорный стержень для откидывания автоматически не вернётся в свободное положение.

23

3) После этого медленно опускайте мотор до установки в нормальное по-

ложение.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОТОРА ПРИ ПРОЧИХ УСЛОВИЯХ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОТОРА В СОЛЁНОЙ ВОДЕ

После плавания в солёной воде промывайте каналы для охлаждающей воды пресной водой, чтобы избежать постепенного их закупоривания солью.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОТОРА В МУТНОЙ ВОДЕ

Владельцам лодочных моторов настоятельно рекомендуется установить на борту лодки хромированный водяной насос для промывки мотора в комплекте (дополнительное оборудование), если мотор будет использоваться для плавания в мутной (грязной) воде.

24

Техническое обслуживание

При использовании подвесного мотора необходимо выполнять процедуры технического обслуживания для поддержания мотора в рабочем состоянии.

Перед проведением регламентных работ убедитесь, что двигатель Вашего подвесного мотора выключен (если нет других указаний). Эти работы должны проводится квалифицированном механиком или дилером NEXUS-OUTBOARDS.

Если необходима замена деталей, используйте только оригинальные запасные части NEXUS-OUTBOARDS.

Проверка и регулировка свечи зажигания

Вы должны регулярно снимать и осматривать свечу зажигания в связи с тем, что выделяемое тепло и отложения нагара вызывают постепенное разрушение и разъедание свечи зажигания.

При чрезмерном разрушении электрода и при появлении сильного нагара Вы должны заменить свечу зажигания другой свечой соответствующего типа Перед тем, как устанавливать свечу, измерьте зазор и отрегулируйте его, если это необходимо.

25

Смазка

ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ

Осмотрите топливную магистраль на наличие утечек, трещин и неполадок. Если Вы обнаружите неполадки, их должен немедленно устранить мастер по ремонту товаров NEXUS-OUTBOARDS или опытный механик.

Контрольный список для проверки:

• Утечки частей топливной системы

• Утечки соединений топливного шланга

• Трещины или иные повреждения топливного шланга

• Утечка топливного соединителя

Бензин и его испарения легко воспламеняются и взрывоопасны! При заправке топливом запрещается курить.

Искры, пламя и другие источники возгорания представляют опасность.

26

Утечка топлива способна привести к пожару или взрыву, поэтому:

• Регулярно проверяйте топливную систему на наличие утечек топлива

• При обнаружении утечки обратитесь к опытному механику для её устра-

нения. Неправильно проведённый ремонт может создать опасные условия при эксплуатации подвесного лодочного мотора.

ОСМОТР ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА

Бензин и его испарения легко

воспламеняются и взрывоопасны!

• Если у Вас имеются вопросы по поводу осмотра и замены фильтра, об-

ратитесь к местному дилеру/мастеру по ремонту товаров NEXUS-OUTBOARDS.

• Топливный фильтр пропитан бензином, поэтому при проведении этой

работы запрещается курить. Искры, пламя и другие источники возгорания представляют опасность.

• Внимательно соберите топливный фильтр, установив на свои места уп-

лотнительное кольцо, стакан фильтра и подсоединив шланги. Неправильно произведённая сборка или замена фильтра может вызвать утечку топлива, что ведёт к опасности пожара или взрыва.

Регулярно проверяйте состояние топливного фильтра.

Топливный фильтр состоит из одной части. Он рассчитан на одноразовое применение. Если в фильтр попало инородное вещество, удалите его.

1. Открутите 	винт, 	держащий 	топливный

фильтр.

2. Открутите стакан фильтра. При работе неко-

торое количество бензина прольётся. Подставьте ветошь, чтобы впитать его. Немедленно вытрите весь пролитый бензин.

27

3. Выньте фильтрующий элемент и промойте его в раствори-

теле. Дайте просохнуть. Осмотрите фильтрующий элемент и кольцо, чтобы убедится в том, что они находятся в нормальном рабочем состоянии. При необходимости замените. Если в бензине присутствует вода, проверьте и очисти- те бензобак.

4. Установите фильтрующий элемент в стакан. Убедитесь в

том, что кольцо находится в стакане в правильном положении. С силой закрутите стакан на место.

5. Подключите топливные шланги к фильтру. Запустите двига-

тель и осмотрите фильтр на предмет утечек.

ПРОВЕРКА СКОРОСТИ ХОЛОСТОГО ХОДА

Проверку скорости холостого хода следует производить в рабочем положении, т. е. при опущенном в воду подвесном лодочном моторе. Разрешается применять устройство для промывки или испытательный резервуар.

Для проведения данной операции следует применять диагностический тахометр.

ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ

ЗВЕНЬЕВ

1) Удостоверьтесь, что все заземленные провода надёжно подсоединены. 2) Удостоверьтесь, что все соединительные звенья/штуцера надёжно под-

соединены.

ПРОВЕРКА ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЫ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

Запустите двигатель и проверьте, не поступают ли наружу отработанные газы между стыками корпуса выхлопной системы и головкой цилиндра.

ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

Запустите двигатель и проверьте, не поступает ли наружу вода между стыками корпуса выхлопной системы, головкой цилиндра и картером двигателя.

28

ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ГРЕБНОГО ВИНТА

Контрольный список для проверки состояния гребного винта:

• Осмотрите все лопасти гребного винта на износ, эрозию в результате

кавитации и вентиляции, а также другие повреждения. • Осмотрите шлицы на износ и другие повреждения.

• Проверьте, не намоталась ли вокруг гребного вала рыболовная леска. • Осмотрите масляный сальник гребного вала на повреждения.

Вы можете получить тяжкое увечье, если двигатель случайно заведётся в тот момент, когда Вы находитесь рядом с гребным винтом.

• Перед работами по осмотру, снятию и установке гребного винта сна-

чала снимите со свечей зажигания колпачки. Кроме этого, переведите рычаг управления в нейтральное положение, поставьте основной пе- реключатель в положение OFF (ВЫКЛЮЧЕНО) и вытащите ключ зажигания. Затем отцепите трос от аварийного выключателя зажигания. После этого переведите переключатель отключения батареи в положение ВЫКЛЮЧЕНО (если он имеется).

• Не придерживайте гребной винт рукой, когда ослабляете или

затягиваете гайку гребного винта. Подставьте деревянный чурбачок между антикавитационной пластиной и гребным винтом, чтобы он не поворачивался.

Снятие гребного винта

1) При помощи плоскогубцев выпрямите и вытащите шплинт.

2) Открутите гайку гребного винта, шайбу и распорную втулку.

3) Снимите гребной винт и упорную шайбу

Установка гребного винта

1) Нанесите слой коррозионно-устойчивой смазки на гребной вал. 2) Установите упорную шайбу и гребной винт на гребной вал.

29

3) Установите распорную втулку и шайбу. Затяните гайку гребного винта

до нужного момента затяжки.

4) Выровняйте гайку гребного винта по отверстию в гребном валу. Вставь-

те в отведённое отверстие новый шплинт и загните его концы.

Если после затяжки до требуемого момента гайка гребного винта не выровнялась по отверстию в гребном валу, затяните её сильнее, чтобы выровнять её по этому отверстию.

Если после затяжки гайка гребного винта не выровнялась по отверстию в гребном валу, ослабьте гайку, чтобы выровнять её по этому отверстию.

• Обязательно установите упорную шайбу перед установкой гребного

винта. В противном случае нижняя часть корпуса и ступица гребного винта могут получить повреждения.

• Обязательно пользуйтесь новым шплинтом. Надёжно загните его кон-

цы. В противном случае гребной винт может слететь во время работы и безвозвратно потеряться.

СМЕНА ТРАНСМИССИОННОГО МАСЛА

1) Установите лодочный мотор в верти-

кальное положение (не под наклоном). 2) Подставьте под редуктор ёмкость, от-

ведённую для этой цели.

3) Выньте сливную пробку для масла.

Сливная пробка для масла намагничена.

Снимите с неё все металлические частички, прежде чем снова устанавливать на место.

4) Выньте пробку уровня масла, чтобы

дать маслу полностью стечь.

Осмотрите отработанное масло после слива. Если оно напоминает молоко, это значит, что в коробку передач проникает вода, что может привести к нанесению ущерба механизму. Обратитесь к мастеру по ремонту NEXUS-OUTBOARDS для замены уплотнений нижней части корпуса.

5) Установив лодочный мотор в вертикальное положение, при помощи на-

ливного шланга (гибкого или специального шланга для введения вещества под давлением) впрысните трансмиссионное масло в сливное отверстие для масла.

6) Когда масло начнёт выливаться из сливного отверстия уровня масла,

30

вставьте и затяните пробку уровня масла.

7) Вставьте и туго затяните сливную пробку для масла.

ПРОМЫВКА ТОПЛИВНОГО БАКА

Бензин и его испарения легко воспламеняются и взрывоопасны!

• Если у Вас имеются вопросы по поводу этой работы, обратитесь к ме-

стному мастеру по ремонту NEXUS-OUTBOARDS.

• При промывке топливного бака курить запрещается. Искры, пламя и

другие источники возгорания представляют опасность.

• Перед работами по промывке топливного бака снимите его с лодки. Ра-

ботайте только под открытым небом, в хорошо проветриваемом месте. • Если случайно прольёте топливо, немедленно вытрите.

• Внимательно соберите топливный бак в правильном порядке. Непра-

вильно собранный бак может вызвать утечку топлива, что ведёт к опасности пожара или взрыва.

• Ликвидируйте старый бензин согласно местному законодательству. 1) Слейте содержимое топливного бака в отведённую для ёмкость.

2) Залейте в бак небольшое количество пригодного растворителя. Закру-

тите крышку бака и переболтайте содержимое. Полностью слейте растворитель.

Чистка топливного фильтра

1) Открутите винты узла топливного штуцера и вытащите его из бака.

2) Промойте фильтр, расположенный на конце всасывающего патрубка, в

пригодном для этой цели растворителе. Дайте фильтру высохнуть.

3) Замените прокладку новой. Установите на место узел топливного шту-

цера и туго затяните винты.

ОСМОТР И ЗАМЕНА АНОДА (АНОДОВ)

Подвесной лодочный мотор NEXUS-OUTBOARDS защищён от корро- зии протекторным (защитным) анодом.

Регулярно проверяйте состояние анода. Удаляйте с его поверхности окалину.

По вопросу замены анода обратитесь к местному мастеру по ремонту NEXUS-OUTBOARDS.

Никогда не наносите краску на анод, иначе он утратит свою эффективность.

31

РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПОДВЕСНОГО ЛОДОЧНОГО МОТОРА

Интервал 	10 ча- 	50 ча- 	100 	200

сов 	сов 	часов 	часов

Компонент

Анод (внешний)

Анод (внутренний)

Каналы водяного

охлаждения

Кожух транцевых дисков

Топливный фильтр

Топливная система

Бензобак

Трансмиссионное масло

Точки смазки

Обороты холостого хода

Гребной винт и сальник

Переключение передач

Термостат

Привод дросселя

Водяная помпа

Свеча зажигания

Приводной ремень

Чистка клапанов

Операция

Проверка/Замена

Проверка/Замена

Очистка

Проверка

Проверка/очист-

ка

Проверка

Проверка/очист-

ка

Замена

Смазка

Проверка/на-

стройка

Проверка/Замена

Проверка/на-

стройка

Проверка

Проверка/на-

стройка

Проверка

Проверка/настро

йка/замена

Проверка/замена

Проверка/на-

стройка

1 ме-

сяц

•

•

•

•/¤

•

¤

3 месяца

•/¤

•

•

•

•

6 месяцев

•

•

•

•

•

•/¤

•

¤

¤

1 год

•/¤

¤

•

•

¤

¤

¤

¤

•

¤

¤ - обозначает работы, которые должен осуществлять мастер NEXUS-OUTBOARDS

• - обозначает работы, которые Вы можете осуществлять сами.

32

ПЕРЕВОЗКА И ХРАНЕНИЕ

Утечка топлива может привести в пожару. При перевозке и хранении лодочного мотора заверните болт вентиляционного отверстия и перекройте переключатель подачи топлива, чтобы избежать возможной утечки.

ПЕРЕВОЗКА ЛОДОЧНОГО МОТОРА НА АВТОПРИЦЕПЕ

Мотор следует перевозить на автоприцепе и хранить в нормальном рабочем положении. Если зазор между нижней частью мотора и дорогой при таком положении будет недостаточен для перевозки, перевозите мотор в откинутом положении, используя подпорное устройство, такое как транцевый брус. Если у Вас возникнут вопросы по поводу перевозки Вашего мотора, обратитесь к мастеру по обслуживанию NEXUS-OUTBOARDS.

•

Запрещается находиться под откинутым мотором, даже если он под-

держивается подпорным стержнем. Если мотор случайно упадёт, это может нанести Вам серьёзную травму.

• При перевозке топливного бака, будь то в машине или на лодке, ПРО-

ЯВЛЯЙТЕ ОСОБУЮ ОСТОРОЖНОСТЬ.

• Не заливайте топливный бак до самого верха. При нагревании бензин

расширяется в объёме, что может привести к нагнетанию давления внутри топливного бака. Это способно вызвать утечку топлива и создать угрозу пожара.

• При перевозке лодки на автоприцепе не пользуйтесь подпорным ры-

чагом/ручкой для откидывания мотора. При тряске мотор может соскочить с подпорки. Если мотор нельзя перевести на прицепе в горизон- тальном положении, воспользуйтесь дополнительным подпорным устройством, чтобы закрепить мотор в вертикальном положении.

•

Убедитесь, что мотор надёжно закреплён за транец или прочную стой-

ку. Если мотор случайно упадёт на Вас, это может привести к нанесению тяжкого увечья.

• Никогда не находитесь под нижней частью мотора, если он находится

в откинутом положении, даже при установленном подпорном рычаге.

Если мотор случайно упадёт, он может нанести Вам тяжкое увечье.

ПЕРЕВОЗКА ЛОДОЧНОГО МОТОРА В СНЯТОМ СОСТОЯ-

НИИ

При перевозке мотора в горизонтальном положении обоприте его на сложенный румпель, подложите под мотор мягкий материал и надежно зафиксируйте его во избежании повреждений при перевозке.

33

ХРАНЕНИЕ ЛОДОЧНОГО МОТОРА

При хранении Вашего мотора продолжительное время (2 месяцев и дольше) необходимо выполнять ряд важных мер, призванных предотвратить нанесение ему ущерба, устранение которого дорого обойдётся.

Рекомендуется, чтобы перед помещением мотора на хранение он прошёл техническое обслуживание мастера NEXUS-OUTBOARDS. Тем не менее, описываемые далее действия могут быть выполнены самим владельцем при использовании минимального набора инструментов.

1) Вымойте корпус мотора пресной водой

2) Отсоедините от мотора соединитель топливной линии.

3) Дайте мотору поработать в режиме холостого хода, одновременно про-

мывая пресной водой каналы для охлаждающей воды. Продолжайте промывку, пока не израсходуется всё топливо, и мотор не остановится.

4) Полностью слейте из мотора охлаждающую воду. Вытрите корпус. 5) Выкрутите свечу (свечи) зажигания.

6) Залейте в цилиндр (цилиндры) чайную ложку чистого моторного масла. 7) Несколько раз попробуйте запустить мотор вручную. 8) Смените свечу (свечи) зажигания.

Топливный бак

1) Перед тем как поместить мотор на хранение на долгий срок, слейте то-

пливо из бака.

2) Топливный бак следует хранить в сухом, хорошо проветриваемом поме-

щении. Нельзя хранить топливный бак на солнце.

Топливный бак, входящий в комплект данного мотора, является специально предназначенным резервуаром для топлива и не должен использоваться для целей хранения другого рода горючего. Коммерческие предприятия и организации обязаны действовать в соответствии с официальными пра- вилами, на основании которых им выданы лицензии или предоставлены права на коммерческую деятельность.

Промывка мотора в баке с водой

1) Закрепите мотор за пустой бак для воды.

2) Наполните бак пресной водой выше уровня анти-

кавитационной пластины (см. на рис.)

3) Переведите рычаг переключения передач в ней-

тральное положение и запустите двигатель.

4) Дайте ему поработать несколько минут на малых

оборотах.

При уровне пресной воды ниже уровня антикавитационной пластины и  подача воды недостаточна может произойти заклинивание двигателя.

34

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность

Двигатель

Возможные причины

1. Пустой топливный бак.

2. Топливо грязное или несве-

жее.

3. Забился топливный фильтр.

4. Неправильно запускаете дви-

гатель.

5. Неисправен топливный насос.

6. Свеча зажигания грязная или

не соответствует по типу.

Меры по устранению

1. Наполните бак све-

жим, чистым топливом.

2. Наполните бак све-

жим, чистым топливом.

3. Почистите или заме-

ните фильтр.

4. Прочитайте раздел

Запуск двигателя.

5. Отвезите в ремонт

мастеру по обслуживанию

6. Осмотрите свечу за-

жигания. Почистите или замените требуемым типом.

не заводится        7. Колпачок свечи зажигания

плохо сидит.

8. Плохой контакт или поврежде-

на проводка зажигания.

9. Неисправна одна из частей

системы зажигания.

10.Трос аварийного выключате-

ля зажигания не закреплён за выключатель.

7. Проверьте и по-

правьте.

8. Проверьте проводку

на износ или разрыв. Замените изношенные или порванные провода.

9. Отвезите в ремонт

мастеру .

10.Закрепите трос.

11.Рычаг переключения стоит в                11.Переведите рычаг в

зацеплении. 	нейтральное поло-

жение.

12.Повреждены внутренние час-              12.Отвезите в ремонт

ти двигателя. 	мастеру .

1. Свеча зажигания грязная или                1. Осмотрите свечу за-

Двигатель 	не соответствует по типу. 	зажигания. Почистите

неровно 	или замените требуе-

работает или 	мым типом.

глохнет в 	2. Что-то мешает работе топ-                   2. Проверьте, не заще-

режиме 	ливной системы. 	мился ли и не пере- холостого хода 	крутился ли топлив-

ный шланг.

35

Неисправность 	Возможные причины 	Меры по устранению

3. Топливо грязное или несве-                3. Наполните бензобак

жее. 	свежим, чистым топ-

ливом.

4. Забился топливный фильтр.                4. Почистите или заме-

ните фильтр.

5. Неисправна одна из частей               5. Отвезите в ремонт

системы зажигания. 	мастеру .

6. Неправильно 	установлен         6. Осмотрите и отрегули-

искровой промежуток свечи 	руйте согласно требо- зажигания. 	ванию.

7. Плохой контакт или повреж-              7. Проверьте проводку

дена проводка системы за- 	на износ или разрыв. жигания. 	Закрепите все слабые

соединения.

8. Неисправен или забился                   8. Отвезите в ремонт

Двигатель

неровно

термостат.

мастеру по обслуживанию

работает или         9.Неправильно отрегулирован               9.Отвезите в ремонт

глохнет в

карбюратор.

мастеру .

режиме

10.Повреждён топливный на-              10.Отвезите в ремонт

холостого хода

сос.

мастеру

11.Завёрнут болт вентиляци-              11.Отверните болт вен-

онного отверстия на топ- 	тиляционного отвер- ливном баке. 	стия.

12.Ручка воздушной заслонки             12.Верните ручку в на-

карбюратора вынута. 	чальное положение.

13.Слишком высокий угол мо-            13.Верните в нормаль-

тора. 	ное рабочее положе-

ние.

14.Засорился карбюратор. 	14.Отвезите в ремонт

мастеру .

15.Неправильно подсоедине-                15.Подсоедините пра-

ны топливные соединители. 	вильно.

16.Неправильно отрегулиро-                16.Отвезите в ремонт

Стартер

не работает

ван дроссельный клапан.

1. Неисправна какая-то из

частей стартера.

мастеру

1. Отвезите в ремонт

мастеру по

обслуживанию

36

Неисправность 	Возможные причины 	Меры по устранению

2. Трос аварийного

выключателя зажигания не              2. Закрепите трос.

Стартер 	закреплён за выключатель.

не работает

3. Рычаг переключения стоит в              3. Переведите рычаг в

нейтральное

зацеплении.

1. Повреждён гребной винт.

2. Неправильно выбран шаг

или диаметр гребного вин- та.

3. Неправильно выбран угол

дифферента.

4. Мотор установлен на транце

на неправильной высоте.

5. Донная часть лодки обросла

водорослями/морскими организмами.

положение.

1. Отремонтируйте или

замените гребной винт.

2. Установите гребной

винт с рекомендуе-

мым диапазоном скоростей.

3. Отрегулируйте угол

дифферента мотора. 4. Установите мотор на

правильную высоту транца.

5. Почистите донную

часть лодки.

6. Свеча зажигания грязная                     6. Осмотрите свечу за-

Потеря 	или не соответствует по ти- 	жигания. Почистите

мощности 	 	или замените требуе-

двигателя 	мым типом.

7. Корпус зубчатой передачи                7. Очистите нижнюю

забит водорослями или 	часть корпуса от ино- инородными телами. 	родных тел.

8. Что-то мешает работе топ-               8. Проверьте, на заще-

ливной системы.

9. Засорился топливный

фильтр.

мился и не перекрутился ли  топливный шланг.

9. Почистите или заме-

ните фильтр.

10.Топливо грязное или несве-                 10.Наполните бензобак

жее. 	свежим, чистым топ-

ливом.

11.Неправильно установлен                  11.Осмотрите и отрегу-

искровой промежуток свечи 	лируйте согласно тех- зажигания. 	ническим требовани-

ям.

37

Неисправность 	Возможные причины 	Меры по устранению

12.Плохой контакт или повреж-                12.Проверьте проводку

дена проводка системы за- 	на износ или разрыв. жигания. 	Замените изношен-

ные провода.

13. Неисправна одна из частей                13.Отвезите в ремонт

системы зажигания. 	мастеру

14.Неисправен или забился                   14.Отвезите в ремонт

термостат. 	мастеру

Потеря 	15.Завёрнут болт вентиляци-                 15.Открутите болт вен-

мощности 	онного отверстия на топ- 	тиляционного отвер-

двигателя 	ливном баке. 	стия.

16.Повреждён топливный на-               16.Отвезите в ремонт

сос. 	мастеру

17.Неправильно подсоедине-                   17.Подсоедините пра-

ны топливные соединители. 	вильно.

18.Неправильная тепловая зо-                 18.Осмотрите свечу за-

на свечи зажигания. 	жигания и замените

рекомендуемым типом.

1. Повреждён гребной винт. 	1. Отремонтируйте или

замените 	гребной винт.

2. Повреждён гребной вал. 	2. Отвезите в ремонт

мастеру

Имеет место

3. Гребной

винт

забился

3. Удалите

инородные

чрезмерная

водорослями

или

тела

и

почистите

вибрация

инородными телами.

гребной винт.

двигателя

4. Разболтался

болт мотора.

монтажный

4. Затяните монтажный

болт.

5. Ослаблен или повреждён 	5. Затяните 	шкворень

шкворень поворотного кулака 	или отвезите в ремонт

38

ВРЕМЕННЫЕ МЕРЫ В СЛУЧАЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ

СИТУАЦИЙ

ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ МОТОРА В РЕЗУЛЬТАТЕ

СТОЛКНОВЕНИЯ

Если Ваш подвесной лодочный мотор натолкнётся на подводной объект,

выполняйте следующее:

1) Немедленно остановите двигатель.

2) Осмотрите систему управления и все её части на наличие повреждений.

Также осмотрите лодку на наличие повреждений.

3) Независимо от того, обнаружили Вы повреждения или нет, осторожно и

медленно возвращайтесь в ближайшую гавань.

4) Прежде чем снова приступать к эксплуатации Вашего лодочного

мотора, его должен осмотреть мастер NEXUS-OUTBOARDS.

СТАРТЕР НЕ РАБОТАЕТ

Если механизм для пуска двигателя не работает (т. е. двигатель нельзя запустить от стартера), двигатель можно запустить при помощи троса аварийного стартера.

• Пользуйтесь этим методом только в аварийной ситуации и только для

того, чтобы вернуться в порт для ремонта.

• При запуске двигателя при помощи аварийного пускового троса

ограничитель степени открытия дросселя не работает. Удостоверьтесь, что рукоятка переключения передач/рычаг дистанционного управления переведён в нейтральное положение. В противном случае лодка неожиданно может прийти в движение, что способно привести к несчастному случаю.

Подвесному лодочному мотору может быть нанесён серьёзный ущерб в результате столкновения, будь то при его эксплуатации или при перевозке на автоприцепе. Такие повреждения могут привести к созданию опасной ситуации при эксплуатации мотора.

• Удостоверьтесь, что в момент, когда Вы запускаете двигатель при

помощи аварийного пускового тросика, за Вами никто не стоит. Тросик может хлестнуть человека и нанести ему травму.

• Огромную опасность представляет вращающийся неограждённый

маховик. При запуске двигателя следите за тем, чтобы в маховик не

39

затянуло свободную одежду или другие предметы. Пользуйтесь

аварийным пусковым тросиком только согласно правилам его использования. Не прикасайтесь к маховику или другим работающим частям двигателя. Запрещается устанавливать на место механизм для запуска двигателя или верхний кожух при работающем двигателе.

• Не прикасайтесь к катушке зажигания, проводам под высоким

напряжением, колпачку свечи зажигания и прочим электрическим частям двигателя при запуске или эксплуатации двигателя. Вас может ударить током.

Аварийный запуск двигателя

1) Снимите верхний кожух двигателя.

2) Вытащите из стартера трос, если он имеется

на Вашей модели. Отцепите оба конца

соединительного 	стержня 	дроссельной заслонки.

4) Отверните с колпака стартера / маховика 3

болта и снимите колпак. Отсоедините провода колпака стартера / маховика.

5) Подготовьте двигатель к запуску. Подробнее о

связанных с этим операциях читайте в разделе Запуск двигателя. Убедитесь, что рукоятка переключения передач стоит в нейтральном положении, и что к аварийному выключателю

для 	остановки 	двигателя 	через 	трос

прикреплена блокирующая пластинка.

6) Заведите конец троса аварийного стартера с

узелком в прорезь на роторе маховика и намотайте тросик вокруг него на несколько витков по часовой стрелке.

7) Медленно потяните на себя тросик, пока не

почувствуете сопротивление.

8) Резко и с силой потяните на себя аварийный

трос, чтобы запустить двигатель. Если необходимо, повторите.

ЕСЛИ МОТОР УПАЛ В ВОДУ

Если Ваш подвесной лодочный мотор упал в воду, извлеките его и незамедлительно отвезите к мастеру NEXUS-OUTBOARDS. В противном случае мотор почти

сразу же начнёт подвергаться воздействию коррозии.

Если Вы не можете сразу же отвезти мотор к мастеру NEXUS-OUTBOARDS, чтобы свести

до минимума ущерб двигателю, примите следующие меры:

40

1) Тщательно смойте с мотора грязь, соль, водоросли пресной водой.

2) Выньте свечи зажигания и переверните гнёзда для свечей вниз, чтобы

слить из них воду, ил и прочие загрязняющие вещества.

3) Слейте топливо из карбюратора, топливного фильтра и топливной ли-

нии.

4) Прокачайте вуалирующее масло или моторное масло через карбюра-

тор (карбюраторы) и гнездо (гнёзда) для свечей зажигания, запуская мотор от ручного пускового механизма или троса аварийного стартера.

5) Как можно скорее отвезите мотор к мастеру NEXUS-OUTBOARDS.

Запрещается эксплуатировать мотор до тех пор, пока он полностью не пройдёт техосмотр у мастера.

41

Модель

Тип двигателя

Рабочий объем

Спецификация

NEXUS-OUTBOARDS T6BM/T8BM/T9.8BM

Бензиновый 2-тактный, 2-циллинд-ровый

169 см3

Диаметр/Ход поршня

Передаточное отношение

Общая длина

Общая ширина

Общая высота малая

Общая высота большая

Вес малый

Вес большой

Рекомендуемое топливо

Рекомендуемое моторное масло

Рекомендуемое трансмиссионное

масло

Количество трансмиссионного

масла

Свеча зажигания

Зазор свечи зажигания

50 мм х 43 мм

2.08 (27/13)

832 мм

336 мм

992 мм

1119 мм

26 кг

27 кг

Неэтилированный бензин с

октановым числом не ниже 92

масло для 2-тактных бензиновых

двигателей (TC-W3)

Гипоидное трансмиссионное масло

SAE #90

320 мм3

BR7HS-10

0.9-1.0 мм

42

Модель

Максимальная мощность

Рабочий диапазон при полностью

открытой дроссельной заслонке

Обороты холостого хода

Момент затяжки свечи зажигания

NEXUS-OUTBOARDS T6BM/T8BM/T9.8BM

4.4кВт/5500 об/мин (6 л.с.)

5.9кВт/5500 об/мин (8 л.с.)

7.2кВт/6000 об/мин (9.8 л.с.)

4500 - 6000 об/мин

950±50 об/мин

25.0 Нм

Произведено в Китае.

Гарантия - 1 год с момента покупки. Срок службы - 3 года.

Внешний вид товара или аксессуаров на упаковке может не совпадать с внешним видом содержимого.

43

Информация о гарантии

Благодарим Вас за выбор подвесных лодочных моторов NEXUS-OUTBOARDS, мы надеемся, что эксплуатация данной техники всегда будет для Вас приятной.

Гарантийный срок, установленный фирмой-производителем - 12 месяцев со дня покупки. Производитель гарантирует, что в течении гарантийного срока и за его счёт будет устранён любой дефект подвесного лодочного мотора NEXUS-OUTBOARDS, явившийся результатом применения некачественного материала деталей, и(или) некачественной сборки.

Гарантия не распространяется на детали с нормальным износом,

регулировкам, настройкам или повреждениям, вызванным:

- небрежностью, отсутствием технического обслуживания, механическими

повреждениями, неправильной эксплуатацией;

- некачественным обслуживанием, ремонтом и использованием при

ремонте неоригинальных деталей;

- несанкционированным внесением изменений в конструкцию подвесного

лодочного мотора;

- эксплуатацией подвесного лодочного мотора в спортивных и соревновательных целях.

44

Отметка о прохождении Технического Осмотра(ТО), или ремонта.

Наименование сервисного центра, выполнившего обслуживание:" _______

"________________________________________________________________________" Фактический адрес и телефон Сервисного Центра(СЦ): __________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Дата обслуживания: "_____"___________________ 20____г.

Выполненные работы: ___________________________________________________ __________________________________________________________________________ Особые отметки и рекомендации:_________________________________________ __________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ Следующее Т.О. через __________часов или ___________месяцев.

(в зависимости от того, что наступит раньше) 	М.П.

Отметка о прохождении Технического Осмотра(ТО), или ремонта.

Наименование сервисного центра, выполнившего обслуживание:" _______

"________________________________________________________________________" Фактический адрес и телефон Сервисного Центра(СЦ): __________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Дата обслуживания: "_____"___________________ 20____г.

Выполненные работы: ___________________________________________________ __________________________________________________________________________ Особые отметки и рекомендации:_________________________________________ __________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ Следующее Т.О. через __________часов или ___________месяцев.

(в зависимости от того, что наступит раньше) 	М.П.

Отметка о прохождении Технического Осмотра(ТО), или ремонта.

Наименование сервисного центра, выполнившего обслуживание:" _______

"________________________________________________________________________" Фактический адрес и телефон Сервисного Центра(СЦ): __________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Дата обслуживания: "_____"___________________ 20____г.

Выполненные работы: ___________________________________________________ __________________________________________________________________________ Особые отметки и рекомендации:_________________________________________ __________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ Следующее Т.О. через __________часов или ___________месяцев.

(в зависимости от того, что наступит раньше) 	М.П.

45

Отметка о прохождении Технического Осмотра(ТО), или ремонта.

Наименование сервисного центра, выполнившего обслуживание:" _______

"________________________________________________________________________" Фактический адрес и телефон Сервисного Центра(СЦ): __________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Дата обслуживания: "_____"___________________ 20____г.

Выполненные работы: ___________________________________________________ __________________________________________________________________________ Особые отметки и рекомендации:_________________________________________ __________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ Следующее Т.О. через __________часов или ___________месяцев.

(в зависимости от того, что наступит раньше) 	М.П.

Отметка о прохождении Технического Осмотра(ТО), или ремонта.

Наименование сервисного центра, выполнившего обслуживание:" _______

"________________________________________________________________________" Фактический адрес и телефон Сервисного Центра(СЦ): __________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Дата обслуживания: "_____"___________________ 20____г.

Выполненные работы: ___________________________________________________ __________________________________________________________________________ Особые отметки и рекомендации:_________________________________________ __________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ Следующее Т.О. через __________часов или ___________месяцев.

(в зависимости от того, что наступит раньше) 	М.П.

Отметка о прохождении Технического Осмотра(ТО), или ремонта.

Наименование сервисного центра, выполнившего обслуживание:" _______

"________________________________________________________________________" Фактический адрес и телефон Сервисного Центра(СЦ): __________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Дата обслуживания: "_____"___________________ 20____г.

Выполненные работы: ___________________________________________________ __________________________________________________________________________ Особые отметки и рекомендации:_________________________________________ __________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ Следующее Т.О. через __________часов или ___________месяцев.

(в зависимости от того, что наступит раньше) 	М.П.

46

Отметка о прохождении Технического Осмотра(ТО), или ремонта.

Наименование сервисного центра, выполнившего обслуживание:" _______

"________________________________________________________________________" Фактический адрес и телефон Сервисного Центра(СЦ): __________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Дата обслуживания: "_____"___________________ 20____г.

Выполненные работы: ___________________________________________________ __________________________________________________________________________ Особые отметки и рекомендации:_________________________________________ __________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ Следующее Т.О. через __________часов или ___________месяцев.

(в зависимости от того, что наступит раньше) 	М.П.

Отметка о прохождении Технического Осмотра(ТО), или ремонта.

Наименование сервисного центра, выполнившего обслуживание:" _______

"________________________________________________________________________" Фактический адрес и телефон Сервисного Центра(СЦ): __________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Дата обслуживания: "_____"___________________ 20____г.

Выполненные работы: ___________________________________________________ __________________________________________________________________________ Особые отметки и рекомендации:_________________________________________ __________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ Следующее Т.О. через __________часов или ___________месяцев.

(в зависимости от того, что наступит раньше) 	М.П.

Отметка о прохождении Технического Осмотра(ТО), или ремонта.

Наименование сервисного центра, выполнившего обслуживание:" _______

"________________________________________________________________________" Фактический адрес и телефон Сервисного Центра(СЦ): __________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Дата обслуживания: "_____"___________________ 20____г.

Выполненные работы: ___________________________________________________ __________________________________________________________________________ Особые отметки и рекомендации:_________________________________________ __________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ Следующее Т.О. через __________часов или ___________месяцев.

(в зависимости от того, что наступит раньше) 	М.П.

47