# РУКОВОДСТВО ПО

# ЭКСПЛУАТАЦИИ

двигателя WEBER MPE 850 NA

## Содержание

1	О настоящем документе	4

1.1	Значение символов и сигнальных слов	 4

2	Безопасность	5

2.1	Значение символов и сигнальных слов		5

3	Описание		6

3.1	Предполагаемое применение		6

3.2	Идентификация	 	6

3.3	Топливо		7

3.4	Моторное масло		7

3.5	Охлаждающая жидкость	8

3.6	Компоненты двигателя и информация	9

3.7	Техническое описание		10

4	Эксплуатация		11

4.1	Периодичность технического обслуживания	11

4.2	Эксплуатация во время обкатки		13

4.3	Перед вождением		14

4.3.1  Проверка уровня охлаждающей жидкости		14

4.3.2  Проверка уровня масла		14

5	Особые действия	15

5.1	Двигатель на холостом ходу более 30 дней	15

5.2	Запуск двигателя ручным стартером	15

6	Неисправности	16

7	Дилеры и обслуживающая сеть	17

7.1	Размещение сервисного центра	17

7.2	Вспомогательные и запасные детали	17

7.3	Ремонт	17

7.4	Гарантия	17

8	Обслуживание в сервисном центре	18

8.1	Информация по безопасности	18

8.2	Инструменты  и вспомогательные приборы 	19

8.2.1  Набор  инструментов Weber Motor для обслуживания	19

8.2.2  Оборудование сервисного центра 	20

8.2.3  Запасы	21

8.3	Замена моторного масла и масляного фильтра	22

8.3.1  Замена моторного масла 	22

8.3.2  Замена масляного фильтра	22

8.4	Проверка и регулировка зазора  клапанов	23

8.4.1  Проверка зазора  клапанов 	23

8.4.2  Регулировка зазора клапанов с помощью комплекта инструментов для

регулировки клапанов	27

8.4.3  Регулировка зазора клапанов без специальных инструментов	31

8.5	Замена свечей зажигания	34

8.6	Проверка свечей зажигания	37

8.7	Замена охлаждающей жидкости	39

8.8	Замена топливного фильтра	39

8.9	Подготовка двигателя к хранению	40

8.10	Утилизация	41

.

9	Подтверждение проведенного обслуживания	42

10	Приложение	44

10.1	Производитель двигателя	44

1			О настоящем документе

Weber Motor GmbH постоянно улучшает свои изделия. Поэтому все документы могут подвергаться техническим изменениям.

Копирования и переводы, в целом и частично, могут осуществляться только по письменному разрешению от Weber Motor GmbH. Все права защищены согласно авторскому праву.

Weber Motor GmbH

Otto-Lilienthal-Str. 5

88677 Markdorf

Germany

www.weber-motor.com

Данное руководство по техническому обслуживанию разработано, чтобы помочь Вам эксплуатировать двигатель безопасно и надежно.

Посмотрите следующую информацию:

– 	Внимательно прочтите данное руководство по техническому обслуживанию прежде, чем

впервые приступить к работе с двигателем.

– 	Руководство по техническому обслуживанию для двигателя на Вашем снегоходе.

– 	Храните руководство по техническому обслуживанию в безопасном месте.

– 	Проверьте, чтобы весь персонал, использующий транспортное средство, имел доступ к

руководству по техническому обслуживанию.

– 	Если Вы продаете транспортное средство, всегда передавайте руководство по техническому

обслуживанию новому владельцу.

– 	Самая последняя версия руководства по обслуживанию доступна для загрузки на других

языках с нашего сайта www.weber-motor.com.

– 	Всегда читайте документы производителя транспортного средства.

– 	Некоторые иллюстрации в данном руководстве по техническому обслуживанию – это общие

иллюстрации, они могут отличаться от действительного двигателя.

1.1		Значение символов и сигнальных слов

Символ		Значение

NOTICE		Сигнальное слово NOTICE указывает на возможный материальный

(предупреждение)	 ущерб.

Информация		Сигнальное слово Информация указывает на особые свойства

и рекомендации.

Инструменты, запасные детали, необходимые для выполнения  работ,

описанных в главе.

#### Безопасность

Двигатель представляет собой новейшую разработку и изготовлен в соответствии с действующими положениями по технике безопасности. Пренебрежение информацией в данном руководстве по техническому обслуживанию может привести к травме или материальному ущербу.

Внимательно прочитайте и изучите требования по безопасности прежде, чем впервые приступите к работе с двигателем.

Рассмотрите все общие применяемые правовые нормы, помимо информации в данном руководстве по техническому обслуживанию:

– 	техника безопасности

– 	защита окружающей среды

– 	обращение с опасными материалами

– 	личное оборудование для обеспечения безопасности

– 	правила движения

2.1		Значение символов и сигнальных слов

Символ		Значение

Предупреждение 	Сигнальное слово Предупреждение указывает на потенциально опасную

ситуацию, которая может привести к серьезным повреждениям или к

травме со смертельным исходом.

Внимание	Сигнальное слово Внимание указывает на потенциально опасную

ситуацию, которая может привести к незначительной травме или травме

средней степени тяжести.

#### 3	Описание

3.1	Предполагаемое применение

MPE 850 NA был разработан для снегоходов.

Не предполагается использование двигателя для каких-либо других целей.

3.2	Идентификация

Каждому двигателю присвоено два идентификационных номера. Оба номера напечатаны на ярлыке 1,  прикрепленному к двигателю.

6-значный номер детали 2 – это номер варианта двигателя.

8-значный серийный номер 3 – это уникальный номер для каждого отдельного двигателя.

Ярлыки с номерами детали и серийными номерами расположены на крышке клапанного механизма 4.

8-значный серийный номер также выгравирован на картере двигателя 5.

Запишите номер детали и серийный номер в главе 9 Подтверждение проведенного обслуживания. Оба номера потребуются при запросах о Вашем двигателе.

3.3	Топливо

Повреждение двигателя и потеря мощности, вызванная топливом с недостаточным октановым числом.

Топливо с недостаточным октановым числом вызывает детонацию во время горения. Что приводит к чрезмерным нагрузкам и повреждению кривошипно-шатунного привода за короткий срок.

►	Всегда используйте топливо с рекомендуемым октановым числом.

Качество топлива 			Неэтилированный бензин („супер неэтилированный“), с октановым

числом минимум 95 ROZ или 85 MOZ

США: минимум Премиум 91, неэтилированный.

3.4	Моторное масло

Повреждение двигателя из-за неверного сорта моторного масла или коэффициента вязкости.

Неверный сорт моторного масла или вязкости приводят к значительному износу, и подвижные детали могут начать заедать.

►	Всегда используйте рекомендованное моторное масло.

►	Не смешивайте моторные масла различных сортов или степеней

вязкости.

Моторное масло	0W 40 полностью синтетическое, API-SJ.

Количество 	См. документацию производителя транспортного средства.

Информация! Weber Motor рекомендует Вам постоянно хранить моторное масло. Проконсультируйтесь с местным дилером транспортного средства.

3.5	Охлаждающая жидкость

Замерзание, перегрев или коррозия, вызванные неверным соотношением смеси или неразрешенными добавками в охлаждающую жидкость.

Неверное соотношение смеси уменьшает охлаждающую способность.

Сочетание различных охлаждающих добавок может вызвать

химическую реакцию, и они могут потерять свою эффективность.

►	Используйте одну и ту же охлаждающую жидкость в течение

всего года с указанным отношением концентраций компонентов

cмеси.

►	При доливании охлаждающей жидкости, не меняйте 				соотноше-

ние концентраций компонентов смеси.

►	Всегда используйте проверенные добавки при доливании

охлаждающей жидкости.

Охлаждающие добавки 	Охлаждающие добавки основаны на этиленгликоле, без силиката и

нитрита, подходящие для алюминиевых двигателей.

Соотношение смеси		40 % вода + 60 % охлаждающая добавка.

Количество   	См. документацию производителя снегохода.

Проверенные 	BASF Glysantin G 30.

охлаждающие 	Chevron Havoline Extended Life Coolant XLC+B.

добавки 	Valvoline Zerex G 30.

Информация! Weber Motor рекомендует всегда оставлять соответствующий запас готового смешанного охладителя. Проконсультируйтесь с местным дилером снегоходов.

3.6	Компоненты двигателя и информация

- Входное отверстие контура

охладителя 1

- Вытяжные каналы 2

- Масляный фильтр 3

- Контур охладителя к

теплообменнику  4

- Контур охладителя из

теплообменника 5

- Ручной стартер 6

- Подача моторного масла 7

- Маслоотвод 8

- 1-й цилиндр 9

- 2-й цилиндр 10

- Подача топлива 11

- Воздухозаборник 12

- Направление вращения

двигателя 13

- Короткий вал 14

- Отверстие в картер 15

3.7	Техническое описание

Тип 	4-тактный бензиновый двигатель, параллельный двухцилиндровый

cпаренный с уравновешивающим валом и верхним распредвалом

(SOHC)

Рабочий объем	846 см³

Количество цилиндров	2

Диаметр x такт 	89 x 68 мм [3.5 x 2.7 д]

Степень сжатия 	11,5 : 1

Мощность двигателя 	55 кВт [75 PS] при 7500 мин-1   [об в мин] ECE-R 85

Максимальная скорость двигателя	7600 мин-1   [об/мин]

Скорость холостого хода 	1250 мин-1   [об/мин]

Топливная система 	Последовательный многоточечный впрыск во впускной коллектор.

Система смазки 	Сухой поддон картера.

Система охлаждения 	Замкнутый контур охладителя.

Система управления двигателем 	Synerject Easy-U.

Корпус дроссельных заслонок 	Электронное управление, диаметр = 44 мм [1.73 д].

Система зажигания 	Электронное зажигание.

Стартер 	Электростартер и ручной стартер.

Генератор 	внутренний 450 Вт номинальное, 32 A.

Вес	55 кг[121 фунтов] без моторного масла и охлаждающей жидкости.

Размеры			см. рисунок.

4	Эксплуатация

Ознакомьтесь с транспортным средством прежде, чем эксплуатировать двигатель.

Прочтите документацию от производителя транспортного средства.

4.1	Периодичность технического обслуживания

Чтобы сохранить двигатель в безопасном для эксплуатации состоянии, важно регулярно проводить техническое обслуживание.

Следующие задания по техническому обслуживанию могут выполняться подготовленными механиками.

Действие	перед вождением

| Проверка уровня масла | ■ |
| --- | --- |
| Проверка уровня охлаждающей жидкости | ■ |

Следующие задания по техническому обслуживанию требуют специальных знаний по механике и технических знаний о двигателе. Данные задания должны выполняться в авторизованных сервисных центрах Weber Motor или производителя транспортного средства.

| Действие | 1-е обслуживание после 12 ч1 | последующие интервалы каждые 50 ч1 | последующие интервалы каждые 100 ч1 | подготовка к хранению4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена моторного масла и масляного фильтра | ■2 | ■2 |  | ■ |
| Проверка и регулирование зазора клапанов | ■ |  | ■3 |  |
| Замена свечей зажигания |  |  | ■3 |  |
| Проверка свечей зажигания |  |  |  | ■ |
| Замена охлаждающей жидкости | См. документацию производителя снегоходов |  |
| Консервант для защиты двигателя |  |  |  | ■ |
| Стабилизатор топлива |  |  |  | ■ |
| Замена топливного фильтра | См. документацию производителя снегоходов |  |

1 	ч = часы работы;

2 	или по меньшей мере раз в год, если часы работы, указанные выше, не достигнуты;

3 	или по меньшей мере каждые два года, если часы работы, указанные выше, не достигнуты;

4 	если Вы не планируете эксплуатировать двигатель более 30 дней.

4.2	Эксплуатация во время обкатки

То, как Вы эксплуатируете двигатель во время первых пяти часов работы, важный фактор в достижении требуемой характеристики и продления срока службы двигателя.

Обратите внимание на следующие пункты, чтобы убедиться, что детали двигателя во время обкатки эксплуатировались  должным образом:

Избегать 	Скорости двигателя свыше  6000 мин-1 [об/мин]

Долгие периоды работы на холостом ходу

Долгие периоды эксплуатации на низких скоростях двигателя

Долгие периоды эксплуатации на одной и той же скорости двигателя

Долгие периоды эксплуатации при полной нагрузке

Хорошо 	Менять скорость двигателя

Когда двигатель нагрелся, начать мгновенное ускорение

4.3	Перед вождением

4.3.1	Проверка уровня охлаждающей жидкости

См. документацию производителя транспортного средства.

Опасность перегрева, вызванная недостатком охлаждающей

жидкости.

Недостаточное количество охлаждающей жидкости ведет к деформации, растрескиванию от напряжения и течи прокладки головки цилиндра.

Увеличение давления приведет к течи шлангов.

►	Всегда проверяйте уровень охлаждающей жидкости перед

вождением.

4.3.2	Проверка уровня масла

См. документацию производителя транспортного средства.

Информация! В Вашем двигателе используется система смазки с сухим картером. Моторное масло выкачивается из двигателя в маслобак при работе двигателя. Когда двигатель выключен, часть масла медленно вытекает из маслобака обратно в двигатель. Поэтому осматривайте уровень масла сразу же после выключения двигателя.

Повреждение двигателя, вызванное недостатком моторного масла.

Недостаток моторного масла приведет к заеданию подвижных  компонентов.

►	Всегда проверяйте уровень масла перед вождением.

Повреждение двигателя, вызванное излишним количеством моторного масла.

Если количество моторного масла излишне, масло может попасть в систему впуска через отверстие в картере и повредить двигатель.

►	Проверьте уровень масла как описано в документации

производителя транспортного средства.

►	Измерьте количество заливаемого моторного масла перед

дозаправкой маслом.

5	Особые действия

5.1	Двигатель на холостом ходу более 30 дней

Если Вы не собираетесь использовать двигатель в течение 30 дней или более, подготовьте двигатель к хранению. Подготовка двигателя к хранению предотвратит цилиндр от коррозии и обеспечит хороший запуск двигателя после хранения.

Подготовка к хранению требует особых технических знаний. Подготовка должна осуществляться в авторизованном сервисном центре  Weber Motor или производителя транспортного средства.

5.2	Запуск двигателя ручным стартером

См. документацию производителя транспортного средства.

#### 6	Неисправности

В случае неисправности, пожалуйста, незамедлительно свяжитесь с авторизованным сервисным центром  Weber Motor или производителя транспортного средства.

###### 7	Дилеры и обслуживающая сеть

7.1	Размещение сервисного центра

Существует обширная дилерская и обслуживающая сеть. Дилеры и обслуживающая сеть обеспечивают поддержку по любым запросам, касающимся двигателей. Посетите наш сайт  www.weber-motor.com , чтобы ознакомиться со списком авторизованных сервисных центров Weber Motor.

7.2	Вспомогательные и запасные детали

Weber Motor предлагает выбор вспомогательных деталей для подготовки к самым важным ситуациям. Посетите местного дилера или наш сайт  www.weber-motor.com для более подробной информации.

7.3	Ремонт

Ремонт требует механических знаний и специальных технических знаний о данном двигателе. Weber Motor рекомендует Вам производить ремонт только в авторизованных сервисных центрах Weber Motor или производителя транспортного средства.

7.4	Гарантия

В случае гарантийных рекламаций, всегда обращайтесь в авторизованный сервисный центр производителя транспортного средства. Если это невозможно, свяжитесь с местным дилером транспортного средства.

8				Обслуживание в сервисном центре

8.1	 Информация по безопасности

Задания на техническое 	Все действия по техническому обслуживанию, описанные в следующей

обслуживание 	главе, требуют знаний по механике и особых технических знаний

в сервисном центре 	о данном двигателе.

►	Все действия по обслуживанию, описанные в главе  8 Обслу-живание в сервисном центре, должны осуществляться     авторизованными мастерскими  Weber Motor или произво-дителя транспортного средства.

Руководство по техничес- 	Прежде, чем прочесть главу 8  Обслуживание в сервисном центре,

кому обслуживанию 	Вы должны прочитать и понять всю остальную информацию из 	руко-

водства по обслуживанию.

►		Прочтите руководство по обслуживанию внимательно прежде,

чем перейти к выполнению заданий по обслуживанию. Особое

внимание уделите мерам предосторожности.

Питание двигателя 	Все действия по техническому обслуживанию требуют отключения

двигателя от питания. Случайный запуск двигателя может поставить

под угрозу безопасность персонала.

Прочтите документацию производителя транспортного средства для

более подробной информации.

►		Отключите двигатель от питания прежде, чем выполнить

техническое обслуживание.

►	Cнова подключите питание к двигателю только тогда, когда

закончите выполнение всех действий по техническому

обслуживанию и все защитное оборудование будет

смонтировано.

Защитное оборудование 	Отсутствие защитного оборудования несет угрозу безопасности

персоналу.

►	Закрепите все защитное оборудование после выполнения

технического обслуживания.

Инструменты					Неподходящие инструменты несут угрозу безопасности персоналу.

►	Всегда используйте инструменты, перечисленные в главе  8.2

Инструменты и вспомогательные приборы.

8.2	Инструменты и вспомогательные приборы

8.2.1	Набор инструментов Weber Motor  для  технического обслуживания

Weber Motor предлагает набор инструментов для технического обслуживания, который содержит следующие сервисные детали. Посетите Вашего местного дилера транспортных средств или наш сайт  www.weber-motor.com для более подробной информации.

Изображение	Наименование 	Изображение	Наименование

Шайбы разных

размеров для

Масляный фильтр		регулирования

клапанов

Свеча зажигания 		Зубчатая пружинная

Champion RC7PYCBX 		шайба

Комплект для

Щуп 		регулировки

05 – 2 мм		клапанов

Набор уплотнителей

для крышки

клапанного механизма

8.2.2	Оборудование в сервисном центре

В дополнение к набору инструментов для обслуживания Вам потребуются следующие инструменты и вспомогательные приборы для осуществления технического обслуживания. Изображения лишь примеры подходящих инструментов. Все инструменты и вспомогательные приборы от специальных продавцов.

Изображение	Наименование 		Изображение		Наименование

Ответрка

шестигранная 5		 Стержневой магнит

Отвертка для свечи

Динамический 		зажигания размер

гаечный ключ		16 мм [5/8“]

8 – 32 Нм		Диаметр: максимум

с удлинением		22 мм [0.87 д]

Реверсивная

трещетка с

удлинением 		Щетка для свечи

Муфта шести- 		Универсальная

гранной отвертки 5 		ременная  отвертка

Штангенциркуль

Погрешность измерения 								Универсальные

0.05 мм 		плоскогубцы

8.2.3	Запасы

Вам потребуются следующие изделия для осуществления работ по техническому обслуживанию. Если не указано иное, используйте изделия как указано производителем. Все материалы в наличие от специальных продавцов.

Материалы	Рекомендуемые изделия

Смазка от заедания для смазки резьбовых 	Weicon Anti-Seize „High-Tech“ ASW 040 P

соединений 	Loctite 8150

Консервант для защиты двигателя	Liqui Moly, Германия

Стабилизатор топлива	Liqui Moly, Германия

Очиститель уплотняемой поверхности	Liqui Moly очиститель для тормоза и деталей

AIII Германия

8.3	Замена моторного масла и масляного фильтра

8.3.1	Замена моторного масла

См. документацию производителя транспортного средства.

8.3.2	Замена масляного фильтра

–   Защитные перчатки–	–   Универсальная ременная отвертка

–   Масляный фильтр–	–   Очиститель поверхности

►	Откачайте моторное масло.

(см. документацию производителя

транспортного средства).

ВНИМАНИЕ! Масляный фильтр может сильно нагреться. Носите защитные перчатки.

►	Открутите масляный фильтр 1

с помощью универсальной ременной

отвертки.

►	Замените масляный фильтр  2.

►	Очистите уплотняемую поверхность

3 очистителем	.

►	Нанесите на уплотнитель масляного

фильтра 4 немного моторного масла.

►	Закрутите фильтр вручную.

Момент затяжки:

10 Нм

►	Заполните моторным маслом.

(см. документацию производителя

транспортного средства).

►	Проверьте работу транспортного 	средства.

8.4	Проверка и регулировка зазора клапанов

8.4.1	Проверка зазора клапанов

– Набор уплотнителей	– Смазка от заедания	– Муфта шестигранной

для крышки клапанного 	   деталей				   отвертки 5 мм

механизма

– Зубчатые пружинные	– Шестигранная отвертка

шайбы	   5 мм

– Щуп 	– Динамометрический ключ

Проверка зазора клапана на холодном двигателе.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасность серьезных надрезов от зубчатого колеса на распределительном валу при запуске двигателя. Отключите двигатель от питания.

2►	Отключите разъемы жгутов проводов

от катушек зажигания 1

и  датчика распредвала 2

►	Открутите болты 3

►				Выньте свечи зажигания 4

►	Открутите болты 5

►	Снимите крышку клапанного

механизма 6

Информация! Распределительный вал поворачивается с помощью коленчатого вала. Производитель транспортного средства разработал подходящую процедуру для этого. Прочтите документацию производителя транспортного средства для более подробной информации. Всегда поворачивайте коленчатый вал в том же направлении, в котором вращается двигатель. (cм. главу 3.6 Компоненты двигателя и информация). Два вращения коленчатого вала соответствуют одному вращению распределительного вала.

Проверка зазора клапанов на 2-м цилиндре.

►	Поверните распределительный вал

позиции распределительного вала,

показанной на рисунке (см. доку	ментацию производителя транспортного средства).

Распр	еделительный вал отмечен

только на конце 2 цилиндра.

Маркированные 7 концы на одном уровне с перекладиной.

Все коромысла 8 на цилиндре имеют определенный зазор.

►	Проверьте зазор клапанов 9 на

цилиндре с помощью щупа.

Требуемый зазор клапана:

0.15 – 0.30 мм

►	Если зазор одного или более клапанов не корректен, продолжите по главе  8.4.2  Регулировка зазора клапанов.

Проверка зазора клапанов на 1 цилиндре

►	Поверните распределительный вал

до позиции, изображенной на рисунке  (см. документацию производителя транспортного средства).

Распределительный вал промаркирован только на конце второго цилиндра.

Маркировка 10 невидима.

Все коромысла 11 на цилиндре имеют некоторый зазор.

►	Проверьте зазор 12 всех клапанов на

цилиндре с помощью щупа.

Требуемый зазор:

0.15 – 0.30 мм

►	Если зазор одного или более клапанов не верен, продолжите согласно главе  8.4.2 	Регулировка зазора клапанов.  	        	          12

►	Снимите уплотнители 13

крышки клапанного механизма.

►	Поставьте крышку клапанного

механизма 14

►	Нанесите смазку против заедания деталей

на все болты 1515

►	Затяните болты в последовательности,

показанной на рисунке 16

Момент затяжки:

8 Нм +2 Нм

►	Вставьте катушки зажигания 17

►	Снимите зубчатые пружинные шайбы 18

Вставьте болты 19, шайбы 20 и зубчатые

пружинные шайбы как показано на рис.

Момент затяжки:

8 Нм +2 Нм

►	Подключите разъёмы жгутов проводов к

катушкам зажигания 21 и датчикам

распределительного вала 22

►	Проверьте работу транспортного средства.

8.4.2	Регулирование зазора клапанов с помощью комплекта для регулировки

клапанов

– 	Шайбы для регулирования	– Комплект для регулировки 	– Муфта

клапанов 	   клапанов 	   шестиугольной

– 	Штангенциркуль	– Шестигранная отвертка 5 		   отвертки 5

– 	Стержневой магнит	– Динамометрический ключ

Информация ! Распределительный вал вращается с помощью коленчатого вала. Производитель транспортного средства разработал подходящую процедуру для этого. Прочтите документацию производителя транспортного средства для более подробной информации. Всегда поворачивайте коленчатый вал в том же направлении, в котором вращается двигатель (см. главу 3.6 Компоненты двигателя и информация). Два вращения коленчатого вала соответствуют одному вращению распределительного вала.

Регулирование зазора клапанов на 2-м цилиндре

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Существует опасность серьезных надрезов от зубчатого колеса на распределительном валу при запуске двигателя. Отключите двигатель от питания.

►	Поверните распределительный вал до позиции, изображенной на рисунке (см. документацию производителя транспортного средства).

Распределительный вал промаркирован только на 2-м цилиндре.

Промаркированные 1 концы на одном уровне с перекладиной.

Все коромысла 2 на цилиндре имеют некоторый зазор.

►	Продолжите по главе Замена шайб для регулировки клапанов.

Регулировка зазора клапанов на 1-м цилиндре

►		Поверните распределительный вал до	позиции, изображенной на рисунке.

(см. документацию производителя

транспортного средства).

Распределительный вал промаркирован только на 2-м цилиндре.

Промаркированные концы 3 на одном

уровне с перекладиной. Иначе надпись

не видна.

Все коромысла 4 на цилиндре имеют

некоторый зазор.

►	Продолжите по главе Замена шайб

для регулировки клапанов.

Замена шайб для регулировки клапанов.

ПРИМЕЧАНИЕ! Повреждение двигателя от мелких компонентов в двигателе или головке цилиндра. Эксплуатация двигателя  с мелкими компонентами в картере или головке цилиндра может привести к серьезным повреждениям и вызвать заедание кривошипно-шатунного привода.

►	Закройте канал цепи 6.

►	Держите инструмент для регулирова	ния

клапанов 7 в положении.

►	Закрутите болты 5

Момент затяжки:

8 Нм +2 Нм

►	Расположите толкатели коромысел 8 на

коромысле 9

►	Надавите на подвижную плиту 11 с

помощью толкателя коромысла 10 ,

пока штырь 12 не войдет в зацепление.

►	Снимите шайбу для регулировки

клапана 13 с помощью стержневого

магнита.

►	Измерьте шайбу для регулирования

клапана с помощью штангенциркуля.

►	Вставьте новую шайбу.

►	Удерживайте толкатель коромысла 14

в положении.

►	Надавите на подвижную плиту 15

немного с помощью толкателя

коромысла.

►	Плавно передвиньте штырь 16 вперед

рукой.

►	Медленно отпустите толкатель

коромысла.

Пружина клапана снова проскользнет

вверх по подвижной плите.

►	Открутите болты 17

►	Снимите инструмент для регулировки

клапанов 18.

►	Снимите крышку с цепного канала.

ПРИМЕЧАНИЕ! Повреждение клапана из-за недостаточного зазора клапанов.

►	Проверьте зазор клапана.

►	Продолжите по главе 8.4.1 Проверка

зазора клапанов.

8.4.3			Регулировка зазора клапанов без специального инструмента

– 	Шайбы для регулирования клапанов	– Стержневой магнит

– 	Штангенциркуль	– Универсальные плоскогубцы

Информация! Распределительный вал вращается с помощью коленчатого вала. Производитель транспортного средства разработал подходящую процедуру для этого. Прочтите документацию производителя транспортного средства для более подробной информации. Всегда поворачивайте коленчатый вал в том же направлении, в котором вращается двигатель. (cм. главу 3.6 Компоненты двигателя и информация). Два вращения коленчатого вала соответствуют одному вращению распределительного вала.

Регулировка зазора клапанов на 2-м цилиндре

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Существует опасность серьезных надрезов от зубчатого колеса на распределительном валу при запуске двигателя. Отключите двигатель от питания.

►	Поверните распределительный вал до

позиции, изображенной на рисунке. (см.

документацию производителя транспортно-

го средства).

Распределительный вал промаркирован только на 2-м цилиндре.

Промаркированные 1 концы на одном

уровне с перекладиной. Иначе надпись

не видна.

Все коромысла 2 на цилиндре имеют

некоторый зазор.

►	Продолжите по разделу Замена

шайбы для регулировки клапана.

Регулировка зазора клапана на 1-м цилиндре

►	Поверните распределительный вал до

позиции, изображенной на рисунке.  (см.

документацию производителя транспортно-

го средства).

Распределительный вал промаркирован только на 2-м цилиндре.

Надпись 3 не видна.

Все коромысла 4 на цилиндре имеют

определенный зазор.

►	Продолжите по разделу Замена шайб

для регулирования клапанов.

Замена шайб для регулирования клапанов.

ПРИМЕЧАНИЕ! Повреждение двигателя от мелких компонентов в двигателе или головке цилиндра.Эксплуатация двигателя с мелкими компонентами в картере или головке цилиндра могут привести к серьезным  повреждениям и вызвать заедание кривошипношатун-ного привода

►	Закройте канал цепи 5.

►	Снимите вал 6 с помощью плоскогубцев.

►	Снимите коромысло 7.

►	Снимите шайбу для регулирования

клапана 8 с помощью стержневого

магнита.

►	Измерьте шайбу с помощью штанге-

циркуля.

►	Поставьте новую шайбу 9

►	Удерживайте коромысло 10 в положении.

►	Проверьте, установлено ли стопорное

кольцо 12.

►	Медленно вставьте вал 11

►	Снимите крышку с цепного канала.

ПРИМЕЧАНИЕ! Повреждение клапана из-за недостаточного зазора клапана.

►	Проверьте зазор клапана.

►	Продолжите по главе 8.4.1 Проверка

зазора клапанов.

8.5	Замена свечей зажигания

– 	Свечи зажигания	– Реверсивная трещетка

– 	Зубчатая пружинная шайба	– Муфта шестигранной отвертки 5 мм

– 	Шестигранная отвертка 5 мм	– Отвертка для свечи

– 	Динамометрический ключ

На холодном двигателе снимите свечи зажигания.

►	Отключите разъемы жгутов проводов от

катушек зажигания 1 .

►	Открутите болты 2

►	Выдерните катушки зажигания 3

►	Отключите свечи зажигания 4

с помощью ключа для свечей зажигания.

►	Снимите свечи зажигания.

►	Вкрутите свечи зажигания с помощью

ключа для свечей зажигания.

Момент затяжки:

22 Нм +10 Нм

►	Вставьте катушки зажигания 5 .

►	Замените зубчатые пружинные шайбы 6 .

Соберите болты 7   ,шайбы 8 и зубчатые

пружинные шайбы как указано на рисунке.

Момент затяжки:

8 Нм +2 Нм 7

►	Подключите разъемы жгутов к катушкам

зажигания 9.

►			Проверьте транспортное средство.

8.6	Проверка свечей зажигания

– 	Зубчатая пружинная шайба	– Муфта шестигранной	– Щетка для свечи

– 	Шестигранная отвертка  5 мм	   отвертки 5 мм	   зажигания

– 	Динамометрический ключ	– Ключ для свечей зажигания

– 	Трещетка	– Щуп

На холодном двигателе снимите свечи зажигания.

►	Отсоедините разъемы жгутов проводов

от катушек зажигания 1.

►	Отверните болты 2   .

►	Выдерните катушки зажигания 3 .

►	Открутите свечи зажигания 4

с помощью ключа для свечей

зажигания.

►			Если электроды 5 сильно покрыты сажей,

осторожно 	тщательно очистите их с помощью щетки.

►	Проверьте зазор свечи зажигания 6

с помощью щупа.

Необходимый зазор:

0,69 – 0,84 мм

►	Если зазор свечи зажигания недостаточный,

замените свечу зажигания. Всегда 		меняйте

свечи зажигания парами.

►	Вкрутите свечи зажигания 7 с помощью

ключа.

Момент затяжки:

22 Нм +10 Нм

►	Вставьте катушки зажигания 8.

►	Замените зубчатые пружинные шайбы 9.

Соберите болты 10 , шайбы 11 и зубчатые

пружинные шайбы как показано на рисунке.

Момент затяжки:

8 Нм +2 Нм

►	Подключите разъемы жгутов проводов

к катушкам зажигания 12.

►	Проверьте работу транспортного средства.

8.7	Замена охлаждающей жидкости

См. документацию производителя транспортного средства.

8.8	Замена топливного фильтра

См. документацию производителя транспортного средства.

8.9	Подготовка двигателя к хранению

–   Консервант для защиты двигателя

–   Стабилизатор топлива

►	Замените моторное масло и масляный фильтр (см. главу 8.3 Замена моторного масла и

масляного фильтра).

►	Заполните топливный бак. Добавьте стабилизатор топлива согласно инструкции производителя.

►	Проверьте свечи зажигания  (см. главу 8.6

Проверка свечей зажигания).

►	Распылите средство защиты двигателя

в цилиндре через отверстия свечей

зажигания 1 согласно инструкциям

производителя.

Не заводите двигатель снова.

8.10	Утилизация

При утилизации рабочих материалов, замененных деталей или целого двигателя, всегда руководствуйтесь принятыми национальными законными нормативами и инструкциями.

9	Подтверждение проведенного обслуживания

Персонал сервисного центра может выдавать сертификаты, подтверждающие, что двигатель прошел техническое обслуживание. Вы можете использовать следующие документы.

Вариант двигателя (6-цифр) _ _  _  _  _  _ 	Дата начальной регистрации

Серийный номер (8-цифр) _ _  _  _  _  _  _  _

Выполненная работа: 		Выполненная работа:

 Замена моторного масла				 Замена моторного масла

Дата:	    и масл.фильтра 	Дата:	    и масл.фильтра

 Проверка зазора клапанов		 Проверка зазора клапанов

 Замена свечей зажигания		 Замена свечей зажигания

Наработка:	 Замена охлаждающей 	Наработка:	 Замена охлаждающей

жидкости		    жидкости

 Замена топливного фильтра		 Замена топливного фильтра

...................................... 		......................................

...................................... 		......................................

...................................... 		......................................

...................................... 		......................................

Печать компании, подпись 		Печать компании, подпись

Выполненная работа: 		Выполненная работа:

 Замена моторного масла				 Замена моторного масла

Дата:	    и масл.фильтра 	Дата:	    и масл.фильтра

 Проверка зазора клапанов		 Проверка зазора клапанов

 Замена свечей зажигания		 Замена свечей зажигания

Наработка:	 Замена охлаждающей 	Наработка:	 Замена охлаждающей

жидкости		    жидкости

 Замена топливного фильтра		 Замена топливного фильтра

...................................... 		......................................

...................................... 		......................................

...................................... 		......................................

...................................... 		......................................

Печать компании, подпись 		Печать компании, подпись

Выполненная работа: 		Выполненная работа:

 Замена моторного масла				 Замена моторного масла

Дата:	    и масл.фильтра 	Дата:	    и масл.фильтра

 Проверка зазора клапанов		 Проверка зазора клапанов

 Замена свечей зажигания		 Замена свечей зажигания

Наработка:	 Замена охлаждающей 	Наработка:	 Замена охлаждающей

жидкости		    жидкости

 Замена топливного фильтра		 Замена топливного фильтра

...................................... 		......................................

...................................... 		......................................

...................................... 		......................................

...................................... 		......................................

Печать компании, подпись 		Печать компании, подпись

Выполненная работа: 		Выполненная работа:

 Замена моторного масла				 Замена моторного масла

Дата:	    и масл.фильтра 	Дата:	    и масл.фильтра

 Проверка зазора клапанов		 Проверка зазора клапанов

 Замена свечей зажигания		 Замена свечей зажигания

Наработка:	 Замена охлаждающей 	Наработка:	 Замена охлаждающей

жидкости		    жидкости

 Замена топливного фильтра		 Замена топливного фильтра

...................................... 		......................................

...................................... 		......................................

...................................... 		......................................

...................................... 		......................................

Печать компании, подпись 		Печать компании, подпись

Выполненная работа: 		Выполненная работа:

 Замена моторного масла				 Замена моторного масла

Дата:	    и масл.фильтра 	Дата:	    и масл.фильтра

 Проверка зазора клапанов		 Проверка зазора клапанов

 Замена свечей зажигания		 Замена свечей зажигания

Наработка:	 Замена охлаждающей 	Наработка:	 Замена охлаждающей

жидкости		    жидкости

 Замена топливного фильтра		 Замена топливного фильтра

...................................... 		......................................

...................................... 		......................................

...................................... 		......................................

...................................... 		......................................

Печать компании, подпись 		Печать компании, подпись

Выполненная работа: 		Выполненная работа:

 Замена моторного масла				 Замена моторного масла

Дата:	    и масл.фильтра 	Дата:	    и масл.фильтра

 Проверка зазора клапанов		 Проверка зазора клапанов

 Замена свечей зажигания		 Замена свечей зажигания

Наработка:	 Замена охлаждающей 	Наработка:	 Замена охлаждающей

жидкости		    жидкости

 Замена топливного фильтра		 Замена топливного фильтра

...................................... 		......................................

...................................... 		......................................

...................................... 		......................................

...................................... 		......................................

Печать компании, подпись 		Печать компании, подпись

Выполненная работа: 		Выполненная работа:

 Замена моторного масла				 Замена моторного масла

Дата:	    и масл.фильтра 	Дата:	    и масл.фильтра

 Проверка зазора клапанов		 Проверка зазора клапанов

 Замена свечей зажигания		 Замена свечей зажигания

Наработка:	 Замена охлаждающей 	Наработка:	 Замена охлаждающей

жидкости		    жидкости

 Замена топливного фильтра		 Замена топливного фильтра

...................................... 		......................................

...................................... 		......................................

...................................... 		......................................

...................................... 		......................................

Печать компании, подпись 		Печать компании, подпись

10	Приложение

10.1	Производитель двигателя

Производитель двигателя 	Weber Motor GmbH

Otto-Lilienthal-Str. 5

88677 Markdorf

Germany

www.weber-motor.com